# 双烷基聚醚论文_郭建国,焦宇,何素芹,江建明

导读:本文包含了双烷基聚醚论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:烷基,涤纶,聚醚,纤维,环氧乙烷,二甲酸,核磁共振。

### 双烷基聚醚论文文献综述

郭建国,焦宇,何素芹,江建明[1]（2007）在《双烷基EO/PO共聚醚的结构与性能研究》一文中研究指出利用红外光谱及核磁共振法表征了双烷基聚醚的端基结构.通过对双烷基聚醚的物化性质(耐热性、黏度、表面张力)的测试,得出了双烷基聚醚的结构对其物化性能的影响规律.发现随着双烷基聚醚封端率的提高聚醚的耐热性明显变好,黏度减小,水溶液稳定性提高,具有更好的表面活性.(本文来源于《郑州大学学报(工学版)》期刊2007年04期）

焦宇[2]（2006）在《双烷基EO/PO共聚醚的合成与表征》一文中研究指出以醇为引发剂的环氧乙烷(EO)／环氧丙烷(PO)共聚醚是一种重要的非离子型表面活性剂，广泛用于洗涤剂、分散剂、起泡剂、乳化剂、润滑剂及高速纺丝油剂等。但由于聚醚分子链末端活性羟基的存在，不耐酸碱和高温，用作表面活性剂时易产生较多的泡沫。而用短碳链的烷基将末端羟基取代后而制得的双烷基聚醚，由于消除了氢键的作用，与一般聚醚相比，具有好的耐热氧化性、化学稳定性、表面活性、生物降解性以及相对低的粘度和优良的润湿性能。 双烷基聚醚的合成目前主要采用Wiliamson法，在碱催化下以C1～4的短链卤代烷烃作为封端剂将聚醚末端羟基替换为烷基。国外此技术比较成熟，已投入了工业化生产。国内对双烷基聚醚的研究较少，不够系统充分，且工艺成本高。国内外对于以丙二醇为引发剂，EO／PO嵌段共聚醚的合成研究较多，而对无规共聚醚的合成研究除本实验室外尚未出现，进而制备以丙二醇为引发剂的双烷基EO／PO无规共聚醚也没有报道。 本论文主要以丙二醇为引发剂制备了一系列EO、PO无规双烷基共聚醚。探讨了其制备工艺；研究了双烷基共聚醚的合成条件、结构与性能的关系；将制备的双烷基聚醚应用于锦纶66高速纺丝油剂，进行了应用尝试；并对双烷基聚醚合成的新工艺进行了探索。主要得到以下结果： 1．羟基聚醚的合成过程中，合适的除水工艺为：先加催化剂，高纯氮置换4次，在90℃抽真空除水，再将经除水处理过的引发剂利用负压吸进反应釜，然后升温加料进行聚合。此工艺可以有效地消除引发剂损失，从而使计量更准确，减少对产品羟值和分子量的影响。吸附剂用量为体系质量的1‰时，过滤效果最好，产品澄清透明。 2．研究了对羟基聚醚进行烷基化封端制备双烷基聚醚的制备工艺，探讨了影响封端率的各种因素。采用固体KOH催化体系和KOH水溶液催化体系来进行Wiliamson法封端，丁基和乙基封端率均达到85％以上。 3．利用红外光谱和核磁共振等方法表征了双烷基EO、PO共聚醚的结构；分析了共聚醚结构和性能之间的关系，研究了双烷基聚醚的结构对其物化性能的影响规律，结果表明：随着封端率的增大，双烷基聚醚的起始热分解温度提高，分解速度加快，乙基封端率为88％以及丁基封端率为76％的样品起始热分解温度与(本文来源于《郑州大学》期刊2006-05-23）

李占生[3]（2006）在《“环境友好可降解双烷基聚醚的研究”项目通过市科委验收》一文中研究指出由我校材料科学与化学工程学院魏俊富研究员承担的天津市自然科学基金项目“环境友好可降解双烷基聚醚的研究”于2005年7月21日通过市科委组织的专家验收．该项目首次采用辐射接枝法合成了具有超强酸性和强酸性的聚四氟乙烯基纤维催化剂,开发了合成可降解缩醛化双烷基聚醚的新方法,最高转化率可以达到88．6％,高于国外文献报道．研究(本文来源于《天津工业大学学报》期刊2006年01期）

陈松堂[4]（2001）在《“HDG-2160涤纶高速纺POY油剂”和“功能性双烷基封端无规聚醚”通过鉴定》一文中研究指出由浙江皇马化工集团公司与浙江大学合作 ,研制开发的“HDG-2 1 60涤纶高速纺 POY油剂”和“功能性双烷基封端无规聚醚”于 2 0 0 0年 1 2月在杭州通过省级新产品鉴定。HDG-2 1 60涤纶高速纺 POY油剂是采用聚醚改性、特种合成抗静电(本文来源于《合成纤维工业》期刊2001年01期）

陈松堂[5]（2001）在《“皇马”HDG-2160涤纶高速纺POY油剂、功能性双烷基封端无规聚醚通过省级新产品鉴定》一文中研究指出由浙江皇马化工集团公司与浙江大学合作研制开发的HDG－2160涤纶高速纺POY油剂和功能性双烷基封端无规聚醚日前在杭通过省级新产品鉴定。其中HDG－2160涤纶高速纺POY油剂是采用聚醚改性、特种合成抗静电剂、改性硅油等单体,经科学合理配(本文来源于《合成纤维》期刊2001年01期）

沈宏康,魏荣宝,梁娅,林琳,刘梅竹[6]（1987）在《界面缩聚法合成双(烷基环戊二烯基)钛(锆)聚酯,聚醚和聚醚酯》一文中研究指出本文利用双(烷基取代环戊二烯基)钛(锆)二氯化物与对苯二甲酸、间苯二甲酸、邻苯二甲酸、乙二酸、丙二酸、丁二酸、丁烯二酸、酒石酸、双酚-A和对羟基苯甲酸反应,制成了一系列新的高分子化合物,其中28种尚未见文献报导。对它们进行了IR、变色温度、TG,DTA,分子量等方面的测试,文中还对反应条件与分子量的关系进行了探讨。(本文来源于《天津理工学院学报》期刊1987年01期）

林真意,言敏达[7]（1984）在《双烷基无规聚醚的合成》一文中研究指出聚醚是非离子表面活性剂的重要品种之一。通常是指环氧乙烷及还氧丙烷（或环氧丁烷）在不同起始剂下加成聚合而得到的高分子化合物。由于采用环氧乙烷（EO）与环氧丙烷（PO）比例的不同，起始剂的不同，(本文来源于《日用化学工业》期刊1984年03期）

### 双烷基聚醚论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

以醇为引发剂的环氧乙烷(EO)／环氧丙烷(PO)共聚醚是一种重要的非离子型表面活性剂，广泛用于洗涤剂、分散剂、起泡剂、乳化剂、润滑剂及高速纺丝油剂等。但由于聚醚分子链末端活性羟基的存在，不耐酸碱和高温，用作表面活性剂时易产生较多的泡沫。而用短碳链的烷基将末端羟基取代后而制得的双烷基聚醚，由于消除了氢键的作用，与一般聚醚相比，具有好的耐热氧化性、化学稳定性、表面活性、生物降解性以及相对低的粘度和优良的润湿性能。 双烷基聚醚的合成目前主要采用Wiliamson法，在碱催化下以C1～4的短链卤代烷烃作为封端剂将聚醚末端羟基替换为烷基。国外此技术比较成熟，已投入了工业化生产。国内对双烷基聚醚的研究较少，不够系统充分，且工艺成本高。国内外对于以丙二醇为引发剂，EO／PO嵌段共聚醚的合成研究较多，而对无规共聚醚的合成研究除本实验室外尚未出现，进而制备以丙二醇为引发剂的双烷基EO／PO无规共聚醚也没有报道。 本论文主要以丙二醇为引发剂制备了一系列EO、PO无规双烷基共聚醚。探讨了其制备工艺；研究了双烷基共聚醚的合成条件、结构与性能的关系；将制备的双烷基聚醚应用于锦纶66高速纺丝油剂，进行了应用尝试；并对双烷基聚醚合成的新工艺进行了探索。主要得到以下结果： 1．羟基聚醚的合成过程中，合适的除水工艺为：先加催化剂，高纯氮置换4次，在90℃抽真空除水，再将经除水处理过的引发剂利用负压吸进反应釜，然后升温加料进行聚合。此工艺可以有效地消除引发剂损失，从而使计量更准确，减少对产品羟值和分子量的影响。吸附剂用量为体系质量的1‰时，过滤效果最好，产品澄清透明。 2．研究了对羟基聚醚进行烷基化封端制备双烷基聚醚的制备工艺，探讨了影响封端率的各种因素。采用固体KOH催化体系和KOH水溶液催化体系来进行Wiliamson法封端，丁基和乙基封端率均达到85％以上。 3．利用红外光谱和核磁共振等方法表征了双烷基EO、PO共聚醚的结构；分析了共聚醚结构和性能之间的关系，研究了双烷基聚醚的结构对其物化性能的影响规律，结果表明：随着封端率的增大，双烷基聚醚的起始热分解温度提高，分解速度加快，乙基封端率为88％以及丁基封端率为76％的样品起始热分解温度与

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 双烷基聚醚论文参考文献

[1].郭建国,焦宇,何素芹,江建明.双烷基EO/PO共聚醚的结构与性能研究[J].郑州大学学报(工学版).2007

[2].焦宇.双烷基EO/PO共聚醚的合成与表征[D].郑州大学.2006

[3].李占生.“环境友好可降解双烷基聚醚的研究”项目通过市科委验收[J].天津工业大学学报.2006

[4].陈松堂.“HDG-2160涤纶高速纺POY油剂”和“功能性双烷基封端无规聚醚”通过鉴定[J].合成纤维工业.2001

[5].陈松堂.“皇马”HDG-2160涤纶高速纺POY油剂、功能性双烷基封端无规聚醚通过省级新产品鉴定[J].合成纤维.2001

[6].沈宏康,魏荣宝,梁娅,林琳,刘梅竹.界面缩聚法合成双(烷基环戊二烯基)钛(锆)聚酯,聚醚和聚醚酯[J].天津理工学院学报.1987

[7].林真意,言敏达.双烷基无规聚醚的合成[J].日用化学工业.1984

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1ea80340bcda6e15ceacca5b.html