# 深圳市给水厂生产废水高效处理技术实验研究

聂小保[1]2004年在《深圳市给水厂生产废水高效处理技术实验研究》文中研究指明给水厂生产废水的直接排放不仅造成受纳水体的淤积和污染，而且浪费大量水资源。国内外许多水厂开展了生产废水处理的工程实践及实验研究。深圳市自来水厂生产废水具有以下特点：有机物含量高、沉降性能差、易发酵变质，采用传统工艺处理存在较大难度，基于此，本文对深圳市水厂生产废水高效处理技术进行了实验研究。 本文首先对传统生产废水处理工艺进行了简要介绍，然后对生产废水调质机理进行了实验研究，得到了较为完整的调质机理——毛细管模型，并利用该模型对各种调质方法进行了解释。毛细管模型认为污泥脱水性能完全取决于污泥颗粒压缩性系数S、粒径分布均匀度T、滤液动力粘滞系数μ、毛细管长度l和污泥颗粒粒径粒径d这五个参数，具体表达关系为：污泥颗粒压缩性系数越小，粒径越大，粒径分布越均匀，滤液动力粘滞系数越小，毛细管越短，污泥脱水性能越好。 对高效浓缩技术——造粒流化床工艺处理深圳市水厂生产废水展开实验研究，在此之前优选出FO4240SH、PAM-Ⅱ、PHP-Ⅳ叁种PAM进行调质。研究结果表明：流化床工艺能显着提高污泥的沉降性能，缩短污泥浓缩时间，实验条件下，污泥颗粒沉降速率可由0.00047～0.0087mm／s提高到0.42～6mm／s，污泥浓缩时间可由8～12h缩短至10～30min；流化床工艺能在较短的浓缩时间内显着提高出泥浓度，实验条件下，污泥在10～30min内可由2000～5000mg／L浓缩至18000～35000mg／L；流化床工艺能显着改善污泥的脱水性能，叁种调质剂条件下，污泥比阻都能降至5×1011m／kg以下，污泥易于脱水；流化床工艺出水水质较为稳定，出水浊度在6～30个NTU之间，色度在30～40之间，pH值在7.5～8.0之间。与传统浓缩工艺相比，流化床工艺效率高、浓缩性能好、药耗少、占地面积小、操作简单，是深圳市水厂生产废水处理的一条高效实用途径。 论文最后对梅林水厂现有生产废水处理工艺进行了调查，指出了其中存在的主要问题，并给出了一些优化措施。

黄志超[2]2015年在《给水厂污泥脱水工艺的设计研究》文中进行了进一步梳理随着城市建设和环境保护事业的不断发展,给水厂所排出的生产废水对环境的污染越来越引起人们的关注。给水厂的生产废水主要指沉淀池排泥水和滤池反冲洗废水,这些废水所产生的污泥主要是无机泥沙,其悬浮物含量远远超过国家标准。如果这些废水不加以处理,直接排入水体或下水道,不仅污染受纳水体,而且会造成水资源的大量浪费,对水环境造成较大的影响。在目前水资源严重紧张,水环境污染日趋严重的情况下,建设给水厂的污泥处理工程,实现给水厂“零排放”,保护水资源尤为重要。本论文研究的课题依托于“珠海市拱北水厂污泥脱水处理系统工艺”,结合该水厂运行管理的规律以及基础设施的约束条件,对给水厂的污水、污泥的性质进行分析研究,从而确定适于该水厂的污泥处理工艺流程。通过对污泥量及污水量的合理计算,经分析比较,提出并确定了污泥、污水回收调节池和浓缩池的处理型式和设计参数。从技术指标、综合经济指标等方面,比较污泥脱水设备的性能,确定脱水设备的型式和设计参数。在此基础上,确定了适合该水厂污泥处置的最终实施方法。同时,为了更加系统完善,本文还对该工艺的污泥处理自动化控制系统进行研究设计。最后,对该水厂的污泥脱水处理工艺进行了全面的技术经济研究,从而为给水厂的污水及污泥处理工艺设计提供有意义的参考。

黄亮[3]2017年在《水厂生产废水处理的结团增效澄清工艺中试与生产性试验研究》文中进行了进一步梳理近年来,国家对环境以及资源高效利用方面的问题日益重视。在传统给水行业,出于节约资源、低碳经济、环境保护等方面考虑,自来水厂生产废水的回收利用情况得到不断关注。结团絮凝增效澄清工艺是在原结团絮凝工艺基础上,通过增加波纹管来达到增效澄清的目的。本文以自来水厂生产废水为主要研究对象,利用该工艺进行了处理规模为0.5-1.2m3/h的中试试验研究以及规模为40-67m3/h的生产性试验研究,通过研究结果对实际生产方案的确定进行优化。研究结果表明:(1)采用加装波纹管的新型结团絮凝设备处理生产废水,出水浊度最低可达0.32NTU,效果优于传统结团絮凝设备;在进水SS为10.6g/L,PAM投量9.3mg/L,PAFC投量40mg/L的条件下,保持50cm/min的上升流速,半小时就可生形成具有处理效果的悬浮泥渣层,此时出水约4.5NTU,随着继续运行,出水可达1NTU以下。(2)中试条件下,保持上升流速50cm/min,搅拌转速5r/min时,PAM的最小投加量为2.3mg/L,PAFC最小投量为8mg/L,原水最优Zeta电位为-9mV,此条件下可将原水浊度从70-80NTU降低至1-2NTU;通过水质检测,本工艺对浊度的去除率为可达99%,色度的去除率为92%-99%,总铁的去除率可达96%-97%,锰的去除率可达91.2%-96.8%。(3)中试实验表明,结团体有效密度随水流上升流速的增加逐渐减小,上升流速从20cm/min增至60cm/min,其有效密度下降至29g/L,降低了约50%;在一定范围内,当管径一定时,出水浊度随水力指标(G/Re)1/2T的增大而升高,其值在5-23的范围内时,管式絮凝阶段生成的初始粒子较易被去除,此时出水浊度可低于5NTU。(4)反冲洗废水中有98.4%的粒子粒径低于2μm,这部分粒子可充分脱稳,长成初始粒子;原水中10-100μm的粒子的体积约占总体积的82.9%,这部分粒子可为结团絮凝过程中提供结团核心。(5)生产性试验表明,本工艺可将原水浊度从50NTU降低至0.8NTU;在进水浊度43NTU,上升流速45cm/min条件下,生产性试验系统的适宜搅拌转速为1.5-3.5r/min,PAM的最小投加量为1.1mg/L,PAFC的最小投加量为7mg/L,此时出水浊度为0.8-1.9NTU;在最小投药量和保证出水浊度低于10NTU的条件下,系统的最大上升流速可达55cm/min。(6)本工艺的生产性系统可长时间连续稳定运行,出水浊度可保持在1-3NTU之间,可满足回用水对水质的要求;生产性系统的污泥含水率约为90%-93.4%,易于脱水,在实际生产中运行效果较好;经计算,本工艺的处理成本为0.66元/吨。

唐绍福[4]2012年在《大庆市东风水厂废水处理工程技术应用研究》文中认为东风水厂，设计供水能力为5.0×10~4m~3/d，现在实际日平均处理水量4.0×10~4m~3/d。水厂的原水来自大庆水库，属于劣Ⅲ类水质，进水水质为浊度4-148NTU，色度15度，pH值8.0-8.5。每天排放滤池反冲洗废水量为2800m3，每天沉淀池排泥水产生量为1000m3，占整个水厂日产水量的7.6％，由于资金不足等多方面原因，东风水厂的生产废水一直未经处理，而直接排入东风泡，大量固体物质的排入造成了东风泡的淤积和水环境污染。为了解决东风水厂生产废水未经处理而直接排放污染水环境的问题，通过查找现有处理工艺中生产废水的来源，发现污染质主要来自滤池反洗和沉淀池排泥两个工序。在收集和分析现有生产数据的基础上，结合前人研究成果，确定出针对滤池反冲洗废水和沉淀池排泥水的净化处理方法。再通过技术经济比较，得出经最佳废水处理方式。最后就废水回用的可行性及回用的具体方式、方法进行充分论证后提出了对现有工艺改进的建议。研究的主要结论如下：1．完成气浮和超滤膜两种废水处理方式的对比，最终确定气浮处理为最佳处理方案。2．完成工艺设备及构筑物的设计，确定了改进后废水处理工艺的各项参数。3．如果采用改进后的设计方案，预计SS去除率可达到90%以上，可在很大程度上减少废水未经处理直排带给周边环境的影响。4．经处理后废水在含固率不低于5%，铁、锰离子的含量不高于0.3mg/L和0.1mg/L，可选用进一步合理的工艺实现废水回用。

肖玲玲[5]2014年在《广州市自来水公司北部水厂供水项目商业计划书》文中研究表明水，是生命之源，亦是万物之源，是不可替代的自然资源。随着我国特别是沿海城市社会经济的迅猛发展，城市对水资源的需求量越来越高、依赖性越来越大，所以，城市供水能力的重要性尤为体现了出来。在广州市经济高速发展的形势下，提高城市供水能力的需求迫在眉睫，兴建水厂不仅可以解决巨大的居民用水需求，而且还可以提高抵御市郊民营供水企业市场竞争的市场风险、郊区供水水质不合格的安全风险以及市区管网爆管、野蛮施工破损管网导致大量自来水水自然流失的自然风险。北部水厂项目选址在广州市白云区，项目分为两期进行建设，第一期初步建成供水规模为60万m3/d的一期水厂，采取常规净水处理工艺，取代并关闭项目所在区的乡镇小水厂。第二期建成供水规模为150万m3/d的二期扩建水厂，采取先进的生物活性炭净水处理工艺，满足市场所需求的水量和水质要求。项目以商业计划书的形式，通过MBA课堂学到的分析方法，理论结合实际，对广州市自来水公司北部水厂供水项目，进行了详细周全的分析论述。首先介绍了项目投资方概况、项目地理选址位置概况和净水工艺概况，然后从市场环境方面分析肯定了项目的存在性，通过对项目详细的市场供需水量分析及项目竞争状态分析后，对项目市场进行了定位，决定了项目的建设规模、施工组织设计、供水管网设计和确定了项目的进度计划。通过阐述项目的优秀管理团队和完善的项目组织结构，让投资方更加相信了项目的可实施性，最后通过对项目进行财务投资效益分析、敏感性分析，肯定了项目的投资回报期限，并结合项目特点和实际，制定了项目的风险和防范对策，最终得出本供水项目建设是必须的，可行的，有价值的结论。本项目的修建在输送广州市白云区北部地区以优质自来水的同时，保证和广州市中心城区同城同管同水同质，是个具有良好社会效益的项目。项目不仅能为投资方吸引投资、融资渠道，巩固供水基础设施建设，加快推进市场改革，促进城乡供水一体化，而且能开创新的供水范围市场，促使企业健康可持续性的发展，展示了北部水厂供水项目能创造的良好经济效益、社会效益。

## 参考文献：

[1]. 深圳市给水厂生产废水高效处理技术实验研究[D]. 聂小保. 西安建筑科技大学. 2004

[2]. 给水厂污泥脱水工艺的设计研究[D]. 黄志超. 天津大学. 2015

[3]. 水厂生产废水处理的结团增效澄清工艺中试与生产性试验研究[D]. 黄亮. 西安建筑科技大学. 2017

[4]. 大庆市东风水厂废水处理工程技术应用研究[D]. 唐绍福. 吉林大学. 2012

[5]. 广州市自来水公司北部水厂供水项目商业计划书[D]. 肖玲玲. 华南理工大学. 2014

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1eda982ac2467db698b9e78c.html