# GCr15轴承钢套圈开裂原因分析

### 论文摘要

GCr15是一种最常用的高碳铬轴承钢,由于碳含量高,在生产加工过程中极易产生裂纹。针对GCr15轴承钢圆钢在加工成套圈过程中发生开裂问题,取开裂缺陷试样进行成分、金相、扫描电镜等理化性能检测分析。分析结果表明,加工过程中热处理工艺不当形成异常组织,导致套圈开裂。通过合理优化和控制淬火加热温度可以有效改善套圈开裂现象。

### 论文目录

- 1 理化检测

- 1.1 成分分析

- 1.2 电镜断口分析

- 1.3 金相分析

- 1.3.1 夹杂物观察

- 1.3.2 组织观察

- 2 结果分析与讨论

- 3 工艺改进

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 叶德新,邓湘斌,何健楠,董凤奎,胡昭锋

关键词: 轴承钢,开裂,淬火

来源: 物理测试 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 宝武集团广东韶关钢铁有限公司

分类号: TG142.1

DOI: 10.13228/j.boyuan.issn1001-0777.20180058

页码: 44-46

总页数: 3

文件大小: 1420K

下载量: 149

### 相关论文文献

- [1].GCr15轴承钢工艺改进及性能研究[J]. 包钢科技 2018(03)

- [2].GCr15轴承钢双细化工艺研究[J]. 金属加工(热加工) 2018(09)

- [3].镁对GCr15轴承钢中液析碳化物的影响[J]. 过程工程学报 2019(02)

- [4].稀土-镁复合处理对GCr15轴承钢中夹杂物的影响[J]. 工程科学学报 2019(06)

- [5].GCr15轴承钢高温回火球化工艺研究[J]. 热加工工艺 2019(20)

- [6].GCr15轴承钢大方坯连铸过程凝固传热数值模拟[J]. 铸造技术 2019(08)

- [7].高铁用GCr15轴承钢的热处理工艺研究进展[J]. 有色金属材料与工程 2017(06)

- [8].轧后冷却速率对GCr15轴承钢球化组织的影响[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2019(10)

- [9].钢包软吹氩时间对GCr15轴承钢中夹杂物的影响[J]. 材料与冶金学报 2017(04)

- [10].内置式MQL喷射特性对车削GCr15轴承钢的影响[J]. 机床与液压 2018(13)

- [11].GCr15轴承钢在盐酸溶液中的点蚀行为[J]. 腐蚀与防护 2019(12)

- [12].GCr15轴承钢球化退火工艺研究[J]. 南钢科技与管理 2016(04)

- [13].GCr15轴承钢碳化物液析缺陷的控制工艺研究[J]. 南钢科技与管理 2015(04)

- [14].基于DEFORM-3D的GCr15轴承钢车削残余应力的仿真研究[J]. 西安理工大学学报 2018(04)

- [15].高性能GCr15轴承钢中夹杂物控制与疲劳性能[J]. 钢铁 2018(05)

- [16].深冷处理对GCr15轴承钢组织及力学性能的影响[J]. 机械工程材料 2018(05)

- [17].GCr15轴承钢连铸方坯与电渣重熔铸锭的原位统计分布分析[J]. 冶金分析 2018(10)

- [18].GCr15轴承钢先共析渗碳体的相变规律[J]. 材料热处理学报 2019(07)

- [19].两种工艺流程生产GCr15轴承钢的夹杂物对比研究[J]. 金属世界 2017(06)

- [20].超声振动辅助磨削GCr15轴承钢的表面残余应力[J]. 机械工程材料 2019(06)

- [21].磁控电渣对1t ESR锭GCr15轴承钢凝固组织及成分偏析的影响[J]. 特殊钢 2019(04)

- [22].GCr15轴承钢表面渗硼层生长动力学与机械性能[J]. 工程科学学报 2018(09)

- [23].无机高分子水溶性淬火介质在GCr15轴承钢中的应用[J]. 热加工工艺 2019(12)

- [24].GCr15轴承钢中残余奥氏体含量影响因素及其控制方法[J]. 山东工业技术 2018(17)

- [25].GCr15轴承钢管穿孔内翘皮缺陷成因分析[J]. 理化检验(物理分册) 2019(02)

- [26].采用ASPEX和旋弯疲劳法表征GCr15轴承钢夹杂物[J]. 钢铁 2019(04)

- [27].低温轧制终冷温度对GCr15轴承钢组织性能的影响[J]. 材料热处理学报 2019(03)

- [28].正火温度对GCr15轴承钢碳化物溶解扩散和冲击性能的影响[J]. 金属热处理 2019(03)

- [29].GCr15轴承钢中MnS-Al_2O_3复合夹杂物析出行为[J]. 辽宁科技大学学报 2017(06)

- [30].GCr15轴承钢表面的激光凹/凸微织构工艺[J]. 中国激光 2019(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1effb7078016b9f93bd7b3b4.html