# 对苯二甲酸单辛酯论文_李蕾,关瑞彪,张玉文

导读:本文包含了对苯二甲酸单辛酯论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:二甲酸,增塑剂,聚氯乙烯,催化剂,滨州,阳离子,酯化。

### 对苯二甲酸单辛酯论文文献综述

李蕾,关瑞彪,张玉文[1]（2019）在《废聚酯制备对苯二甲酸二异辛酯工艺条件的研究》一文中研究指出对苯二甲酸二异辛酯(DOTP)是一种环保、安全无毒的增塑剂。本实验采用聚酯废料与过量异辛醇采取醇解酯交换法制备对苯二甲酸二异辛酯(DOTP)的方法,利用在不同反应条件下产品的产率,综合产品的pH值、粘度、颜色,确定最佳的反应条件。当反应条件:聚酯废料与异辛醇物质的量比1∶4,催化剂采用原料量的0.4%的醋酸锌与钛酸四丁酯1∶1混合催化剂,反应温度为200～210℃,反应时间为7h时,对苯二甲酸二异辛酯(DOTP)收率最高为86%。(本文来源于《山东化工》期刊2019年16期）

孙小杰,胡文彦,袁玮,孙瑞[2]（2018）在《气相色谱-质谱法测定白酒中的对苯二甲酸二辛酯》一文中研究指出建立了白酒中对苯二甲酸二辛酯的气相色谱-质谱联用分析方法。样品采用正己烷提取,氯化钠盐析,离心分离后的上清液用HP-5MS石英毛细管色谱柱分离,在选择离子检测模式下进行质谱测定。结果表明:对苯二甲酸二辛酯的检出限为0.01 mg/kg,定量限为0.04 mg/kg,方法的线性范围为0.04~1.0 mg/kg,样品的加标回收率为90.8%~94.9%,测定结果的相对标准偏差为2.64%~3.33%(n=6)。该方法简单快捷、准确、灵敏,可用于白酒中对苯二甲酸二辛酯的测定。(本文来源于《化学分析计量》期刊2018年01期）

汪蓓蓓,周玲玲,肖陆飞,张军[3]（2017）在《环境友好型PVC/对苯二甲酸二辛酯增塑剂体系的制备与性能研究》一文中研究指出选择环境友好型增塑剂对苯二甲酸二辛酯(DOTP)作为聚氯乙烯(PVC)的增塑剂,制备PVC/DOTP体系,以传统增塑剂邻苯二甲酸二辛酯(DOP)为比较对象,对比研究了PVC/DOTP和PVC/DOP体系的力学性能、耐溶剂性、耐热性、电性能和流动性等方面性能。结果表明:在力学性能上,PVC/DOTP增塑体系的力学性质,如拉伸强度、断裂伸长率和撕裂强度等有明显提升;在耐热性上,DOTP增塑PVC体系在受热时增塑剂的挥发量很小,耐热性能优异;在电性能方面,DOTP增塑PVC体系的表面电阻率和体积电阻率都是最大的,电绝缘性能非常突出,非常适用于一些要求电绝缘性能较高的领域。(本文来源于《宿州学院学报》期刊2017年10期）

[4]（2016）在《对苯二甲酸(TPA)合成对苯二甲酸二异辛酯(DOTP)的新型催化剂》一文中研究指出一、项目简介DOTP因具有低挥发、耐高低温、高绝缘、抗迁移、抗抽出和对聚氯乙烯(PVC)的相容性佳等优点,已在塑料、橡胶、涂料、润滑油、造纸等领域获得广泛的应用。作为PVC的增塑剂,DOTP的综合性能已优于邻苯二甲酸二异辛酯(DOP)。目前世界上年产苯二甲酸二酯类的增塑剂已接近1千万吨。至今生产DOP和DOTP的催化剂存在的主要问题是单元(本文来源于《乙醛醋酸化工》期刊2016年06期）

[5]（2016）在《对苯二甲酸二辛酯(DOTP)生产技术》一文中研究指出成果简介:本技术以对苯二甲酸(PTA)或其废料、异辛醇为主要原料,在催化剂存在下,先酯化合成增塑剂DOTP,然后经过中和、水洗、脱醇、过滤等操作,最终获得成品。该技术可采用精对苯二甲酸(PTA),也可采用PTA废料为原料,同时,在相同装置也可柔性生产其他增塑剂系列,如邻苯二甲酸二辛酯邻苯二甲酸二丁酯邻苯二甲酸二(本文来源于《乙醛醋酸化工》期刊2016年04期）

郭敏,乔红群,毛黎顺[6]（2015）在《液-质联用法测定聚氯乙烯输液装置中新型增塑剂对苯二甲酸二辛酯的溶出量》一文中研究指出目的:建立聚氯乙烯(PVC)输液装置中新型增塑剂对苯二甲酸二辛酯(DOTP)的检测方法,为临床安全性提供有效的评价手段。方法:采用液-质联用(LC-MS)法,流动相为0.1%甲酸水溶液-甲醇(5∶95),流速0.3 ml·min-1,进样量10μl,柱温30℃,正离子SIR检测模式。结果:DOTP的保留时间为4.87 min,在0.10~50.00μg·ml-1线性关系良好,重复性RSD为1.6%,溶液48 h稳定,回收率为100.8%。结论:本方法快速准确,适用于PVC输液装置中DOTP溶出量测定。(本文来源于《中国医院药学杂志》期刊2015年03期）

张佳[7]（2014）在《强酸性阳离子交换树脂催化涤纶合成对苯二甲酸二辛酯的研究》一文中研究指出以涤纶厂废涤纶丝(主要成分为聚对苯二甲酸乙二醇酯)和正辛醇为原料,用强酸性阳离子交换树脂催化合成了对苯二甲酸二辛酯,确定了反应的最佳条件。将涤纶丝用浓氢氧化钠解聚后,用稀盐酸酸化至p H为6,经强酸性阳离子交换树脂催化,与正辛醇合成对苯二甲酸二辛酯。当涤纶丝用量为1.8g,正辛醇用量为0.026mol,催化剂用量2.6g时,控制温度在100~110℃,反应105分钟,酯化率可达66.7%。(本文来源于《长春教育学院学报》期刊2014年17期）

[8]（2014）在《山东滨州年产12000吨对苯二甲酸二辛酯项目》一文中研究指出该项目位于山东省滨州市博兴工业园内,由山东宏远新材料科技有限公司投资建设,年产12000吨对苯二甲酸二辛酯(DOTP),年产副产品乙二醇1900吨。项目总投资6704万元,建设周期2014至2015年。(本文来源于《乙醛醋酸化工》期刊2014年03期）

李科,蒋剑春,聂小安[9]（2013）在《钛酸四丁酯催化对苯二甲酸酯化合成对苯二甲酸二异辛酯的动力学研究》一文中研究指出研究了在钛酸四丁酯催化下对苯二甲酸与异辛醇直接酯化合成对苯二甲酸二异辛酯的动力学。在确定生成单酯的速度远大于生成双酯速度的基础上,提出了更切合实际的表观酯化速率方程VA=-dc dt=kca A cb B。并由此确定了活化能Ea=95.52kJ/mol,方便了生产过程的实际控制。(本文来源于《精细石油化工》期刊2013年06期）

王恺,王建军[10]（2013）在《对苯二甲酸二辛酯生产技术分析》一文中研究指出介绍了对苯二甲酸二辛酯的生产原理及相关的催化剂,并分析了其生产流程。钛酸酯及其复配型催化剂日益成为主流催化剂。直接酯化法产品质量高,是我国主要的生产方法。加压酯化、强化搅拌等方式可改善直接酯化的反应速率,缩短生产周期。在分析论述基础上对下一步的技术开发提出了建议。(本文来源于《山东化工》期刊2013年11期）

### 对苯二甲酸单辛酯论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

建立了白酒中对苯二甲酸二辛酯的气相色谱-质谱联用分析方法。样品采用正己烷提取,氯化钠盐析,离心分离后的上清液用HP-5MS石英毛细管色谱柱分离,在选择离子检测模式下进行质谱测定。结果表明:对苯二甲酸二辛酯的检出限为0.01 mg/kg,定量限为0.04 mg/kg,方法的线性范围为0.04~1.0 mg/kg,样品的加标回收率为90.8%~94.9%,测定结果的相对标准偏差为2.64%~3.33%(n=6)。该方法简单快捷、准确、灵敏,可用于白酒中对苯二甲酸二辛酯的测定。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 对苯二甲酸单辛酯论文参考文献

[1].李蕾,关瑞彪,张玉文.废聚酯制备对苯二甲酸二异辛酯工艺条件的研究[J].山东化工.2019

[2].孙小杰,胡文彦,袁玮,孙瑞.气相色谱-质谱法测定白酒中的对苯二甲酸二辛酯[J].化学分析计量.2018

[3].汪蓓蓓,周玲玲,肖陆飞,张军.环境友好型PVC/对苯二甲酸二辛酯增塑剂体系的制备与性能研究[J].宿州学院学报.2017

[4]..对苯二甲酸(TPA)合成对苯二甲酸二异辛酯(DOTP)的新型催化剂[J].乙醛醋酸化工.2016

[5]..对苯二甲酸二辛酯(DOTP)生产技术[J].乙醛醋酸化工.2016

[6].郭敏,乔红群,毛黎顺.液-质联用法测定聚氯乙烯输液装置中新型增塑剂对苯二甲酸二辛酯的溶出量[J].中国医院药学杂志.2015

[7].张佳.强酸性阳离子交换树脂催化涤纶合成对苯二甲酸二辛酯的研究[J].长春教育学院学报.2014

[8]..山东滨州年产12000吨对苯二甲酸二辛酯项目[J].乙醛醋酸化工.2014

[9].李科,蒋剑春,聂小安.钛酸四丁酯催化对苯二甲酸酯化合成对苯二甲酸二异辛酯的动力学研究[J].精细石油化工.2013

[10].王恺,王建军.对苯二甲酸二辛酯生产技术分析[J].山东化工.2013

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1f145f8ee814789414dbc19b.html