# CMT增材制造层间温度影响规律试验研究

### 论文摘要

利用基于CMT焊接技术的增材制造系统,研究层间冷却温度对多层单道增材制造件的宏观结构、金相组织、力学性能的影响。结果表明,一定参数范围内,当送丝速度、熔覆速度、电流电压一定时,层间温度越高,熔覆层塌陷越严重,影响增材构件的成型。由于前熔覆层的预热作用,晶间铁素体生长时间更充分,变得更加粗大,使得构件的拉伸强度下降,且拉伸试样断裂类型为韧性断裂。试验研究表明,层间温度≤150℃时,可以得到晶粒较细、性能较好的构件。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验设备及方法

- 2 试验结果与分析

- 2.1 宏观分析

- 2.2 金相分析

- 2.3 显微硬度测试

- 2.4 拉伸强度测试

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 郭一飞,王克鸿

关键词: 奥氏体不锈钢,冷金属过渡焊接技术,增材制造,层间温度

来源: 机械制造与自动化 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 南京理工大学材料科学与工程学院

分类号: TG456.9

DOI: 10.19344/j.cnki.issn1671-5276.2019.04.014

页码: 54-57

总页数: 4

文件大小: 734K

下载量: 149

### 相关论文文献

- [1].预热及层间温度对17Cr2Ni2AH和16MnR异种钢焊接性能的影响[J]. 电焊机 2016(12)

- [2].600MW发电机定子线棒层间温度高的原因分析及处理[J]. 清洗世界 2013(09)

- [3].晶粒尺寸对高强钢熔敷金属屈强比的影响[J]. 电焊机 2015(07)

- [4].路面加铺层间温度与水影响研究[J]. 筑路机械与施工机械化 2008(02)

- [5].600 MW发电机定子线棒层间温度高的原因分析及处理措施[J]. 华电技术 2013(07)

- [6].EAC-PCC复合结构层间温度应力研究[J]. 河南大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [7].层间温度对12Cr2Mo1R低合金钢焊接冲击韧性的影响[J]. 云南化工 2019(02)

- [8].预热层间温度对窄间隙焊接裂纹、组织及性能的影响/[J]. 现代焊接 2013(06)

- [9].层间温度对连续油管焊接接头组织的影响[J]. 河南科技 2011(24)

- [10].GMAW焊接过程层间温度控制对焊缝力学性能的影响[J]. 装备维修技术 2019(04)

- [11].层间温度对9%Cr热强钢管道多层多道焊接头残余应力的影响[J]. 金属学报 2018(12)

- [12].热输入对BHW35钢焊缝性能的影响[J]. 焊接技术 2018(07)

- [13].发电机定子线棒层间温度单点异常升高分析及处理[J]. 安徽电气工程职业技术学院学报 2012(01)

- [14].层间温度对16MND5钢厚壁构件焊接HAZ冷裂纹及微观组织的影响[J]. 电焊机 2019(04)

- [15].TPO-薄层UHP C轻型组合桥面层间温度应力研究[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2018(11)

- [16].层间温度对690MPa级HSLA钢气体保护焊丝熔敷金属组织和冲击韧性的影响[J]. 热加工工艺 2018(09)

- [17].1000MW发电机定子层间温度异常分析及处理[J]. 电工技术 2018(13)

- [18].增丝埋弧焊装置在管道预制中的应用[J]. 金属加工(热加工) 2019(03)

- [19].层间温度对TP91钢焊接残余应力的影响[J]. 工业锅炉 2019(02)

- [20].工艺参数对CO_2气体保护焊接头冲击性能的影响[J]. 电焊机 2018(09)

- [21].大型钢结构施工策划重难点施工技术[J]. 施工技术 2019(S1)

- [22].中俄原油管道二线冬季焊接施工措施研究及应用[J]. 金属加工(热加工) 2017(22)

- [23].修船承接海工船分段结构管焊接的质量控制[J]. 中国修船 2014(06)

- [24].铝合金电弧增材制造焊道宽度尺寸预测[J]. 焊接学报 2015(09)

- [25].电厂海水淡化装置双相不锈钢管道的焊接工艺[J]. 国网技术学院学报 2016(06)

- [26].异种不锈钢的焊接[J]. 金属加工(热加工) 2014(06)

- [27].火电厂SA335P92钢现场焊接工艺[J]. 科技创新导报 2012(26)

- [28].超声振动对电弧增材制造铝青铜合金组织和拉伸性能的影响[J]. 中国有色金属学报 2020(10)

- [29].气化炉监造时易出现的质量问题及其探讨[J]. 中国盐业 2017(08)

- [30].旁路等离子在航天用轴结构增材修复中的应用[J]. 焊接 2020(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1f89a7bf0be49dc34cb2c78f.html