# 基于UWB的地铁隧道定位系统设计

### 论文摘要

超宽带（UWB,Ultra Wide Band）技术因其具有定位精度高、抗多径干扰能力强、传输速率高等优势,成为了当前主流的室内定位技术;由于地铁隧道中环境恶劣,为了保证施工人员的安全,实现对地铁隧道中施工人员的实时定位,设计了基于UWB技术的地铁隧道定位系统;该系统采用对称双向双边测距（SDS-TWR,symmetric double-sided two-way ranging）算法以有效抑制移动标签和定位基站之间由于晶振漂移导致的测距误差,同时在基于到达时间（TOA,time of arrival）的定位方法上采用粒子群算法提高定位精度,迭代过程采用0.9线性递减至0.4的惯性权重;实验结果表明基于UWB的地铁隧道定位系统在地铁隧道中能稳定工作且定位精度得到有效的提高,该系统具有功耗低、实现简单、定位精度高的特点,能够满足地铁隧道当中对于人员实时精确定位的需求。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 系统结构及原理

- 1.1 总体框图

- 1.2 基于TOA的SDS-TWR测距原理

- 2 系统硬件设计

- 2.1 移动标签

- 2.2 定位基站

- 3 系统软件设计

- 3.1 粒子群算法

- 3.2 基于粒子群算法的TOA模型

- 3.3 移动标签软件设计

- 3.4 定位基站软件设计

- 4 系统验证

- 4.1 定位精度测试

- 4.2 移动标签功耗测试

- 5 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李伟杰,戴亚文,唐雨,王枫,水中和

关键词: 隧道定位,双向双边测距,粒子群算法

来源: 计算机测量与控制 2019年08期

年度: 2019

分类: 信息科技,工程科技Ⅱ辑

专业: 铁路运输,电信技术

单位: 武汉理工大学理学院,武汉理工大学信息工程学院,武汉理工大学先进工程技术研究院

基金: 湖北省高新技术专项(2017ACA104),中山市科技局社会公益科技研究项目(2017syF08)

分类号: U231;TN925

DOI: 10.16526/j.cnki.11-4762/tp.2019.08.041

页码: 198-201+206

总页数: 5

文件大小: 728K

下载量: 325

### 相关论文文献

- [1].基坑施工对既有地铁隧道的变形控制研究[J]. 建筑施工 2019(12)

- [2].地道近距离穿越地铁隧道的设计研究[J]. 黑龙江交通科技 2020(02)

- [3].硫酸钠腐蚀对地铁隧道衬砌混凝土强度影响的试验曲线研究[J]. 市政技术 2020(03)

- [4].地铁隧道风机能效研究报告[J]. 科技风 2020(19)

- [5].浅埋地铁隧道下穿高速公路施工方法比选[J]. 冶金与材料 2020(03)

- [6].深大基坑施工对邻近地铁隧道影响分析及处理措施[J]. 科技风 2016(19)

- [7].国内首台带动力地铁隧道冲洗车问世[J]. 隧道建设 2016(12)

- [8].地铁隧道清洁车技术平台研究[J]. 机车车辆工艺 2017(02)

- [9].新建地铁隧道下穿既有地铁施工技术[J]. 工程建设与设计 2017(09)

- [10].地铁隧道结构沉降监测及分析[J]. 中国标准化 2017(08)

- [11].浅析地铁隧道注浆试验及效果检验方法[J]. 中国标准化 2017(10)

- [12].运营期的地铁隧道影响评估方法[J]. 山西建筑 2015(08)

- [13].下穿地铁隧道新建电力隧道安全分析[J]. 赤子(下旬) 2016(09)

- [14].十九大代表何小玲 她给地铁隧道“看急诊”[J]. 新民周刊 2017(39)

- [15].运营地铁隧道中隔墙稳定性研究[J]. 低温建筑技术 2020(10)

- [16].桥桩施工对邻近既有地铁隧道影响研究[J]. 市政技术 2020(06)

- [17].顶管施工对既有地铁隧道的安全影响分析[J]. 低温建筑技术 2020(11)

- [18].基坑开挖对周边地铁隧道的影响分析[J]. 居舍 2020(02)

- [19].地铁隧道近距离下穿公路方案影响分析[J]. 中国设备工程 2020(11)

- [20].地铁隧道环网消火栓供水系统多工况模拟[J]. 科学技术与工程 2019(28)

- [21].类矩形地铁隧道横向疏散口设置优化研究[J]. 消防科学与技术 2019(09)

- [22].基坑开挖引起下部地铁隧道变形控制探讨[J]. 江苏科技信息 2016(32)

- [23].运营地铁隧道结构变形在线连续群测系统开发与应用[J]. 施工技术 2017(19)

- [24].控制地铁隧道上浮深基坑施工工艺[J]. 工程质量 2016(10)

- [25].基坑开挖对下方既有地铁隧道的影响分析和监测[J]. 城市轨道交通研究 2014(12)

- [26].地铁隧道穿越回填区设计要点探讨[J]. 江西建材 2014(05)

- [27].地铁隧道风能能发电吗? 晃动的叶片给他灵感[J]. 科技传播 2009(05)

- [28].新媒体,新未来 大有视界地铁隧道媒体的黄金价值[J]. 广告人 2008(11)

- [29].复杂环境条件下地铁隧道保护方案探讨[J]. 地下空间与工程学报 2019(S2)

- [30].国际大咖纷纷来访，隧道酷媒即将布局海外[J]. 城市轨道交通 2019(12)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1fe72de0678993adb9295873.html