# 远方终端单元论文_申屠刚,钱钢,杨贵玉,江道灼,吴文宣

导读:本文包含了远方终端单元论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:终端,单元,谐波,远方,变压器,馈线,终端设备。

### 远方终端单元论文文献综述

申屠刚,钱钢,杨贵玉,江道灼,吴文宣[1]（2008）在《基于时间同步技术的新型远方终端单元设计》一文中研究指出传统远方终端单元(RTU)的非同步测量和数据传输延时是电力系统数据采集与监视控制(SCADA)系统数据误差的主要来源。提出了一种基于全球定位系统(GPS)和以太网时间同步技术的同步化RTU,以更低的成本实现类似于相量测量单元(PMU)的同步测量和数据快速回传。硬件主要由数据调理和采样电路、本地人机接口(MMI)、同步采样控制电路和以太网通信电路等部分构成。通过时钟同步、同步采样和同步时标处理等环节,同步测量单元(SMU)能够给上位机数据库提供高精度带时标的数据。设计兼顾了同步测量能力和成本,以便在系统中广泛配置。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2008年15期）

陈琼[2]（2006）在《基于DSP的配电变压器无线远方终端单元的设计》一文中研究指出配电变压器远方终端单元(TTU)位于配电自动化系统的底层,它对配电变压器的运行状态进行实时检测,为电力部门的专业分析提供数据,在配电网系统中起着重要作用。本文对电力系统通信特殊性及现有TTU产品进行了分析,针对现有产品中存在功能不齐全、数据安全性考虑不多等不足,提出了基于Mobitex无线技术的TTU设计方案,引入了谐波分析和无线窄带Mobitex网络技术,重点分析了TTU的硬件构成和软件实现。依照DSP开发流程,详细阐述了TTU的功能需求,功能模块的划分,各功能模块的硬件设计,以及谐波分析模块和通信模块的软件设计及开发。相比同类产品,本文设计的TTU在完成基本功能的同时,完成对谐波的检测,减少谐波对配电变压器的危害,减轻了谐波对公用电网的污染,提高电力设备运行的可靠性,改善电能质量,带来了良好的经济效益和社会效应,同时采用无线窄带Mobitex网络技术保证了数据传输的可靠性、安全性、实时性,具有良好的推广价值。(本文来源于《华北电力大学（北京）》期刊2006-01-01）

闫静,马志瀛[3]（2005）在《馈线自动化远方终端单元的研制与应用》一文中研究指出本文介绍了馈线自动化的发展现状,阐述馈线自动化远方终端单元的原理、功能和应用情况。设计并实现了以TMS320LF2407型数字信号处理器和AT89C55单片机构成的双CPU系统为核心,集测量、控制、保护、通信等多种功能为一体的新型装置。在软件设计中,应用实时多任务操作系统,实现了电度采集、微机保护、单相接地故障定位等新功能。在硬件和软件设计中采用多种抗干扰措施,以提高其可靠性。该装置经模拟试验,达到预期效果,满足配网自动化的要求,并可与户外开关配合使用。(本文来源于《电气技术》期刊2005年10期）

李光辉,陈志英[4]（2005）在《基于DSP的配电变压器远方终端单元的设计》一文中研究指出本文介绍基于DSP的配电变压器远方终端单元(TTU)的研制方案,着重介绍了其系统硬件和软件设计及谐波分析的实现。该终端单元具有实时监测电网各种参数值,可选择不同的通信接口与主机实现双向通信功能。(本文来源于《中国电工技术学会低压电器专业委员会第十二届学术年会论文集》期刊2005-01-01）

李光辉,陈志英[5]（2004）在《基于DSP的配电变压器远方终端单元(TTU)的设计》一文中研究指出本文介绍基于DSP的配电变压器远方终端单元(TTU)的研制方案,着重介绍了其系统硬件和软件设计及谐波分析的实现。该终端单元具有实时监测电网各种参数值,可选择不同的通信接口与主机实现双向通信的功能。(本文来源于《电工电能新技术》期刊2004年03期）

陈志英[6]（2003）在《基于DSP的配电变压器远方终端单元（TTU）的研究》一文中研究指出配电自动化是近几年来发展迅速的新兴技术，是我国电力系统现代化建设的必然趋势。配电变压器远方终端单元(TTU)是配电自动化的重要组成部分，而目前国内的大部分TTU产品都存在价格昂贵、功能不齐全、兼容性和通用性不够等缺点。本文针对配电自动化的要求及现有TTU产品的不足，提出了一种基于DSP的配电变压器远方终端单元的研制方案：微控制器选用TI公司高性能定点DSP芯片TMS320LF2407A；使用SAMES公司推出的叁相电能计量芯片SA9904A作为测量模块，简化了硬件电路和软件编程；采用Silicon Laboratories的嵌入式modem、RS485／RS232等多种通信方式，使数据传送变得灵活、高效；为了提高设备兼容性及通用性，通信协议采用国际电力标准101规约。此外，本文成功地利用DSP强大的数据处理能力将谐波分析引入TTU的设计中，增强了TTU的功能性。 论文综述了配电自动化系统及配电变压器远方终端单元在配电自动化系统中的重要地位。介绍DSP芯片TMS320LF2407A的性能及特点。研究谐波分析的计算方法，着重介绍快速傅立叶变换(FFT)原理及编程算法。重点研究了配电变压器远方终端单元的硬件、软件设计方案，如测量检测、显示、存储、通信模块以及通信上位机软件设计等。本文还对TTU常用的通信协议进行比较，并着重介绍TTU应用的通信协议——101通信规约。(本文来源于《福州大学》期刊2003-12-01）

杨泽斌,罗毅[7]（2003）在《变电站综合自动化系统与常规远方终端单元运行分析》一文中研究指出从运行维护的角度,对东莞地区变电站所使用的变电站综合自动化系统与常规远方终端单元(RTU)的结构、特点、运行情况进行比较分析,指出各自的优缺点,并对存在的问题提出了一些改进措施。(本文来源于《广东电力》期刊2003年03期）

商立群[8]（2001）在《远方终端单元遥测模块的测量原理及方法》一文中研究指出介绍了远方终端单元遥测模块的测量原理及方法 ,分析了交流采样算法的误差 ,提出了一种减少误差的方法(本文来源于《煤矿自动化》期刊2001年01期）

### 远方终端单元论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

配电变压器远方终端单元(TTU)位于配电自动化系统的底层,它对配电变压器的运行状态进行实时检测,为电力部门的专业分析提供数据,在配电网系统中起着重要作用。本文对电力系统通信特殊性及现有TTU产品进行了分析,针对现有产品中存在功能不齐全、数据安全性考虑不多等不足,提出了基于Mobitex无线技术的TTU设计方案,引入了谐波分析和无线窄带Mobitex网络技术,重点分析了TTU的硬件构成和软件实现。依照DSP开发流程,详细阐述了TTU的功能需求,功能模块的划分,各功能模块的硬件设计,以及谐波分析模块和通信模块的软件设计及开发。相比同类产品,本文设计的TTU在完成基本功能的同时,完成对谐波的检测,减少谐波对配电变压器的危害,减轻了谐波对公用电网的污染,提高电力设备运行的可靠性,改善电能质量,带来了良好的经济效益和社会效应,同时采用无线窄带Mobitex网络技术保证了数据传输的可靠性、安全性、实时性,具有良好的推广价值。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 远方终端单元论文参考文献

[1].申屠刚,钱钢,杨贵玉,江道灼,吴文宣.基于时间同步技术的新型远方终端单元设计[J].电力系统自动化.2008

[2].陈琼.基于DSP的配电变压器无线远方终端单元的设计[D].华北电力大学（北京）.2006

[3].闫静,马志瀛.馈线自动化远方终端单元的研制与应用[J].电气技术.2005

[4].李光辉,陈志英.基于DSP的配电变压器远方终端单元的设计[C].中国电工技术学会低压电器专业委员会第十二届学术年会论文集.2005

[5].李光辉,陈志英.基于DSP的配电变压器远方终端单元(TTU)的设计[J].电工电能新技术.2004

[6].陈志英.基于DSP的配电变压器远方终端单元（TTU）的研究[D].福州大学.2003

[7].杨泽斌,罗毅.变电站综合自动化系统与常规远方终端单元运行分析[J].广东电力.2003

[8].商立群.远方终端单元遥测模块的测量原理及方法[J].煤矿自动化.2001

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/202ee9a8c1923d0ff1f9324b.html