# 五轴加工中心主轴箱的液位控制系统研究

### 论文摘要

五轴加工中心主轴箱的液位控制系统,包括油液输送装置、主轴箱、油液回收装置及液位电气控制程序单元,其特征在于油液输送装置设置液位报警及流量监测电气部件并与液位电气控制单元连通;主轴箱下部为连通的四腔结构,两处出油口分别位于主轴箱前端对角位置;油液回收装置采用双联齿轮泵,泵抽油口与主轴箱对角位置的出油口通过油管连接,油箱容积的控制量是主轴箱内腔最大动态油液容积与管路容积之和,输入液位电气控制程序单元,由液位开关执行自动控制,保持摆动中主轴箱内油液高度低于主轴连接处高度,防止油液进入主轴。油液回收好,机械主轴转速提高至4 000 rpm,显著提高了机床效率。

### 论文目录

- 1 五轴加工中心介绍

- 2 五轴加工中心主轴箱的液位控制系统介绍

- 3 结合具体实例分析五轴加工中心主轴箱的液位控制系统

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 佟琨,金辉,李树鹏,田恬

关键词: 五轴加工中心,主轴箱,液位控制系统

来源: 中国新技术新产品 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑,信息科技

专业: 金属学及金属工艺,自动化技术

单位: 中捷机床有限公司,中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司

基金: 国家重大科技专项课题(2015ZX04001002)

分类号: TG659

DOI: 10.13612/j.cnki.cntp.2019.04.025

页码: 47-48

总页数: 2

文件大小: 1442K

下载量: 28

### 相关论文文献

- [1].一种多级传动主轴箱的工艺设计[J]. 新型工业化 2020(04)

- [2].数控落地铣镗床主轴箱设计[J]. 中国金属通报 2019(08)

- [3].基于C_(60)结构与蛋壳结构的主轴箱轻量化设计[J]. 陕西科技大学学报 2018(01)

- [4].数控镗铣床主轴箱装配体装配设计[J]. 湖北农机化 2020(17)

- [5].新型碳纤维主轴箱的设计及模态分析[J]. 农业装备与车辆工程 2019(10)

- [6].基于有限元的铣床主轴箱力学性能分析[J]. 内燃机与配件 2018(15)

- [7].基于ANSYS数控机床主轴箱的静力学分析[J]. 金属加工(冷加工) 2015(14)

- [8].多轴主轴箱特性分析及拓扑优化[J]. 机床与液压 2013(11)

- [9].主轴箱式针刺机机构设计改进[J]. 产业用纺织品 2012(11)

- [10].新型主轴箱平衡补偿技术[J]. 金属加工(冷加工) 2011(08)

- [11].加工中心主轴箱结构分析及改进设计研究[J]. CAD/CAM与制造业信息化 2010(11)

- [12].主轴箱轻量化和热态特性的综合优化设计[J]. 机械设计与制造 2019(12)

- [13].数控车床主轴箱设计[J]. 民营科技 2014(09)

- [14].机床主轴箱轻量化设计流程研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2014(12)

- [15].高速精密数控车床主轴箱多目标优化设计[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2014(02)

- [16].卧式镗床精密主轴箱体孔系加工[J]. 金属加工(冷加工) 2013(18)

- [17].基于正交试验法和灰色关联的机床主轴箱优化设计[J]. 振动与冲击 2011(07)

- [18].基于ANSYS数控管螺纹车床主轴箱有限元分析[J]. 机械研究与应用 2010(03)

- [19].应用ANSYS的机床主轴箱静力分析[J]. 科技信息 2009(08)

- [20].基于顺序耦合对主轴箱环境温度的热特性分析[J]. 机械工程与自动化 2017(06)

- [21].卧式加工中心主轴箱尾筒结构优化设计[J]. 制造技术与机床 2015(12)

- [22].基于模糊综合评价的主轴箱有限元优化方法及应用[J]. 组合机床与自动化加工技术 2013(12)

- [23].铣齿机主轴箱均载机构的设计与分析[J]. 机械设计与制造 2011(04)

- [24].基于ANSYS的车床主轴箱的受力分析[J]. 机械管理开发 2009(01)

- [25].钻铣复合加工主轴箱结构[J]. 现代制造技术与装备 2018(03)

- [26].数控铣床主轴箱突然下滑故障的排除[J]. 机电工程技术 2015(02)

- [27].数控机床主轴箱箱体加工工艺分析[J]. 新课程研究(中旬刊) 2013(03)

- [28].机床主轴箱温升自动检测装置设计[J]. 金属加工(冷加工) 2014(16)

- [29].一种新型高转速、大扭矩主轴箱的设计[J]. 制造技术与机床 2016(05)

- [30].基于拓扑优化的高速加工中心主轴箱动态特性优化设计[J]. 金属加工(冷加工) 2016(14)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/21466c398dd701cad028f86c.html