# 建筑装饰施工中粉尘污染控制新方法

刘友一

山东鑫龙装饰工程有限公司山东济南250399

摘要：随着改革开放的不断深入，人们越来越重视环境的美化，建筑装饰行业的生产工具及施工技术也随着科学技术的提高，发生了翻天覆地的变化。不论木工、油漆工还是泥工、石材工都使用了现代化的小型电动工具，材料加工精度不断提高，装饰质量不断提升，而装饰工程中施工的技术水平、设备水平、材料水平直接决定了一个工程的质量好坏。鉴于此，本文就建筑装饰施工中粉尘污染控制新方法展开探讨，以期为相关工作起到参考作用。

关键词：装饰装修；最新；施工技术

1、装饰装修工程的节水、节能、节材新工艺、新材料、新技术

从事装饰装修施工，施工人员进场后，首先遇到的就是施工现场的用水用电的问题，这是现代化施工必须具备的施工条件，而作为项目管理人员，首先要安排好施工用电用水，编制好施工临时用电、临时用水施工方案，笔者所在公司在今年（2018年初）就承接了一个房地产项目，是位于城北余杭县良诸街道的余政储［2016］49号地块项目展示区一标段精装修施工项目，是中粮集团下属的商品房项目。该工程一进场，附近没有水源，给一开始施工造成很大的困难，尤其是泥瓦工贴砖拌灰全离不开水源。作为项目管理人员同时也认识到为了节水，项目部决定积极寻找水源，充分利用附近的地下水源，挑河水或井水或利用天然雨水从事室内施工。本工程施工过程中主要用水为装饰湿作业用水（如水泥砂浆地面找平、瓷砖墙地面湿贴、粉墙砌砖抹灰等）、清洁用水、消防用水和日常生活用水等等，因此，必须在施工过程中节约用水。同样，作为无形资产的水，我们也意识到在竣工后的室内使用过程中也要节水不得浪费水源；作为现代能源之一的电能，我们也意识到在施工过程中也要力求节约用电，不轻意浪费每一度电。本项目部在施工中的所有机械设备经常保持低耗、高效的状态。施工过程中，现场用电设备上安装空载保护装置，减少电量浪费。办公及生活照明使用专项低压照明线路，严禁私拉乱接用电器具等。同时，积极开发节水、节能、节材新工艺、新材料、新技术。

2、粉尘污染的相关概念

2.1、粉尘污染的概念

粉尘是指在生产过程中形成、并能较长时间悬浮在生产环境空气中的固体颗粒①，它是大气中危害最久、最严重的一种污染物。粉尘按颗粒大小不同，又可分为飘尘（PM10）、降尘、总悬浮微粒（TSP）三类。生产过程粉尘的主要来源有：（1）固体物料在机械性爆破、破碎、研磨、碾轧等加工时，经空气蔓延起来悬浮于空气中的颗粒物；（2）生成物料在加热时如金属熔炼，焊接时产生的热蒸气在空气中凝结或被氧化所形成的烟尘；（3）生产物料的不完全燃烧产生的烟雾所形成的颗粒物；（4）生产物料在过筛、包装、搬运等过程中，因气流运动使沉积的灰尘重新振荡扬起而又浮游于空气中，又称扬尘。

2.2、粉尘的分类

根据粉尘的性质，可将粉尘分为无机性粉尘、有机性粉尘和合成材料性粉尘。无机性粉尘根据来源的不同，可分为矿物性粉尘（如滑石和石棉）、金属性粉尘（如铝、锡、锰等金属及其化合物）和人工无机粉尘（如水泥和玻璃纤维）。有机性粉尘包括植物性粉尘（如木材、烟草、面粉）、动物性粉尘（如角粉、皮质、毛发）。合成材料性粉尘是上述多种粉尘的混合物，主要出现在塑料的加工或金属研磨的过程中②。按粉尘的来源和粒径大小则可分为尘、尘雾和烟尘。尘属于固态分散性气溶胶，尘的粒子直径通常大于10微米，其主要特征是不容易扩散，并加速沉降，容易静止于空气环境中。尘雾属于分散性气溶胶，粒子直径约为10～0.1微米左右，其主要特征是以等速降落，与尘一样不容易扩散并静止在空气中。烟尘属于固态凝聚性气溶胶，粒径为0.1～0.001微米，因其粒径与空气分子相似，所以其主要特征是基本上不会沉降或是非常缓慢地沉降③。

3、粉尘产生的原因

3.1、建筑施工导致的粉尘污染

建筑工程建设从拆除、平整到建设、装修，各个施工环节都极易产生粉尘。再加上建筑工程普遍具有工期长、工程量大的特点，粉尘排放量随之增加与积累，对空气造成严重污染。建筑工地的粉尘源头主要有以下几个：（1）在建筑施工作业过程中造成大量的粉尘扩散。如在拆除和平整中，使用拆楼机、炸药爆破和人工爆破等形式进行拆除，使建筑主体材料产生大面积颗粒性破坏，从而产生大面积的粉尘扩散；又如在进行市政设施建设施工时的地面挖掘和铺装产生的粉尘；再如装修工程中产生大量的粉尘扩散等等。（2）施工现场各种建筑材料产生的粉尘。在施工工人在运输、装卸、堆放和使用如白灰、砂石、水泥以及砖砌块的工程中，因风力作用或者生产扰动而扬起的粉尘。（3）泥头车、水泥搅拌车及材料装载车辆进行工地时扬起地面的粉尘。（4）施工现场管理不当，没做好防尘措施。施工单位为了节省开支，忽视对环境进行保护，没有遵守相关规定采取封闭措施，让粉尘污染听之任之。

3.2、建材生产导致的粉尘污染

建材行业排放的粉尘量占生产性粉尘排放的70%，其中水泥行业与炼钢行业是主要污染源。水泥是粉状物料，在水泥生产的过程中，原料的开采、破碎、储存、烘干、半成品生料的粉磨、熟料的烧成、成品水泥的制备及包装发送等，都会产生大量的粉尘，可以说水泥厂就是制造粉尘的工厂。水泥生产的粉尘排放源主要有以下途径：（1）原材料制备系统造成粉尘排放。含石灰石破碎、粘土烘干、生料粉磨以及煤磨系统的过程中产生大量粉尘。（2）生料经煅烧变成熟料，此过程产生的粉尘量最大。（3）水泥制成系统，水泥磨和水泥包装及散装过程中的造成粉尘排放。

3.3、应充分发挥政府的主导职能

一是建章立制完善环境法律法规。在目前，我国粉尘污染方面的法律法规尚属真空。粉尘污染治理需要有法治化的保证，建立健全的法律体系、严格执法、让违法排污行为得到法律的制裁。针对粉尘污染判断的标准、责任的划分、如何执法、赔偿等等各方面进行统一规范化，形成一个监督执法可以依据的标准，使粉尘污染治理得到法律规范和保障。

3.4、完善粉尘污染责任追究机制

粉尘污染责任追究机制是粉尘污染治理工作体系中一个重要的环节。目前，经常出现粉尘超标排放追究不到位的情况，明确责任追究的对象、内容和要求，完善责任追究机制非常必要。要完善粉尘污染责任追究机制，首先应明确相关行政主管部门领导为第一责任人，建立不抓粉尘治理就是失职，不落实粉尘减排就是没尽职的责任意识：其次应明确违法的企业负责人为主要责任人，除了对违法排污的企业进行处罚外，还应对该违法企业负责人进行个人处罚，甚至追究行政和刑事责任。

3.5、建立企业环保信用体系

诚信是市场机制正常运行的基础，“市场经济必然是信用经济”，在加快建立社会主义市场经济体制的过程中，企业信用建设是非常重要的一部分。因此将建筑行业粉尘污染问题与施工企业及建材企业信用挂钩，将粉尘污染源企业环保信用体系并纳入当地社会信用体系，建立“守信激励、失信惩戒”机制是必然之举。要建立企业环保信用体系，首先应从意识形态上建立企业的环保信用观念，通过加大信用体系宣传及教育，增强企业的守法意识和信用理念，让企业认识到环保信用关乎企业的信誉，信用道德将影响企业的可持续发展。其次应搭建环保信用信息“大数据”，建立企业信用档案。应由环保部门建立统一的环境信用信息大数据平台，并由发

下转第78页

改、建设、国土规划、工商、公安等行政主管部门对口负责环境信用的信息归集。每个企业在项目立项或工商登记时均建立起企业诚信档案，该档案是企业环境信用的基础档案，将记入企业环保行政许可、环境保护缴税信息的基础类信用信息以及环境行政处罚等不良类信用信息。企业的信用档案将上传至大数据平台中，各部门之间并进行信息共享互通，对企业环保信用实施动态化管理。最后，在实现环保信用“大数据”后，建立环保登记奖惩机制。利用大数据平台，对建立信用档案的企业在环境监察、“三同时”落实情况、企业污染物排放及治理等方面，按季度或年度进行评分评级，根据评比等级建立环保“红黑榜”，对环保信用优良的企业在行政许可、资质评定、银行信贷、资金扶持等方面予以优先支持，并进行评奖表彰；对环保失信企业采取限制其采购投标、融资、经营等活动资格、提高环保税费率、拉入行政部门黑名单等手段进行惩戒。3.6、建立建筑行业粉尘污染强制责任保险制度

环境污染强制责任保险是指以企业发生污染事故对第三者造成的损害依法应承担的赔偿责任为标的的保险。环境污染强制责任保险作为一种社会管理工具，其好处在于能有效地让企业规避未来大气污染造成损失的风险、保证企业稳定经营、保障污染受害者合法权益并减轻政府在遇到污染事故时的财政负担。这种责任保险机制属于一种事前管理的方式，通过风险管理和环境管理相结合，努力降低环境污染的机率，把污染事件防范于未然。在建筑行业领域粉尘污染排放量大、环境风险隐患较多、生产规模较大的重污染高风险企业，例如：钢铁、水泥、电解铝、冶金、建材、采矿等行业，应率先纳入环境污染责任保险范围。此外，环境污染强制责任保险制度应与环保信用体系并行实施，对环保信用评级不良企业以提高强制责任险的保费费用的手段，倒逼企业提高环保意识，做好污染的防范措施。同时，保险公司可以根据企业环保信用平台的数据，对具体项目的赔付额进行分析，为降低赔付风险，保险公司会加强对投保企业的监督，迫使企业管理者改进防治污染的能力，减少污染事故发生。

结束语

建筑装饰已经成为了房地产市场的主要趋势，对其装修的要求也越来越高，作为一种重要的房产营销手段和营销热点，室内装饰在房地产营销中起着重要作用。作为建筑装饰的专业技术人员也要更加注重了解房地产营销与室内装饰之间的关系，掌握它们的特点，更好地为消费者提供优质服务。应将传统纹样的精神元素与现代室内装饰设计语言重新组合，使它具有新的时代特征。

参考文献

[1]蒋韬.水泥制造企业粉尘职业危害及防尘措施分析[J].四川建材，2018（02）：24-25.

[2]全旺，吴旻.建筑业特定工序的粉尘运移规律研究[J].江西建材，2018（02）：12-13.

[3]王伦伦，张广崇.基于建筑工程施工绿色施工技术应用研究[J].建材与装饰，2018（01）：28.

[4]杨勇富，赵璐.集料粉尘对沥青混合料性能的影响研究[J].江苏建筑，2017（S1）：102-106.

[5]石世英，胡鸣明，张建设.建筑垃圾资源化综合效益评估的压力-状态-回应模型[J].工程研究-跨学科视野中的工程，2017，9（06）：616-627.

[6]韩晓莉.建筑施工现场环境污染的防治与解决办法[J].环境与发展，2017，29（09）：44+46.

[7]刘晓辉.建筑施工中的环境污染问题及防治措施[J].智能城市，2017，3（11）：155.

[8]毕明烜.粉尘爆炸风险的识别与改善[N].中国保险报，2017-10-24（005）.

[9]卫娟红，王磊.聚丙烯工程设计中粉尘爆炸的预防措施[J].硫磷设计与粉体工程，2017（05）：21-24+4.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/214e963447562482dd8d3903.html