# 浅析水利水电工程施工中施工导流及围堰技术的应用

中国水利水电第三工程局有限公司陕西西安710000

摘要：在水利水电工程施工中，利用围堰技术结合河床水流导流是整体建筑项目的重要组成部分，其施工质量的好坏决定着整体工程是否能按照原计划实现各方面既定的目标。大部分水电的开发在高山、河流及峡谷中进行施工，首先应该做好截流施工，因此，围堰的设计及施工尤为重要，在保证围堰具有较好的抗渗和防冲性以及稳定性的前提下，通过仔细设计、合理组织、有效实施，才能使围堰发挥更好的作用。本文对水利水电施工中导流技术和围堰技术的应用进行了详细的分析，以供参考。

关键词：水利水电；工程施工；施工导流；围堰技术；技术应用

前言：在水利水电工程的具体实施中，为了有效提升水利水电项目的工程质量，充分提升水利水电建设的经济及社会效益，许多的水利施工单位都会在具体的施工中，利用施工导流技术，把水流引到下游。围堰技术和施工导流技术相结合，在水利水电具体施工中，围堰的有效实施能给水利水电工程施工提供有效的前期基础，进而充分提升主体工程的施工质量，其施工方式就是在河道中搭建临时的挡水建筑物，进而在河床中部（基坑）位置实现干地施工。

1水利水电工程项目施工中施工导流技术和围堰技术的叙述

在进行水利水电工程项目建设中，施工导流就是充分考虑施工河道的复杂环境，利用引流方式将河水引入下流，避免河水对施工造成影响，为水利水电工程的顺利实施提供保障。在修建大坝时，势必会用到施工导流技术。在建设水利水电工程时，首先制定施工导流方案，保障工程项目的施工质量及施工安全。施工导流包括三阶段：初期阶段，在河床上采用围堰对抵挡流水，保证水坝的顺利施工；中期阶段，按照坝的高度及汛期河水的高度明确库存的注入水量，进而提升大坝的抗洪能力；后期阶段，按照导流活水开展设计并进行大坝建设。

2水利水电工程施工中导流技术的实际应用

导流施工在水利水电工程施工中主要有以下几种方式：

2.1分期围堰导流

分期围堰导流也成河床内导流，就是用围堰将水工建筑物分段围护起来进行施工的方法。分段就是将河床围成若干个干地施工基坑，分段进行施工。分段围堰导流适用于河床宽、流量大、工期长的工程。我国举世瞩目的三峡大坝施工就采用这种方法。

2.2一次拦断河床围堰导流

一次拦断河床围堰导流是指在河床内距主体建筑物上下游一定的距离，修筑拦河堰体，一次性截断河流，使河道中的水流经过河床外修建的导流建筑物或者永久泄水建筑物下泄。本法适用于：枯水期流量不大、河道狭窄的河流。该法导流的成功经验很多，例如黄河拉西瓦水电站、黄河公伯峡水电站、黄河玛尔挡水电站等都曾成功采用。

2.3缺口导流

缺口导流是指混凝土坝施工过程中，在导流设计规定的部位和高程上，预留规定大小的缺口，宣泄洪水期一定流量的临时性辅助导流度汛措施。缺口完成辅助导流任务后，仍按设计要求建成永久性建筑物。

3水利水电工程施工中围堰技术的应用

3.1围堰施工技术

在水利水电工程中，围堰技术就是指在建设永久性的水工建筑物前，利用土石、草土混合或者混凝土等建立临时的围护结构。围堰的重要作用就是防止河（江）水进入永久建筑物的施工部位，使得主体建筑物布置部位形成干地施工条件，便于基坑开挖，建设建筑物。围堰通常在水工建筑中作为临时结构物应用，除非当做主体建筑物的一部分，否则围堰在使用完成后必须进行拆除。围堰是通过土堆堆砌而成带有梯形截面的土堤，一般采用砂质黏土进行填筑。并在临水侧采用块石护面，背水侧采取特殊的级配砂砾石料进行反滤，确保围堰防冲及围堰边坡的渗透稳定。

3.2导流围堰的设计

围堰类型可分为土石围堰、混凝土围堰和钢板桩围堰等。土石围堰能充分利用当地材料，施工工艺简单，一般都优先采用。混凝土围堰一般在河谷狭窄的地质条件较好的部位采用。钢板桩围堰适用于岩石地基或者砂砾石地基。

土石围堰填筑材料分为均质土围堰和混合土石围堰等，其填筑材料一般的为：均质土渗透系数不宜大于1*10-4cm/s，防渗土料不宜大于1*10-5cm/s。其反滤料和过渡料应采用满足级配要求的天然砂砾石料。

围堰防渗可采用土工膜防渗、心墙防渗，或者两种相结合方式。

堰顶高程确定主要依据设计洪水位的静水位高程、波浪爬高及安全超高值，另外根据围堰性质来最终确定其高程，一般分为过水围堰或者不过水围堰，其安全超高值略有不同。

3.3导流围堰的应用

长江三峡三期碾压混凝土围堰为Ⅰ级临时挡水建筑物，平行于大坝布置。围堰轴线位于大坝轴线上游114m处，围堰全长约580m，围堰右侧同白岩尖山坡相接，左侧与砼纵向围堰堰内段相连。三期碾压砼围堰为重力式坝型，围堰顶高程140m，顶宽8m，最大底宽107m，最大堰高115m，迎水面高程70m以上部分为直立面，高程▽70m以下为1∶0.3的边坡，背水面高程▽130m以上为直立面，高程▽130m至▽50m平台间为1∶0.75的边坡。坝体在▽40、▽90和▽107.5高程分设排水廊道。

汉江孤山水电站一期围堰为土石填筑围堰，围堰防渗采用水泥高喷防渗墙结合土工膜防渗。一期全年围堰设计为土石围堰，围堰为梯形断面，土石围堰顶宽8.0m，上游围堰轴线长度约365.012m，下游围堰轴线长度约311.045m，共计长度约676.057m。坝身段临时围堰结构形式为梯形，顶宽8.0m，两侧边坡1：1.75；围堰轴线长度145.53m，底高程158.1m。

4水利水电工程施工导流技术及围堰技术的应用的管理措施

4.1合理制定完善的管理体系

在水利水电工程施工中，制定完善的管理体系既能缩短施工期限，又能提升施工技术水平，最大程度实现企业的经济利益。拥有完善的管理体系，还能确保水利水电工程的顺利施工。当前，我国较多的水利建设单位都缺乏完善的管理体系，没有健全的施工质量监督体系。在市场经济影响下，水利企业在激烈的市场竞争中拥有较大的压力，唯有不停的促进水务体系创新、水利施工投资体系创新，才能有效提升水利地施工质量，提高水利企业的市场竞争力。

4.2加强培养合格的人才

在水利水电工程建设中，人才素质水平尤为重要，所以，有必要加强合格人才的培养。在新型技术的应用中，人才是根本，所以，我们要加强培养合格的水利施工人员。当前，水利工程建设中缺乏高技术人才和新型技术人才，现有的施工人员缺乏对技术的创新能力，所以，要加强人才的引进，充分发挥施工人员的创新能力，不断在水利水电工程的施工中总结经验，才能有效推动水利水电工程的发展。

结束语

总的来说，水利水电工程施工中应用施工导流技术和围堰技术非常重要，因此，在具体的工程施工中，水利企业应该结合施工场地的具体情况，合理设计施工导流方案，采取适合的围堰类型。并全面监控施工阶段，进而确保工程的施工质量。

参考文献：

[1]杨建军.优化水利水电建筑工程施工技术的途径研究[J].城市建设理论研究（电子版），2016（22）：111-112.

[2]唐专恒.探析水利水电建筑工程施工技术[J].低碳世界，2017（19）：66-67.

[3]李志达.对新技术在水利工程施工中应用的分析[J].科学技术创新，2017（23）：179-180.

[4]刘大伟.浅谈水利水电工程施工技术[J].科技创新与应用，2015（06）：140.

[5]丛成楠.探析水利水电工程施工技术及注意问题[J].四川水泥，2015（11）：30.

[6]王林京.水利工程施工中导流施工技术的应用[J].低碳世界，2018（06）：47-48.

[7]姜文玉.水利工程施工中导流施工技术的应用分析[J].农业与技术，2018，38（21）：79-80.

[8]李季成.水利水电工程施工技术探析[J].科技经济导刊，2016（03）：109.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/21511bc9adae8dce21f30186.html