# 励磁故障论文_王飞

导读:本文包含了励磁故障论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:励磁,系统,发电机,故障,转子,多相,永磁。

### 励磁故障论文文献综述

王飞[1]（2019）在《一起励磁系统故障误跳的事故分析与防范措施》一文中研究指出通过一起现场案例分析由于励磁调节器误发故障信号引起转子接地保护误动作,造成1 000 MW机组事故跳闸。对事故原因进行阐述分析并通过相关改进防范措施,有效杜绝励磁系统误动引起机组跳闸,通过数年的稳定运行证明了整改后的励磁系统的安全可靠性,也为类似的励磁系统设计与配置提供一定的参考。(本文来源于《电力安全技术》期刊2019年11期）

郝亮亮,常江,李洪学,李文武,何鹏[2]（2019）在《核电多相角形无刷励磁机定子匝间短路故障特征分析》一文中研究指出实现对核电无刷励磁机内部故障的保护对保障核电系统的安全稳定运行具有重要意义。为研究核电多相角形无刷励磁机定子励磁绕组匝间短路故障的特征,以一般m相P对极的无刷励磁机为研究对象,从故障时定、转子绕组产生的磁场及其相互感应作用入手,理论分析定、转子电流的稳态故障特征。对某11相角形实验样机进行负载工况下的定子绕组匝间短路实验,对定、转子电流稳态实验波形进行傅里叶分析。理论分析及实验结果均表明:故障后励磁电流中出现了m/P倍的特征谐波,电枢电流中出现分数次及偶数次特征谐波。文中所提出的励磁绕组匝间短路的分析方法及结论可应用于不同相数的多相角形无刷励磁机上,其特有的故障特征为定子匝间短路故障保护的研究提供了依据。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2019年22期）

巩洁,魏雨谷[3]（2019）在《相复励励磁系统功率源断线故障现象及原因分析》一文中研究指出励磁电流的输出是通过主机、励磁机、励磁器件和自动电压调节器AVR共同作用来提供,AVR功率源的稳定对整个系统稳定性的至关重要。本文结合相复励励磁系统功率源断线后引发的一系列故障现象,分析了各个故障现象产生的原因,并实现了故障复现。(本文来源于《船电技术》期刊2019年10期）

张天聪[4]（2019）在《ABB励磁系统故障处理联跳发电机案例原因分析及对策》一文中研究指出针对一起ABB UNITROL 5000励磁调节柜LCP故障面板更换联跳发电机案例,通过分析其原因和试验室动态仿真验证,制定励磁系统在线作业评估及处理方式,为现场维护和工程技术人员处理相关类似问题提供有用经验和处理依据。(本文来源于《电工技术》期刊2019年19期）

黄丹仪,温强为[5]（2019）在《励磁系统报警故障的处理》一文中研究指出1 现场情况珠海电厂的励磁系统具有电流偏大、电压相对偏低的特点,发电机为20世纪90年代进口机组,单机容量746 MW,额定励磁电流达6 300 A。考虑珠海电厂交、直流母排位置、励磁装置地基、励磁小间空间、造价等方面的因素,采用ABBUNITROL 5000型励磁装置,配置单桥输出能力达4 000 A的UNL14300桥3个,无冗余配置。2011年改造后,1号励磁多次出现ARCnet node fail报警,其间,多次进行(本文来源于《电世界》期刊2019年10期）

邓彤[6]（2019）在《黑河塘电站水轮发电机励磁回路接地故障的分析与处理》一文中研究指出本文介绍了本人在黑河塘电站从事水电厂机电运行维护工作中所遇到的水轮发电机励磁回路接地现象和处理方法,主要对励磁回路接地故障原因及易发部位进行分析,对发电机励磁回路发生接地故障时的应对措施,并且提出了减少发电机励磁回路接地故障发生的具体措施。(本文来源于《低碳世界》期刊2019年09期）

江涛[7]（2019）在《浅谈发电机励磁系统故障处理与防范对策》一文中研究指出供给同步发电机励磁电流的电源及其附属设备统称为励磁系统。励磁系统是发电机组的核心部件,一般由励磁功率单元和励磁调节器两个主要部分组成。励磁功率单元向同步发电机转子提供励磁电流,而励磁调节器则根据输入信号和给定的调节准则控制励磁功率单元的输出。本文主要叙述发电机励磁系统的故障、查找过程、原因分析及防范对策,以期对同类型机组及其他励磁系统的问题处理有所借鉴及裨益。(本文来源于《中国设备工程》期刊2019年18期）

魏雨谷,张蕊莉[8]（2019）在《数字式励磁系统接线故障判断及处理方法》一文中研究指出数字式励磁系统受其测量电压互感器PT相序、电流互感器CT极性接线错误的影响,导致自动电压调节器在有功功率、无功功率、功率因数等电气参数测量时出现异常,造成AVR故障报警。笔者根据多年调试和故障处理经验,列举了涉及电压相序、电流极性共5种典型错误接线对应的故障测量数据,通过理论和相位分析,得出对应工况的数值,方便操作者准确判断故障接线所在,及时处理,避免问题的进一步扩大。(本文来源于《防爆电机》期刊2019年05期）

邓宇恒,戴旭东[9]（2019）在《新型永磁励磁型饱和铁芯故障限流器》一文中研究指出应用饱和铁芯故障限流器(saturated-core fault current limiter, SCFCL)是限制系统短路电流的最有效措施,为解决传统SCFCL直流励磁损耗大的难题,提出了一种新型永磁励磁型饱和铁芯故障限流器(permanent-magnet-biased saturated-core fault current limiter, PSFCL)。本文利用等效磁路、等效电路对该新拓扑进行研究分析,并进行相关参数设计,通过搭建基于Maxwell-3D的有限元电磁仿真模型,证明所提新型拓扑可有效限制故障电流,并通过样机试验进一步验证所提结构的有效性与理论的正确性。(本文来源于《湖南电力》期刊2019年04期）

陈志峰,孙鸿儒,潘海斌[10]（2019）在《600 MW机组发电机励磁系统故障导致机组跳闸原因分析》一文中研究指出某火力发电厂600 MW机组运行期间,在启动给水泵时,励磁系统故障触发机组联跳。通过分析,确定原因为汽轮机PC-A段电压降至双电源切换装置失压切换定值,而切换装置因执行机构卡死未能及时切换至MCC-B段,从而导致励磁系统冷却风扇供电中断,励磁系统故障跳闸。后将主路断电后延时切至备路时间及主路低电压定值进行了修改,解决了励磁系统冷却风扇故障的问题,保障了励磁系统的稳定运行。(本文来源于《内蒙古电力技术》期刊2019年04期）

### 励磁故障论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

实现对核电无刷励磁机内部故障的保护对保障核电系统的安全稳定运行具有重要意义。为研究核电多相角形无刷励磁机定子励磁绕组匝间短路故障的特征,以一般m相P对极的无刷励磁机为研究对象,从故障时定、转子绕组产生的磁场及其相互感应作用入手,理论分析定、转子电流的稳态故障特征。对某11相角形实验样机进行负载工况下的定子绕组匝间短路实验,对定、转子电流稳态实验波形进行傅里叶分析。理论分析及实验结果均表明:故障后励磁电流中出现了m/P倍的特征谐波,电枢电流中出现分数次及偶数次特征谐波。文中所提出的励磁绕组匝间短路的分析方法及结论可应用于不同相数的多相角形无刷励磁机上,其特有的故障特征为定子匝间短路故障保护的研究提供了依据。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 励磁故障论文参考文献

[1].王飞.一起励磁系统故障误跳的事故分析与防范措施[J].电力安全技术.2019

[2].郝亮亮,常江,李洪学,李文武,何鹏.核电多相角形无刷励磁机定子匝间短路故障特征分析[J].中国电机工程学报.2019

[3].巩洁,魏雨谷.相复励励磁系统功率源断线故障现象及原因分析[J].船电技术.2019

[4].张天聪.ABB励磁系统故障处理联跳发电机案例原因分析及对策[J].电工技术.2019

[5].黄丹仪,温强为.励磁系统报警故障的处理[J].电世界.2019

[6].邓彤.黑河塘电站水轮发电机励磁回路接地故障的分析与处理[J].低碳世界.2019

[7].江涛.浅谈发电机励磁系统故障处理与防范对策[J].中国设备工程.2019

[8].魏雨谷,张蕊莉.数字式励磁系统接线故障判断及处理方法[J].防爆电机.2019

[9].邓宇恒,戴旭东.新型永磁励磁型饱和铁芯故障限流器[J].湖南电力.2019

[10].陈志峰,孙鸿儒,潘海斌.600MW机组发电机励磁系统故障导致机组跳闸原因分析[J].内蒙古电力技术.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/216db3ee21d577f68f61abe2.html