# 脱丁烷塔回流泵抽空原因分析与处理方法

### 论文摘要

为了解决某炼化分公司连续重整装置在运行过程中出现的脱丁烷塔液化气回流与出装置的离心泵抽空问题,从工艺流程、设备运行参数、电气仪表控制及工程设计等方面进行了分析和计算,发现电气仪表引压管的安装方式不合理引起液化气回流的部分液体大量气化,同时管线保温层脱落,造成了脱丁烷塔的压力波动、回流泵入口处液体压力下降,最终造成装置的离心泵抽空,影响了装置的正常生产。针对分析查出的原因,通过改变引压管位置,并对脱落的保温层重新进行防腐保温,最终解决了泵抽空的问题,确保了产品质量合格,为装置长期稳定运行提供了保障。

### 论文目录

- 1 脱丁烷塔回流泵抽空现象及问题提出

- 2 脱丁烷塔回流泵抽空原因分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李武平,姜志华,石晓棠,武玉双,蔡博,赵艳辉

关键词: 脱丁烷塔,回流泵,液化气,抽空,饱和蒸气压

来源: 石油石化节能 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司,华北油田公司第五采油厂

分类号: TE962

页码: 41-43+10

总页数: 4

文件大小: 4148K

下载量: 36

### 相关论文文献

- [1].脱丁烷塔塔底泵密封泄漏的原因分析及处理[J]. 中国设备工程 2017(18)

- [2].加氢裂化装置脱丁烷塔塔底重沸炉腐蚀问题分析及对策[J]. 压力容器 2017(07)

- [3].乙烯装置脱丁烷塔工艺优化分析[J]. 炼油与化工 2019(04)

- [4].脱丁烷塔碳四产品质量波动原因及处理[J]. 乙烯工业 2011(01)

- [5].脱丁烷塔与脱戊烷塔序列的调整研究[J]. 现代化工 2012(10)

- [6].某陆岸终端脱丁烷塔逻辑控制技术优化[J]. 中国石油和化工标准与质量 2017(19)

- [7].加氢裂化装置脱丁烷塔底泵振动超标及对策[J]. 炼油技术与工程 2015(04)

- [8].脱丁烷塔塔顶冷凝器内漏分析及处理[J]. 乙烯工业 2018(01)

- [9].Aspen Plus化工流程模拟软件在脱丁烷塔中的应用[J]. 化工设计通讯 2018(10)

- [10].乙烯精馏系统-脱丁烷塔智能操作优化[J]. 计算机与应用化学 2009(06)

- [11].乙醇汽油的生产与蒸气压的控制[J]. 河南化工 2008(09)

- [12].常减压蒸馏装置脱丁烷塔进料-脱丁烷底油热交换器内漏分析[J]. 石油化工设备 2019(02)

- [13].重整油族组成分析准确度的探讨[J]. 科技视界 2014(10)

- [14].乙烯裂解装置脱丁烷塔回流/产品泵机械密封改造[J]. 化工管理 2020(10)

- [15].脱丁烷塔堵塞原因及治理对策分析[J]. 辽宁化工 2016(03)

- [16].惠州石化有限公司连续重整装置工艺流程模拟与优化[J]. 化工进展 2017(07)

- [17].石脑油/脱丁烷塔进料换热器结垢腐蚀原因及对策[J]. 安全、健康和环境 2011(03)

- [18].改造脱丁烷塔以平稳塔压[J]. 吉林化工学院学报 2012(09)

- [19].乙醇汽油的生产与蒸气压的控制[J]. 石油与天然气化工 2009(02)

- [20].脱丁烷塔聚合发生的原因及应对措施[J]. 乙烯工业 2017(02)

- [21].脱丁烷塔底再沸器浮头钩圈开裂失效分析[J]. 安全、健康和环境 2018(12)

- [22].连续重整装置脱丁烷塔铵盐堵塞分析及处理[J]. 广东化工 2016(15)

- [23].乙烯装置脱丁烷塔回流泵机封改造[J]. 广州化工 2014(24)

- [24].MTP装置LPG样∑C5+超标原因分析[J]. 当代化工研究 2016(06)

- [25].脱丁烷塔塔底聚合物过多的原因分析和处理措施[J]. 化工管理 2015(28)

- [26].文昌13-1/2油田液化石油气工艺优化与实践[J]. 天津化工 2018(04)

- [27].重整装置脱丁烷塔铵盐堵塞与腐蚀原因分析及对策[J]. 石油炼制与化工 2013(07)

- [28].海上某油田LPG品质优化与实践[J]. 化学工程与装备 2018(11)

- [29].重整脱丁烷塔异常操作分析与处理[J]. 广东化工 2010(02)

- [30].镇海炼化连续重整装置流程模拟与优化[J]. 中外能源 2011(S1)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/218c385ea249a5f054cc2624.html