# 综采工作面机头侧工作面延长对接技术研究

### 论文摘要

为了解决断层、陷落柱等地质构造给综采工作面的布置、推进带来不便,以及充分利用原有生产系统,减少巷道掘进量,对两渡煤矿21013工作面机头侧工作面延长对接技术进行了分析,工作面实现了成功对接,取得了较好的经济效益,为相似开采条件下的综采工作面提供实际的参考价值。

### 论文目录

- 1. 工作面概况

- 2. 问题分析

- 3. 技术方案

- 4. 支护操作工艺要求

- 5. 起吊、安装设备安全注意事项

- 6. 实践效果分析

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 范晓龙

关键词: 综采工作面,机头侧,工作面延长对接

来源: 当代化工研究 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 汾西矿业集团公司生产处

分类号: TD823.97

页码: 72-73

总页数: 2

文件大小: 1314K

下载量: 2

### 相关论文文献

- [1].综采工作面自动化控制技术的应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(21)

- [2].智能化综采工作面机电设备管理研究[J]. 山东煤炭科技 2019(12)

- [3].试析综采工作面过走向断层技术[J]. 山西化工 2019(06)

- [4].煤矿综采工作面回采效率的提升措施研究[J]. 石化技术 2019(12)

- [5].综采工作面安装中组装架的应用[J]. 当代化工研究 2020(04)

- [6].当前如何加强综采工作面安装回撤管理[J]. 矿业装备 2020(01)

- [7].综采工作面机械设备使用问题及优化改进[J]. 机械管理开发 2020(01)

- [8].玛丽散在综采工作面过煤柱中的应用[J]. 能源技术与管理 2020(01)

- [9].大采高仰采综采工作面冒顶处理[J]. 采矿技术 2020(01)

- [10].综采工作面自动化采矿技术的应用探讨[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(22)

- [11].大采高智能化综采工作面的应用与研究[J]. 科学技术创新 2020(05)

- [12].工作面断层活化带应力分析及稳定性研究[J]. 山东煤炭科技 2020(01)

- [13].综放工作面快速搬家工艺应用[J]. 山东煤炭科技 2020(03)

- [14].1204采煤工作面过老巷实践[J]. 山东煤炭科技 2020(01)

- [15].影响综采工作面采煤效率的因素分析及改进[J]. 山西化工 2020(01)

- [16].大采高综采智能化工作面开采关键技术研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(19)

- [17].煤矿智采工作面概念及系统架构研究[J]. 工矿自动化 2020(04)

- [18].大采深条件下工作面出水后排水系统布置方式探索与应用[J]. 煤炭与化工 2020(03)

- [19].禾草沟煤矿50111综采工作面来压观测与预警[J]. 陕西煤炭 2020(03)

- [20].综采工作面智能化技术与装备的发展浅析[J]. 陕西煤炭 2020(03)

- [21].基于单轨吊的综采工作面快速拆除工艺研究[J]. 同煤科技 2020(01)

- [22].智能化采煤工作面建设研究[J]. 西部探矿工程 2020(05)

- [23].煤矿智能化工作面生产管理增值要素分析[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(21)

- [24].9105综采工作面开采中防治水工作要点探析[J]. 矿业装备 2020(03)

- [25].基于透明工作面的智能化开采概念、实现路径及关键技术[J]. 工矿自动化 2020(05)

- [26].浅谈煤矿综采工作面供电系统的现状及发展[J]. 河南建材 2020(04)

- [27].王家岭煤矿智能综放工作面开采关键技术研究[J]. 石化技术 2020(04)

- [28].综采工作面破碎顶板的管理技术探析[J]. 石化技术 2020(04)

- [29].恒宝源煤业工程综采工作面精细化过断层施工技术[J]. 煤炭技术 2020(06)

- [30].综采工作面收尾、回撤施工工艺的研究与实践[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(24)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/21d7f14e78be1b528a291369.html