# 输变电设备状态检修技术体系研究与实施李森

（国网山东省电力公司枣庄供电公司山东枣庄277000）

摘要：随着计算机网络技术的快速发展，我国各个地区逐渐加大了电网建设力度，输变电设备的状态检修和管理也取得了一些显著的成就，输变电设备的检修系统和管理软件被广泛的应用在输变电设备的状态检修过程中。本文进一步分析了输变电设备状态检修技术体系研究与实施，以供同仁参考借鉴。

关键词：输变电；设备状态检修；技术体系

一、实施输变电设备状态检修的可行性

随着电网的发展，变电站及设备数量与日俱增，定期检修必须投入大量的人力、物力，并且定期检修存在着一定程度的“盲目性”，定期检修必然导致部分运行状态较好的设备周期性停运，使电网承受更大的运行压力；负荷损失大，设备陪试率高。因检修所引起的停送电操作，客观上又增加了误操作的几率。定期检修导致一定时间内检修工作量骤增，按照设备检修规程要求去落实每项要求，将使设备所需停电时间远远大于电网调度所能安排的停电时间，此矛盾造成很多检修内容难以落实，影响检修质量。频繁且无谓的拆装、不良的现场检修条件和落后的检修工艺导致设备损坏的概率加大，增加了检修过程中产生新的设备隐患的可能。状态检修以非传统的检修时间为依据，通过先进的状态监测手段、可靠性评价手段以及寿命预测手段，判断设备的运行状态，识别故障的早期动态，对故障部位及其严重程度、故障发展趋势做出判断，并根据分析诊断结果在设备运行性能下降到一定程度或故障可能发生之前进行维修。状态检修科学地提高了设备的供电率，明确检修目标，它为设备安全、稳定、可靠、长周期、优质运行提供可靠的技术和管理保障措施。设备状态检修可以实现效益上的提高，状态检修管理不仅降低了用手工作业的劳动方式、提高了工作效率，更重要的是增加了发供电能力，能够充分利用已有的状态信息，通过多方位、多元化的分析，最大限度地把握设备的状态，依此制定合理的检修维护方案，从而提高电力设备可用时间，延长设备使用寿命。

二、输变电设备的状态检修要点

2.1收集信息

输变电设备在进行状态检修时，要及时收集相关信息，如输变电设备的生产制造、出厂试验信息、运行状态信息、设备安装信息等。输变电设备的运行信息主要包括输变电设备的故障信息参数、跳闸次数、运行状况、缺陷等。这时可以采用在线检测系统，采集输变电设备的实时数据信息，并且将输变电设备检修试验中关于红外检测、缺陷消除等方面的信息，及时将收集的信息保存到输变电设备管理系统中，实现输变电设备的数字化管理。

2.2做好输变电设备状态评价工作

为准确掌握输变电设备的健康状况，为状态检修工作提供科学依据，应做好输变电设备状态评价工作。输变电设备状态评价主要是依据《输变电设备状态检修试验规程》、《输变电设备状态评价导则》等技术标准，根据收集到的各类设备信息，确定设备状态和发展趋势。

（1）设备状态评价原则。设备状态的评价应该基于巡检及例行试验、诊断性试验、在线监测、带电检测、家族缺陷、不良工况等状态信息，包括其现象强度、量值大小以及发展趋势，结合与同类设备的比较，做出综合判断。

（2）设备状态评价要求。设备状态评价分年度评价和动态评价2种。年度评价是指针对所辖设备的全面性评价。动态评价则是在年度评价之后，对出现了新的可能影响原评价结果的情况，如新的不良工况、新的巡检异常、新的家族缺陷以及检修完成前后，进行设备评价。设备状态评价结果应与检修试验周期、项目联系起来。

2.3搞好设备风险评估工作

（1）风险评估以风险值为指标，其大小由后果及其发生的概率决定，并综合考虑资产、资产损失程度及设备发生故障的概率三者的作用。

（2）风险评估在设备状态评价之后进行。通过风险评估确定设备自身的和可能导致的风险，为状态检修决策提供依据。

（3）确定设备风险值后，进行如下处理：①同类设备按照风险值大小排序，作为输变电设备状态检修的决策依据；②如需对不同类设备(如同一间隔的不同设备)风险值大小进行排序，则按照设备类型进行风险值加权。一般来讲，计算出风险值后按风险值大小排出的高、中、低风险是相对的，而非绝对的。排序的目的是对高风险的设备优先安排试验和检修。

三、输变电设备状态检修技术实施的有效策略

3.1合理的应用监测仪器设备使在线监测能力得到提升

应用状态检修技术在对输变电设备进行检修的过程中，如何确保尽可能不停电，但还可以及时准确的对设备运行状况进行把握，则主要取决于在线监测及带电检测能力的有效提升，例如：某供电局在对输变电设备进行检修的过程中，其在线监测一般是变压器油在线监测，以及少量的避雷器在线监测，而带电检测一般是红外热成像或者是瓷瓶紫外探伤，但是以上所述的在线监测与有效的实现全部设备状态监测之间还存在着很大的差距，因此，使得很多设备状态的评估只能停留在对外部缺陷或者是少数停电设备试验数据的收集当作依据阶段。基于以上问题，电力公司的相关部门通过增加带电检测设备以及增加在线监测设备的方式进行解决，其获得了非常显著的效果，其既有效的使维修费用得到降低，防止出现人力资源浪费的情况，还有效的使电网具备的输送电能力得到提升，并使供电单位的经济效益与社会效益得到提升。

3.2实施输变电设备检修全过程的监督制度

监督是为了更加全面并具有针对性的进行对输变电设备进行维护，在输变电工作中前期会投入较多的资金和设备，因此为了确保设备和检修工作的全面开展和有效进行，就需要扩大监督管理的力度。监督是为了带动工作人员的工作积极性和及时性，避免电网故障受到更大的破坏，从而造成电力企业的直接经济损失。在监督制度下才能将电网工程的开发提升到更加具有价值的阶层，因此在输变电设备投入后的检修全过程管理中，才能提高检修的工作效率，并对系统中的故障产生及时的消息收集和信息分析，确保电网工程的建设具有良好的运行环境。

3.3进行专业管理的分责

电网工程中的输变电设备的检修全过程管理，要积极有效地开展就需要进行电网管理中的责任化和责任落实，从组织体系和管理制度的组建、技术标准的要求、电网设备和工具的管理中不断的落实专业管理的责任分化，将电网内部的管理体系进行完善，形成管理体系、技术体系、以及执行体系，有效结合的状态。整个电网运行管理过程要进行状态检修工作的管理，明确各个工作阶层之间的组织机构和职责，从而形成各个阶层之间的工作联系明确，职责明确的模式。并且建立检修技术体系，能够直接的减少工程管理过程中额外的工程投资，在工程设备状态检修和试验规程中，进行检修的导则、实验规程的实施、落实相关专业化的电网维修和运行的技术规范，从而才能有效地发挥技术检修制度的作用。建设的状态检修工作的执行体系，能够加强流程化的管理，给电网工程的建设提供更加完善的状态评价，针对电网运行中出现的故障也能够进行计划性的解决措施，从而及时进行现场的施工检修。依据制定的管理体系进行设备检修方式和维修管理责任的落实，从而保障输变电工作的全程检修工作管理被准确的落实。

结束语：

在当前电力建设工程不断扩大的情况下，输变电设备状态的检修全过程管理，就要从设备状态的检修管理、主要人员的施工维护手段以及施工技术等方面进行对于电力工程的全面维护和针对性的检修，从而提升电力资源的实际利用质量。

参考文献：

【1】杜永平，李泓泽，王友富．全面优化设备检修管理［Ｊ］．中国电力企业管理，2009（1）.

【2】刘江绍，李鸿飞，代高杰.浅析电力设备状态检修实施策略研究[J].河南科技，2013（23）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2214cff7f8b0c62d9213f4f6.html