# 亲和膜色谱论文_吴荣荣

导读:本文包含了亲和膜色谱论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:色谱,亲和,腹水,蛋白酶,巯基,胆红素,湿法。

### 亲和膜色谱论文文献综述

吴荣荣[1]（2018）在《CTA螯合Cu~(2+)亲和膜色谱的制备与表征》一文中研究指出本文设计了一种新型的制备中空纤维膜色谱实验。为了获得具有合适结构和较大比表面积的中空纤维膜,以凝胶浴代替芯液,考察其种类对膜微观结构的影响,并通过改变干湿法操作条件调控中空纤维膜的尺寸。最终制备中空纤维膜色谱,测试了其对蛋白质的吸附性能。具体研究内容及结果如下:首先,以N-甲基吡咯烷酮(NMP)为溶剂,通过使用四种溶液作为第一凝胶浴:水(Water)/NMP,乙二醇(EG)/NMP、乙醇(EtOH)/NMP 和甘油(Gly)/NMP,以水作为第二凝胶浴,制备具有不同微观结构的叁醋酸纤维素(CTA)平板膜,并使用多种方法表征了它们的结构,然后分别使用这四种膜制备螯合铜离子膜色谱(MC),并测试其对铜离子和蛋白质的吸附性能。SEM图显示,Water/NMP及EG/NMP作为第一凝胶浴时,膜表面致密,断面结构中形成大孔;Gly/NMP作为第一凝胶浴时,膜表面形成具有较大孔的网状结构,断面具有海绵状孔。表面粗糙度按下列顺序变化:MC-Gly>MC-EtOH>MC-EG>MC-Water;平均孔径按 MC-EtOH>MC-Gly>MC-EG>MC-Water 的顺序排列。其次,使用上述四种膜制备的膜色谱中,MC-Gly膜色谱单位面积吸附的铜离子最多,MC-EtOH对溶菌酶及BSA的单位面积吸附量最高,单位面积MC-Water吸附的溶菌酶和BSA的量最少,所有的膜基质对蛋白都有一定的吸附。其次,使用干湿法制备了 CTA中空纤维膜,探索了干湿法纺膜过程中各因素对中空纤维膜结构的影响。结果表明:中空纤维膜的内外径随铸膜液流速和芯液流速的增加而显着增加,随收丝速度的增加而减小;内径随空气段高度的增大而略微减小,外径不随空气段高度的变化而变化,其中,铸膜液和芯液流速对膜的尺寸影响最为显着。除此之外,膜的纯水通量随铸膜液和芯液流速的增加而显着增加,随空气段高度和收丝速度的增加而稍有增加。本实验中能制备的中空纤维膜的内径最小低至20 μm。最后,设计了一种新型中空纤维膜色谱,并测试了其对铜离子和BSA的吸附效果。(本文来源于《华东理工大学》期刊2018-04-28）

钱晓磊[2]（2013）在《高容量固定金属亲和膜色谱固定相的制备及其色谱性能》一文中研究指出固定金属亲和膜色谱(IMAMC)具有轴向扩散路径短、分离速度快、易于扩大生产等优点,在生物大分子的分离纯化中具有重要用途。但是与传统的色谱技术相比,膜色谱对蛋白质的结合容量较低,限制了其分离效率的提高。为提高膜对蛋白质的吸附容量,本文利用表面引发原子转移自由基聚合(SI-ATRP)技术将甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)接枝于再生纤维素膜(RC)表面,再与亚氨基二乙酸(IDA)和羧甲基天冬氨酸(CM-Asp)反应,建立了两种高容量IMAMC固定相的制备方法并研究了其对蛋白质的吸附性能。全文共分为两个部分：(1)首先在RC膜的表面引入大分子引发剂,然后通过SI-ATRP技术将GMA接枝于膜表面,再与IDA反应,制得IDA型固定金属亲和膜。通过衰减全反射红外光谱仪、X-射线光电子能谱和扫描电镜仪等手段,确定了亲和膜的表面结构。以溶菌酶(Lys)为模型蛋白,研究了IDA型亲和膜对蛋白的吸附性能。发现随聚合时间延长膜对Lys吸附容量逐渐增大。当聚合时间为16h时,亲和膜对Lys的吸附容量可达553.63μg/cm2,该数值高于文献报道数值。同时,还证明了该亲和膜具有较好的稳定性。建立的固定金属亲和膜色谱对几种标准蛋白有一定的分离能力,对蛋清中的溶菌酶(Lys)有较好的纯化效果,证明制备的亲和膜在生物样品分离纯化中具有应用价值。(2)将GMA修饰膜与天冬氨酸(Asp)反应,再与溴乙酸反应,成功制备了CM-Asp型固定金属亲和膜。用红外、X-射线光电子能谱和扫描电镜表征了膜结构,用静态吸附法研究了改性膜对Lys的吸附性能。与IDA型固定金属亲和膜比较,发现CM-Asp型固定金属亲和膜对Lys的吸附容量低于IDA型固定金属亲和膜,但稳定性却优于IDA型亲和膜。(本文来源于《西北大学》期刊2013-06-30）

马金菊[3]（2013）在《基于SI-ATRP法制备的新型离子交换和固定金属亲和膜色谱固定相及其吸附性能》一文中研究指出膜色谱是一种常用的生物大分子分离纯化技术,膜色谱高效分离的基础是性能优良且稳定的膜,传统方法制备的膜吸附容量低,影响了膜色谱分离效率。基于表面引发原子转移自由基聚合(SI-ATRP)法具有修饰密度高且接枝量可控的特点,本论文利用SI-ATRP技术对再生纤维素(RC)膜表面进行改性分别制备了强阳离子交换膜和固定金属亲和膜,并研究了它们对蛋白质的吸附性能。全文主要内容包括：(1)以RC膜为基质,首先将2-溴异丁酰溴键合到膜表面作为引发剂,然后用SI-ATRP法将4-苯乙烯磺酸钠(NASS)接枝到膜表面,制备了高容量强阳离子交换膜,并通过改变ATRP聚合时间来控制接枝率。ATR-FTIR和XPS图谱证明4-苯乙烯磺酸钠己成功接枝到RC膜表面；SEM和AFM图谱显示改性膜表面形貌明显发生了变化；膜改性后纯水通量减小,说明膜表面修饰在一定程度上减小了膜孔径。用溶菌酶(LYZ)作为模型蛋白,研究了改性膜在静态和动态两种条件下对蛋白质的吸附性能,结果表明改性膜的静态和动态吸附容量均随着ATRP聚合时间延长而增大。当聚合时间为24h时,膜的静态和动态吸附容量分别达到138.3,92.9mg/mL,高于用传统方法制备的强阳离子交换膜的吸附容量。(2)以RC膜为基质,将甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)通过SI-ATRP技术接枝到RC膜表面,再先后与乙二胺、POCl3反应,制备了膦酸化膜,通过螯合Zr4+,使之转化为固定Zr4+金属亲和膜。以XPS确定了固定金属亲和膜的化学结构。以标准磷酸化蛋白(β-酪蛋白)和标准非磷酸化蛋白(牛血清白蛋白,溶菌酶)为模型蛋白,测定了固定金属亲和膜对这叁种蛋白的吸附量分别为38.5,5.0,5.8mg/mL,说明了固定Zr4+金属亲和膜能选择性分离富集磷酸化蛋白,在蛋白组学研究中具有潜在应用价值。(本文来源于《西北大学》期刊2013-06-30）

何智妍,周毓婷,张海涛,苏赛男,聂华丽[4]（2010）在《金属亲和膜色谱法纯化木瓜蛋白酶条件优化》一文中研究指出建立了一种快速、简便的分离木瓜蛋白酶的方法。尼龙膜经壳聚糖改性后,以金属镍离子N i2+为配基制备了一种新型的蛋白质分离材料,并将该亲和膜应用于木瓜蛋白酶的分离纯化,在对洗脱液、上样速度、洗脱速度、洗脱液的pH值和洗脱液的离子强度进行优化的基础上,成功地分离纯化出木瓜蛋白酶,纯化倍数为20.59倍。(本文来源于《化学工程》期刊2010年01期）

高志红,白淑艳,段志军[5]（2009）在《亲和膜色谱用于去除腹水中胆红素的研究》一文中研究指出目的观察不同的亲和膜色谱对腹水中胆红素的清除效果。方法以醋酸纤维素为亲和基质,分别交连聚赖氨酸、季铵盐和聚乙烯基亚胺制备叁种亲和膜,采用动态吸附法处理腹水,比较吸附前后肝硬化腹水中胆红素、白蛋白和免疫球蛋白(IgG、IgA、IgM)浓度的变化。结果叁种亲和膜吸附前后腹水中的胆红素浓度显着降低(P<0.01),其中,醋酸纤维素/聚赖氨酸膜吸附效果最好,可达60.69%;腹水中的白蛋白、免疫球蛋白浓度过膜前后无明显变化。结论叁种亲和膜均能有效地吸附肝硬化腹水中的胆红素,对腹水中的白蛋白和免疫球蛋白无明显截留;在肝硬化腹水中胆红素浓度较高时,用其可降低胆红素水平,使腹水回输治疗更有益。(本文来源于《实用肝脏病杂志》期刊2009年04期）

苏赛男,聂华丽,朱利民,陈天翔[6]（2008）在《尼龙亲和膜色谱法纯化半胱氨酸蛋白酶抑制剂》一文中研究指出建立了一种快速、简便的分离半胱氨酸蛋白酶抑制剂的方法,尼龙膜经壳聚糖改性后,以木瓜蛋白酶为配基制备了一种新型的蛋白质分离材料,并研究了此分离材料的物理及化学性能。所得到的亲和膜上固定化木瓜蛋白酶的热稳定性提高,最适催化温度为55℃,最适pH值为8.0,米氏常数为353.8 g/L;将该亲和膜应用于半胱氨酸蛋白酶抑制剂的分离纯化,在对洗脱液、洗脱速度进行优化的基础上,成功的分离纯化出半胱氨酸蛋白酶抑制剂,纯化倍数为7.25倍。(本文来源于《分析化学》期刊2008年02期）

高志红,段志军,魏桂林[7]（2006）在《新型亲和膜色谱用于去除腹水中胆红素的研究》一文中研究指出目的:寻找新型无毒的亲和膜色谱用于腹水中胆红素的清除。方法:本研究以纤维素膜为亲和基质,接枝后分别以聚赖氨酸和季铵盐为配基,制备了两种亲和膜,用于去除腹水中胆红素,并考察了腹水过膜前后白蛋白浓度的变化。亲和膜的制备:将基质材料纤维素膜加入去离子水中,依次加入GMA、过硫酸铵、硫代硫酸钠, 80℃温度下反应1 h,加入乙烯基咪唑,70℃反应1 h,加入二氯已烷和四甲基已二胺,反应3 h,得到以季铵盐为配基的亲和膜介质KFCG316。将GAM接枝后的纤维素膜加入80℃的已二胺溶液中,反应3 h,再加入聚赖(本文来源于《第五届全国肝脏疾病临床暨中华肝脏病杂志成立十周年学术会议论文汇编》期刊2006-05-01）

高志红,段志军,魏桂林[8]（2006）在《新型亲和膜色谱用于去除腹水中胆红素的研究》一文中研究指出目的:寻找新型无毒的亲和膜色谱用于腹水中胆红素的清除。方法:研究以纤维素膜为亲和基质,接枝后分别以聚赖氨酸和季铵盐为配基,制备了两种亲和膜,用于去除腹水中胆红素,并考察了腹水过膜前后白蛋白浓度的变化。亲和膜的制备:将基质材料纤维素膜加入去离子水中,依次加入GMA、过硫酸铵、硫代硫酸钠,80℃温度下反应1 h,加入乙烯基咪唑,70℃反应1 h,加入二氯已烷和四甲基已二胺,反应3 h,得到以季铵盐为配基的亲和膜介质KFCG316。将GAM接枝后的纤维素膜加入80℃的已二胺溶液中,反应3 h,再加(本文来源于《第五届全国肝脏疾病临床暨中华肝脏病杂志成立十周年学术会议论文汇编》期刊2006-05-01）

秦晓蓉,伍林,易德莲,胡雷,曹淑超[9]（2005）在《固定化铜离子亲和膜色谱柱吸附血红蛋白的研究》一文中研究指出将纤维素滤纸进行碱处理及环氧活化、偶联亚氨基二乙酸、固定化铜离子等处理,并将其装入自制的色谱柱管,制得固定化铜离子亲和膜色谱柱。该柱可用于吸附血红蛋白(hemoglobin,Hb),吸附率可达到90%以上。考察了上样量、pH值、温度、上样速度等因素对固定化铜离子亲和膜吸附Hb的影响。实验结果表明,固定化铜离子亲和膜色谱柱吸附血红蛋白的最佳条件为:室温下实验,缓冲体系的pH值控制在6～8,上样速度0.5～1.0mL/min,上样量为3.16～7.90mg/g。(本文来源于《色谱》期刊2005年03期）

王兵[10]（2002）在《巯基改性聚砜螯合性亲和膜色谱的制备及其除汞研究》一文中研究指出本文以聚砜为起始膜材料，通过物理改性和化学改性，用相转化法制备出可用于除汞的巯基螯合性亲和膜色谱，确定了最佳除汞工艺条件，并建立了该膜色谱除汞的数学模型。 通过探讨共混比例、巯基螯合树脂颗粒粒径、铸膜液温度及凝固浴组成等对膜结构的影响，确定了最佳制膜工艺，用相转化法制备出对Hg~(2+)具有较大螯合容量的异相巯基螯合树脂／聚砜共混螯合性平板亲和膜色谱。研究了巯基螯合树脂颗粒粒径、盐溶液pH值和盐溶液浓度对异相平板亲和膜色谱对Hg~(2+)螯合吸附量的影响。发现高巯基螯合树脂含量会使异相平板膜色谱产生界面微孔，有利于提高膜色谱的水通量，但使膜色谱的机械性能有所降低。高pH值，高盐溶液浓度和小的巯基螯合树脂粒径均有利于提高异相亲和膜色谱对Hg~(2+)的吸附速率和吸附容量。异相亲和膜色谱对Hg~(2+)的吸附行为满足Freundlich吸附等温式。对异相亲和膜色谱进行动态螯合吸附测试表明，该膜色谱对Hg~(2+)可实现萃取与反萃取同步进行。 通过Friedel-Crafts反应，合成了具有优良成膜性能和可纺性能的氯甲基化聚砜(CMPSF)。以CMPSF为膜材料，配制CMPSF／DMAC／添加剂铸膜液，用相转化法制备了均相CMPSF平板基质膜。详细研究了铸膜液中CMPSF含量、铸膜液温度、添加剂的种类及用量等与CMPSF平板基质膜的形态结构、微孔结构、孔隙率和水通量的关系。结果表明，上述诸因素对CMPSF平板基质膜的结构和性能有明显的影响。通过调节铸膜液的热力学条件，可在较大范围内调整膜的结构和性能。探讨了蒸发时间、凝固介质(种类，浓度和介质性质)对膜结构和性能的影响。发现以10％的DMAC溶液为凝固浴时，CMPSF平板基质膜的水通量最高。 对CMPSF平板基质膜进行硫脲化及碱性条件下水解，合成了对Hg~(2+)具有大螯合容量的均相巯基螯合性平板亲和膜色谱。该均相膜色谱对Hg~(2+)的最大静态螯合容量为398μg／cm~2.memb。探讨了CMPSF平板基膜性质及硫脲化反应条件对螯合容量的影响，研究了均相膜色谱对Hg~(2+)的螯合吸附速率及盐溶液pH值对螯合容量的影响。用动态法测得均相膜色谱对Hg~(2+)的螯合容量为403μg／cm~2.memb。该均相膜色谱可用来从水中捕集Hg~(2+)。 对异相巯基螯合树脂／聚砜共混铸膜体系和均相巯基改性聚砜铸膜体系的可纺天津工业大学博士学位论文 摘 要性进行了分析、比较。实验结果表明，异相铸膜体系成纤困难；均相铸膜体系具有良好的可纺性能。 对 CMPSF／DMAC／添加剂纺丝铸膜液的流变性能进行了研究。研究结果表明，纺丝铸膜液为非牛顿假塑性流体，表现为切力变稀，且在高剪切速率下，其流动活化能趋于一致。研究了纺丝铸膜原液组成和干－喷湿法纺丝工艺参数对CMPSF中空纤维基质膜膜结构和性能的影响。结果表明，纺丝原液中CMPSF含量增加，膜孔径、孔隙率及水通量减少；添加剂含量增加，会提高膜的孔径、孔隙率和水通量；随着芯液流量的增大及干纺程的增加，膜的孔径、孔隙率及水通量均增大；增大挤出体积流量，能提高膜的外径、壁厚及孔隙率，但膜孔径和水通量减少；内、外凝固浴浓度对CMPSF中空纤维基质膜膜结构与性能有不同的影响。研究了热牵伸和热定型对CMPSF中空纤维基质膜膜结构和性能的影响，发现热牵伸使CMPSF中空纤维基质膜的力学性能显着提高，但使膜的孔径、孔隙率及水通量有所降低；热定型可以提高CMPSF中空纤维基质膜膜结构的均匀性及稳定性。 采用CMPSF中空纤维基质膜为鳌合基团（－SH）载体，通过硫腺化反应及碱性条件下水解反应，制备疏基螫合性中空纤维亲和膜色谱。测定了中空纤维亲和膜色谱吸附时”的吸附等温线，考察了流动相条件和操作工艺参数对中空纤维亲和膜色谱除汞的影响。实验结果表明，lit基螫合性中空纤维亲和膜色谱吸附Hg‘”遵从Langmuir方程。流动相条件对中空纤维膜色谱除汞影响很大。原料溶液中加入 NaC（提高溶液离子强度）不利于中空纤维膜色谱除汞；在低pH值下，Hg‘”的口收率大大降低，原料液gH值为5－7合适；操作工艺参数包括原料溶液Hg’”浓度、进料速度和进料量。在一定的ng‘”进料量情况下，原料溶液浓度对ug’回收率影响不大，中空纤维膜色谱可在较大浓度范围内除汞。在一定时”进料量情况下，Hg‘”进料速率增大，Hg”的回收率略有降低。中空纤维亲和膜色谱可以在高的进料速率下操作，实现较大规模除汞。随着时”进料量的增大，他”的回收率降低，中空纤维膜色谱的饱和度逐渐提高。实际除汞过程中，应根据要求的口收率和饱和度，选择合适的ug‘”进料量。 为了阐明琉基鳌合性亲和膜色谱吸附时”机理，优化膜色谱除汞工艺参数，给螫合性亲和膜色谱的设计，放大提供理论依据，本文建立了疏基螫合性亲和膜色谱界面鳌合ng’”模型和琉基螫合性中空纤维亲和膜色谱吸附ng’“的过程动力学模型，并用实验进行了验证。结果表明，理论模型与实验结果是相符合的。(本文来源于《天津工业大学》期刊2002-12-01）

### 亲和膜色谱论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

固定金属亲和膜色谱(IMAMC)具有轴向扩散路径短、分离速度快、易于扩大生产等优点,在生物大分子的分离纯化中具有重要用途。但是与传统的色谱技术相比,膜色谱对蛋白质的结合容量较低,限制了其分离效率的提高。为提高膜对蛋白质的吸附容量,本文利用表面引发原子转移自由基聚合(SI-ATRP)技术将甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)接枝于再生纤维素膜(RC)表面,再与亚氨基二乙酸(IDA)和羧甲基天冬氨酸(CM-Asp)反应,建立了两种高容量IMAMC固定相的制备方法并研究了其对蛋白质的吸附性能。全文共分为两个部分：(1)首先在RC膜的表面引入大分子引发剂,然后通过SI-ATRP技术将GMA接枝于膜表面,再与IDA反应,制得IDA型固定金属亲和膜。通过衰减全反射红外光谱仪、X-射线光电子能谱和扫描电镜仪等手段,确定了亲和膜的表面结构。以溶菌酶(Lys)为模型蛋白,研究了IDA型亲和膜对蛋白的吸附性能。发现随聚合时间延长膜对Lys吸附容量逐渐增大。当聚合时间为16h时,亲和膜对Lys的吸附容量可达553.63μg/cm2,该数值高于文献报道数值。同时,还证明了该亲和膜具有较好的稳定性。建立的固定金属亲和膜色谱对几种标准蛋白有一定的分离能力,对蛋清中的溶菌酶(Lys)有较好的纯化效果,证明制备的亲和膜在生物样品分离纯化中具有应用价值。(2)将GMA修饰膜与天冬氨酸(Asp)反应,再与溴乙酸反应,成功制备了CM-Asp型固定金属亲和膜。用红外、X-射线光电子能谱和扫描电镜表征了膜结构,用静态吸附法研究了改性膜对Lys的吸附性能。与IDA型固定金属亲和膜比较,发现CM-Asp型固定金属亲和膜对Lys的吸附容量低于IDA型固定金属亲和膜,但稳定性却优于IDA型亲和膜。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 亲和膜色谱论文参考文献

[1].吴荣荣.CTA螯合Cu~(2+)亲和膜色谱的制备与表征[D].华东理工大学.2018

[2].钱晓磊.高容量固定金属亲和膜色谱固定相的制备及其色谱性能[D].西北大学.2013

[3].马金菊.基于SI-ATRP法制备的新型离子交换和固定金属亲和膜色谱固定相及其吸附性能[D].西北大学.2013

[4].何智妍,周毓婷,张海涛,苏赛男,聂华丽.金属亲和膜色谱法纯化木瓜蛋白酶条件优化[J].化学工程.2010

[5].高志红,白淑艳,段志军.亲和膜色谱用于去除腹水中胆红素的研究[J].实用肝脏病杂志.2009

[6].苏赛男,聂华丽,朱利民,陈天翔.尼龙亲和膜色谱法纯化半胱氨酸蛋白酶抑制剂[J].分析化学.2008

[7].高志红,段志军,魏桂林.新型亲和膜色谱用于去除腹水中胆红素的研究[C].第五届全国肝脏疾病临床暨中华肝脏病杂志成立十周年学术会议论文汇编.2006

[8].高志红,段志军,魏桂林.新型亲和膜色谱用于去除腹水中胆红素的研究[C].第五届全国肝脏疾病临床暨中华肝脏病杂志成立十周年学术会议论文汇编.2006

[9].秦晓蓉,伍林,易德莲,胡雷,曹淑超.固定化铜离子亲和膜色谱柱吸附血红蛋白的研究[J].色谱.2005

[10].王兵.巯基改性聚砜螯合性亲和膜色谱的制备及其除汞研究[D].天津工业大学.2002

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/224599c970d8ef6e8c3e3038.html