# 基于凸轮滑块结构的细支爆珠滤棒植珠装置

### 论文摘要

为解决细支爆珠滤棒在成型过程中存在的运行速度低和缺珠率高等问题,采用凸轮滑块结构设计了一种植珠装置。通过分析滑块运动规律,计算了凸轮轮廓线,并对压力角进行了验算,确定了凸轮结构的合理性。以YL22滤棒成型机组为对象,对凸轮滑块式和JK-4AE型植珠装置生产的爆珠滤棒进行对比测试,结果表明:（1）在成型速度60～100 m/min范围内,采用凸轮滑块式植珠装置生产的爆珠滤棒缺珠率≤0.01‰,显著低于JK-4AE型装置,且满足工艺规范要求;（2）改进后成型机组最高运行速度由80 m/min提高到150 m/min,有效提高了生产效率。该方法可为改善细支爆珠滤棒产品质量提供技术支持。

### 论文目录

- 1 问题分析

- 2 系统设计

- 2.1 凸轮滑块结构

- 2.2 滑块运动过程分析

- 2.3 凸轮轮廓计算

- 2.4 压力角验算

- 3 应用效果

- 3.1 试验设计

- 3.2 数据分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 曹祥薇,彭三文,刘强,邓少鹏,张千,李哲铭,王闻,侯宁,杨光远,韩磊,丁鑫,车静

关键词: 成型机组,细支烟,爆珠,滤棒,凸轮滑块,缺珠率

来源: 烟草科技 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,农业科技

专业: 轻工业手工业

单位: 湖北中烟工业有限责任公司卷烟材料厂

基金: 湖北中烟工业有限责任公司科技项目“双爆珠滤棒爆珠添加装置研究与应用”(2016A073JL02)

分类号: TS43

页码: 98-102

总页数: 5

文件大小: 1398K

下载量: 91

### 相关论文文献

- [1].微波检测剔除系统在胶囊复合滤棒检测中的应用[J]. 中国新技术新产品 2020(02)

- [2].滤棒爆珠回收装置的研制及应用[J]. 中国设备工程 2020(03)

- [3].卷烟滤棒的赋香增色技术概述[J]. 新型工业化 2020(01)

- [4].滤棒分切机的改进研究[J]. 设备管理与维修 2020(04)

- [5].滤棒中添加爆珠对滤棒压降指标的影响[J]. 中国设备工程 2020(15)

- [6].烟用特种滤棒分类研究[J]. 科技与创新 2020(16)

- [7].滤棒成形纸中水分的气相色谱分析方法[J]. 中国造纸 2020(09)

- [8].复合滤棒切口位置及缝隙检测系统设计[J]. 工业控制计算机 2020(09)

- [9].植物颗粒在纸质滤棒中的应用研究[J]. 安徽农业科学 2019(07)

- [10].滤棒固化时间与硬度指标相关性研究[J]. 中国科技信息 2019(08)

- [11].植物颗粒在纸质滤棒中的应用[J]. 纸和造纸 2019(04)

- [12].细支醋酸纤维滤棒硬度影响因素研究[J]. 食品与机械 2019(10)

- [13].卷烟滤棒手工上嘴及发射装置设计[J]. 设备管理与维修 2019(19)

- [14].车间滤棒发射管道在线清洗模式研究及应用[J]. 设备管理与维修 2019(21)

- [15].基于线光源传感器的滤棒长度在线测量系统[J]. 烟草科技 2016(12)

- [16].紫外分光光度法测定复合滤棒中茶末的添加量[J]. 西南大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [17].基于射频识别的滤棒存储输送控制系统的应用研究[J]. 包装与食品机械 2016(06)

- [18].复合滤棒物理特性检验采样技术研究[J]. 中国设备工程 2017(07)

- [19].基于田口方法提高烟用高透纸滤棒圆周稳定性的设计[J]. 中国测试 2016(S2)

- [20].烟用二醋酸纤维素滤棒回收工艺探索及应用[J]. 合成纤维 2017(06)

- [21].红外线光电检测系统在三元复合滤棒成型过程中的应用[J]. 烟草科技 2017(08)

- [22].微波法胶囊滤棒检测算法研究与装置设计[J]. 烟草科技 2017(10)

- [23].滤棒交换中心的数据分析和利用[J]. 科技通报 2015(01)

- [24].醋纤凹槽复合滤棒的开发[J]. 重庆与世界(学术版) 2013(12)

- [25].浅析2600Pa二醋酸纤维素滤棒高速成型缩头因素[J]. 轻工科技 2020(12)

- [26].新型联运滤棒自动化物流系统的研发与应用[J]. 物流技术与应用 2020(11)

- [27].一种新型编织物结构同轴芯滤棒的开发[J]. 产业用纺织品 2020(01)

- [28].烟用滤棒成型机自动循环投料装置的研制[J]. 机电工程技术 2020(06)

- [29].丝束包装及丝包高度对滤棒压降影响的改进[J]. 技术与市场 2020(09)

- [30].面向烟草现代化的滤棒成型过程质量控制水平提升方法[J]. 山东农业大学学报(自然科学版) 2020(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/224ff1c667e09fbcca51fe7d.html