# 木质素马来酸酯的制备研究

### 论文摘要

以碱木质素和马来酸酐为原料,在乙二醇二甲醚介质中通过体系回流反应制备马来酸酐改性木质素。利用FTIR确认了产物结构,建立了木质素马来酸酯产物中马来酸含量测定的方法。探索了反应时间、马来酸酐的用量等因素对反应的影响,优化实验条件为:反应温度85℃;反应时间6 h;马来酸酐的用量为木质素的40%。在优化条件下,产物收率为94.9%,木质素马来酸酯产物中马来酸官能团质量为木质素的1.25%。

### 论文目录

- 1 前言

- 2 实验部分

- 2.1 制备路线

- 2.2 仪器及试剂

- 2.3 实验步骤

- 2.4 红外光谱分析

- 3 结果与讨论

- 3.1 反应时间对反应的影响

- 3.2 马来酸酐用量对反应的影响

- 3.3 红外光谱分析

- 3.4 接枝率测试

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 舒友,赵鑫鹏,苏胜培

关键词: 碱木质素,马来酸酐,资源综合利用,环保

来源: 精细化工中间体 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学

单位: 湖南师范大学化学化工学院资源精细化与先进材料重点实验室,怀化学院聚乙烯醇纤维材料制备技术湖南工程实验室,石化新材料与资源精细利用国家地方联合工程实验室

基金: 石化新材料与资源精细利用国家地方联合工程实验室开放项目(KF201802),湖南省自然科学基金(2019JJ50472),湖南省教育厅科学研究项目(18C0979)

分类号: O636.2

DOI: 10.19342/j.cnki.issn.1009-9212.2019.02.010

页码: 36-39

总页数: 4

文件大小: 209K

下载量: 125

### 相关论文文献

- [1].木质素马来酸酯-醋酸乙烯酯共聚物的制备及性能[J]. 邵阳学院学报(自然科学版) 2020(01)

- [2].含氟马来酸酯的合成[J]. 山东化工 2016(09)

- [3].非那雄胺/聚碳酸亚丙酯马来酸酯缓释微球的制备与性能[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2014(07)

- [4].马来酸酯淀粉对热敏感型纤维的低温粘合强度[J]. 应用化工 2013(12)

- [5].可降解聚碳酸亚丙酯马来酸酯载药微球的制备[J]. 功能材料 2008(12)

- [6].马来酸酯磺酸盐型活性聚合物的合成及性能研究[J]. 日用化学工业 2019(02)

- [7].马来酸酯磺酸盐的制备及性能[J]. 石油化工 2018(01)

- [8].反应挤出原位制备纤维素马来酸酯[J]. 合成纤维 2013(06)

- [9].马来酸酯化及磺基丁二酸酯化对淀粉浆液老化与薄膜性能的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2015(02)

- [10].聚富马酸对苯二甲酸二环氧丁烷马来酸酯的制备与表征[J]. 合成技术及应用 2018(01)

- [11].端基转化对聚乙二醇单甲醚非等温结晶动力学的影响[J]. 功能材料 2015(15)

- [12].马来酸酯类可聚合乳化剂在反相乳液聚合中的应用[J]. 大连工业大学学报 2008(01)

- [13].反应共混制备木薯淀粉马来酸酯的工艺研究[J]. 化工技术与开发 2015(04)

- [14].马来酸酯类化合物结构与抑菌活性密度泛函理论研究[J]. 南京理工大学学报 2014(05)

- [15].马来酸酐改性超支化聚酯及在紫外光固化涂层中的应用[J]. 精细化工 2013(02)

- [16].β-蒎烯衍生物的合成及抑菌、抗肿瘤活性研究(摘要)[J]. 生物质化学工程 2013(06)

- [17].马来酸酯葫芦巴胶稠化剂的制备及流变性能[J]. 精细化工 2015(10)

- [18].Ru/改性蛭石制备及催化马来酸酯加氢性能研究[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2018(06)

- [19].C_(22)-环脂三酸酯等三类增塑剂结构与性能关系研究[J]. 应用化工 2015(04)

- [20].油溶性三元聚合物降黏剂的合成及评价[J]. 精细化工 2014(07)

- [21].《合成技术及应用》2018年第33卷总目录[J]. 合成技术及应用 2018(04)

- [22].丙烯酸酯无皂核壳乳液聚合乳化剂的研究[J]. 华中师范大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [23].马来酸酯型聚合物复鞣加脂剂的合成研究[J]. 皮革与化工 2013(04)

- [24].马来酸酐酯化变性对淀粉浆料的影响[J]. 纺织学报 2013(05)

- [25].Sm-CuI促进芝麻素前体的简易合成[J]. 山东科学 2019(03)

- [26].有机硅改性丙烯酸酯乳液的合成和形态分析[J]. 化学与生物工程 2011(08)

- [27].本体聚合法制备保塑-减缩型聚羧酸系减水剂[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2016(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/225c0f7f365bc895a1c7af4b.html