# 顶管施工技术在市政工程中的应用探讨林亚娣

身份证号码：33022619711021xxxx浙江宁波315000

摘要：目前，随着我国社会经济的不断发展，城市的建设规模也开始逐渐的扩大，使得顶管施工技术得到了非常广泛的使用。在城市市政管网建设的过程中，采用顶管施工技术可以有效的降低周边环境带来的影响，最终实现安全、高效的建设效果。本文主要结合顶管施工技术在市政工程中的具体应用，然后针对其中存在的问题进行了深入的探究，希望可以为市政工程的施工质量提供一定的保障。

关键词：市政工程；顶管施工技术；应用

在城市的基础设施建设中，地下管网有着十分重要的作用。因为地下管网在建设的过程中涉及到的内容非常的多，所以在进行安装的过程中应该由专业的施工人员来进行。随着城市的不断发展以及人口数量的增加，道路拥堵成为了人们广泛关注的问题，要想使城市在未来可以实现良好的发展前景，就必须在城市市政工程中采用先进的施工技术来进行，只有这样才能有效减少工程项目中的影响。目前，在市政工程的施工中，顶管施工技术得到了非常广泛的应用，这项技术在应用的过程中可以通过不开挖的方式对管道进行铺设，同时还能对技术的操作进行有效的把控，对于施工过程中出现的一些问题可以及时的进行处理。

1、顶管施工技术的特征

顶管施工技术最主要的特点就是在施工过程中不需要对面层进行开挖，能够穿过地面上的建筑物来保证城市的外观，可以在最大程度上减少对城市建筑物的破坏，另外，这种技术在应用时还能对周围的噪声进行有效的控制。目前，很多人都对居住环境中的噪音污染非常的排斥，如果城市的噪音不能得到有效解决，可能会对人们的身心健康造成一定的影响，通过采用顶管施工技术就可以对这些问题进行有效的解决。顶管施工技术不需要太大的占地面积，并且施工的地点也不会对周围的环境造成太大的影响，在一定程度上可以对噪音进行有效大的控制，同时还不会对管线以及建筑物的应用造成损坏，节省了项目工程成本的投入，从而可以为社会获得更多的经济效益。

2、顶管施工技术在市政工程中的应用

2.1主顶进系统设定

在主顶进系统中主要包括了顶进环、液压泵站、钢后靠以及有刚组等，其中顶管设备系统中最主要的构成部分就是完成管节顶。

2.2水泥出土系统

水泥系统在进行作业的时候通常需要两台泥浆泵才能完成，其中一台是在地面上进行泥泵输送的，还有一台是在基坑的下边复杂对泥泵进行输出，通过这种作业形式组合成了泥浆循环系统。在对顶管设施进行布设的时候，首先需要将40钢轨与钢板预埋件进行焊接，然后作为这次施工工作的基础导轨，然后在以工作井底板作为根基，在对钢板铺设的位置进行判定大的时候可以选择中心线作为判定的标准，然后将中心线埋设其中。要想保证导轨与预埋钢板之间的焊接效果，加强钢板埋设的位置一定要符合钢轨导轨的具体要求。在进行焊接的过程中，需要保证预埋钢板中的锚固钢筋焊接的牢固性，保证锚固的强度一定达到相关的设计要求，把导轨摆在了合适的位置之后，需要在两边通过角钢进行支撑，当条件允许的时候需要进行混凝土的浇筑工作，这样在压力较大的情况下导轨才不会出现变形的情况。这主要是因为导轨在施工的过程中所运用的是拼装式主顶油缸架，这样才承受较大压力的时候油缸才不会出现位移或者是变形的现象。其中需要注意的是，高程与平面安装一定要进行严格的控制，中间的误差一定要保持在6mm之内。

2.3顶管施工的工艺流程

（1）平面控制。要想有效的保证两端顶管之间的疏通性，需要把横向以及竖向的误差控制在8mm之内，然后在工作井与接收井的周边预埋地面导线点，通过空导电与地面的导线点，然后采取导线测量的方法可以将平面控制结论带入到施工的现场中。通过钢架可以把井下的控制点转变为固定点，然后透过全站仪对机头平面的差错进行准确的测量。

（2）高程控制。对交桩的水准点进行有效的设计，可以把高程引入到工作井的周边，然后对施工暂时高程控制点进行有效的判断。透过钢尺和自动安平水准仪可以进行相应的测量，在这个过程中需要不断的进行观察分析。在观察的时候应该对机头的状态引起重视，如果是位置发生了变化的时候一定要尽快采取措施进行调整，防止对之后施工工作的开展造成影响。

（3）顶管动态测量。要想保证掘进机在顶管施工中可以有效的进行作业，在施工开始之前需要工作人员对顶管的动态进行实时的监测，然后结合相关的测量数据制定出完善的顶进图，并且还需要结合实际情况对顶管技术的参数做出相应的调整，方便之后工作可以顺利的进行。

顶管施工现场图

3、顶管施工技术要点

3.1施工前的技术准备

在施工开始之前可以让设计人员提供出详细的地质资料，这样可以对土层的物理性质以及分布的状况进行全面的了解。了解地下水的分布状况以及具体的变化规律对于之后工作的开展有着十分重要的意义。如果发现地质中含有砂层，那么在施工开始之前需要了解到砂层的含量以及砂的细度状况等，如果是发现了岩层则需要了解清楚岩层是否有裂隙的发育。通常情况下，业主或者是设计单位所提供的资料内容都不够健全，可能提供单位不同资料之间还存在着差异，作为施工单位在施工之前一定要做好相应的调研工作，争取可以对土层情况进行全面的掌握。

3.2顶管线路确定以及井位设计

顶进的距离主要是由周围的环境以及设备的要求来决定的，因为工作井在成本的投入上比较的高，所以在施工的过程中可以尽量的减少一些工作井来安排两个方向的顶进。目前很多的设计人员在对管道进行设计的时候都是采用明挖的方式来进行的，在现场进行调查的时候应该尽量对线路设计进行不断的优化，最好是可以在每一个工作井或者是接受井内设计成检查井位。在对线路以及周边的结构物进行设计的时候一定要对井的空间进行充分的考虑，尽量避免之后检查过程中的冲突。在对井之间的距离进行检查的时候一定要按照相应的规范要求来进行，可以结合实际情况适当的进行加长。当顶进深度土层的特性比较复杂的时候，施工单位可以和设计部门进行沟通将标准进行降低或者是抬高。

4、结语

综上所述，在市政工程的建设中采用顶管施工技术来进行，可以减少大量的土方开挖量，同时还能提高施工的效率减少整个工程花费的时间，在一定程度上还能降低对周边建筑物以及周边居民的影响，顶管施工技术在应用的过程中获得了非常好的施工效果和经济效益，对于整个建筑行业的发展有着十分重要的意义。

参考文献：

[1]徐秀梅.顶管施工技术在市政排水工程中的应用[J].石家庄铁路职业技术学院学报，2013，04：8-13.

[2]付铁臣，张一弓.顶管施工技术在市政工程中的应用分析[J].江西建材，2017，16：72+74.

[3]黄少斌.顶管施工技术在市政给排水施工中的应用[J].科技风，2013，05：119.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/22793d21ffea4b83944ec558.html