# 试析电力变压器高压试验技术及故障处理杨祖朝

（比亚迪通信信号有限公司广东深圳518000）

摘要：随着我国经济的不断发展，电力行业在社会的正常运行中发挥了不可或缺的作用。社会中各行各业的发展都离不开电力技术的支持。变压器作为供电系统中基础的电力设备，对发电以及供电都产生了重要的作用。本文就针对电力变压器高压技术试验技术以及故障处理措施进行了详细的阐述。

关键词：电力变压器；试验要求；故障处理措施

随着我国用电需求的不断提高，电网覆盖的范围也越来越大。如何向社会各界提供稳定、安全以及可靠的电量是电力部门应当解决的问题。如今，社会经济技术飞速发展，这无疑对供电也提出了更高的需求，传统的供电方式已经无法满足日益发展的社会需求。电网供电质量的好坏在一定程度上也影响了社会的发展速度。变压器是供电中不可缺少的基础设备之一，变压器的质量直接决定了供电的质量。在变压器投入使用之前，必须做好变压器的安装以及调试工作，在变压器使用过程中要进行高压试验，以确保变压器是否存在故障问题。在试验过程中，随时可能出现故障问题，作为电力部门，面对出现的故障问题，应当及时提出解决方案，作出处理措施。如何根据具体的故障问题，及时作出处理方案，是电力部门应当重视的问题。变压器的试验过程中极易受到周围环境的影响，任一因素都有可能对试验结果造成影响，因此，在试验进行时，要注意排除周围环境的影响，提高试验结果的可靠性。

1.电力变压器高压试验的要求以及试验目的

1.1高压变压器高压试验的试验要求

电力变压器高压试验想要获得可靠的试验结果就必须依据试验流程，严格的按照相关要求进行，这样的试验结果才具有意义。电力变压器高压试验结果容易受到外界环境的影响，因此，在进行实验时要注意保障周围试验环境符合要求，注意控制好试验场地的温度以及湿度。周围环境温度应当控制在-20℃—40℃之间，实验室的温度应当控制在25℃—30℃的要求范围内。空气湿度应当维持在85%。电力变压器高压试验对实验室的环境有着较高的要求，环境中的灰尘、污垢等都会影响试验结果。因此，在进行试验之前就应当对试验场地进行清除。在试验的过程中，要注意根据试验中电流的大小，准备好不同规格的电阻器，电阻器能够保证在电压升高的过程中降低电流大小，起到保护作用，防止温度过高造成部分器件烧坏甚至出现意外事故。

1.2电力变压器耐压试验的主要目的

电力变压器的耐压试验种类多样，以变压器的交流耐压试验来看，这一试验的主要目的就是为了测试变压器的绝缘程度，判断变压器的安全性。试验中在电压较高的条件下，通过对变压器内部的电压以及大气过电压进行合理的代替，从而进行判定，检测出变压器的绝缘程度。在变压器正式使用之前通过该项试验，能够减少实际使用过程中绝缘性事故的发生次数，提高变压器使用的安全性。

1.3电力变压器高压试验的试验方式

在电力变压器高压试验过程中主要进行三个步骤。首先，应当按照变压器的连接原理图（图1）将线路进行连接，连接过程中应当严格按照变压器的连接原理进行，这样可以保障变压器与控制箱接地之间的安全；其次，在进行高压试验之前，务必保障变压器内部的连线状态良好，控制箱内部的调压器指数应当处于零位，这项步骤至关重要，如果控制箱内没有处于零位状态，就会导致试验开始时电压较高，导致危险的发生。如果变压器内部的线路没有连接好，容易导致漏电、短路等情况的发生，造成意外事故；然后当接通电力变压器的电源之后，要先观察指示灯，当绿色的指示灯亮了以后可以接通启动按钮，当红色指示灯处于亮的状态，说明可以进行升压等待环节；接着要调整调压手柄，进行电压的调节，在旋转调压手柄时，要注意应当按照顺时针方向调节。在调节过程中要注意匀速调节，使电压缓慢匀速的上升，不可过快调节。电压是否匀速上升直接决定了电力变压器高压试验高压试验的成功。在旋转调压手柄的同时要注意观察仪表指示针的变化，受试品的实际运营状态；最后在完成电力变压器的高压试验之后，应当迅速将电压调回零位，避免危险的发生，同时要注意按下停止按钮，关闭电源之后再解开变压器内部的引线，应严格按照此操作步骤进行。

星型连接三角连接

图1变压器的连接原理图

2.电力变压器高压试验过程中的安全措施分析

2.1试验的操作人员

由于电力变压器高压试验具有一定的安全隐患，因此该实验必须由经过专业学习的电力专业人员进行。为了保障试验人员的安全性，操作人员必须严格按照试验流程中的具体要求进行，严格的遵守试验流程中的相关章程以及规范，这样能够大大降低试验过程中发生意外的概率，保护试验人员的人身安全，避免由于不恰当的操作导致安全事故的发生。在进行电力变压器高压试验之前，必须对电力变压器做好充分的准备。对实验过程中要用到的各种工具进行逐一的检查，对试验场地也应该做好安全防护工作，在试验场地周边摆放安全警示标志。为了避免出现意外，应禁止闲杂人等出入试验场地。在试验过程中，应当安排一定的流动人员巡逻，这样可以在一定程度上提高试验过程的安全性。

2.2明确分工，提高试验的安全性

在电力变压器高压试验过程中，要明确各试验人员的任务与职责，这不仅是提高试验效率的保障，同时也是提高试验安全性的必要措施。参与电力变压器高压试验的每一位试验人员都应当明确自身的任务，在试验过程中保持高度的严谨性与专注度，在所有试验人员的团结协作下，保障试验的顺利进行。电力变压器高压试验是一项完整的试验，开始之前应当务必保证连接线路的完好，相关人员必须进行线路的检查。在试验时要注意将电力变压器与操作系统的外壳接入大地，以提高安全性。试验过程的核心工作在于匀速的提高电压。这就要求相关的工作人员必须时刻注意观察仪表指针，缓慢且匀速的旋转调压手柄。除此以外，还要有工作人员及时做好数据记录，一旦出现问题第一时间断开电源，避免安全事故的发生。

3.电力变压器高压试验常见的故障以及解决措施

3.1电力变压器内部声音出现异常

电力变压器运行过程中内部会产生一定的声音，由于变压器运行稳定时，产生的电磁交流声音的频率同样处于比较稳定的状态，这种声音就是比较正常有规律的声音。如果电力变压器有故障问题时，内部的声音就会出现异常的状况。例如当电力变压器负荷过高、内部零件松动、顶盖的螺丝出现松动等都会导致电力变压器内部的声音出现异常。如果电力工作人员在听到异常声音之后，应当立即断开电力变压器电源，对其内部进行仔细检查，采取合理的解决措施，保障电力变压器工作稳定。

3.2电力变压器自动跳闸

电力变压器高压试验过程中如果出现了自动跳闸的情况，相关的工作人员应当首先进行外部检查，找到故障发生的原因。通常情况下，发生跳闸现象主要有两种原因，一种是由于操作人员操作不规范，另一种是电力变压器出现异常。电力工作人员首先对外部进行检查，排除人为因素造成的跳闸现象。接着对整个电力变压器进行完整的检查，观察电力变压器的运营状态，避免更大事故的发生。如果电力变压器周边发生火灾现象，应在第一时间内断开电力变压器电源，防止灾情的进一步扩大。通常的变压器都设有自动断电的功能，但是在这种情况下，相关的工作人员也需要进行严格的检查，必要情况下手动

断电，保护其他电气设备。

3.3电力变压器油位问题

电力变压器的油位通常都被控制在一个允许的范围内，能够根据电力变压器的实际运行状态自动调整油位，如果电力变压器中油位发生了明显的变化，则预示着可能有漏油现象的发生。这时电力工作人员应当及时排查是否存在漏油问题。如果电力变压器油位有了明显的升高，超过了允许范围内，则说明可能是由于温度过高导致了油体积膨胀，油位上升。电力人员应当首先测量温度，如果排除温度升高的原因，则可能是由于油标管或者呼吸管等部位出现了堵塞，导致供油不畅，从而导致油位的升高。电力工作人员应当根据实际的检查结果，对症处理。

3.4电力变压器瓦斯保护及其解决措施

电力变压器高压试验中多种原因都有可能造成瓦斯保护故障。导致瓦斯故障的常见原因有变压器内部故障、油位下降过快或者内部的保护装置回路障碍等。针对这种问题，电力部门相关工作人员必须对电力变压器进行整体全面的检查，把造成瓦斯保护障碍的问题一一排除，寻找出导致瓦斯故障的具体原因，制定出科学合理的解决方案。在故障解决之后，应当进行全面的检查，只有当确认检查无误之后才能继续投入使用。

小结

电力变压器高压试验是保障电力变压器稳定安全运行的必要措施，是保障供电质量的必要措施。在进行电力变压器高压试验时，要充分考虑各种因素对实验结果造成的影响，确保试验结果的准确性。针对高压试验中出现的各种故障问题，应当引起重视，采取解决措施，降低故障的发生概率。

参考文献：

[1]刘馨，饶磊.电力变压器高压试验及其结果缺陷故障探究[J].数码设计.2017（11）：75-76

[2]徐玮.浅析电力变压器高压试验技术[J].智能城市.2017（12）：187

[3]高永利.电力变压器高压试验及其结果缺陷故障探究[J].农家参谋.2018（03）：206

作者简介：

杨祖朝，男，1979年出生，本科学历，目前工作单位：比亚迪通信信号有限公司，主要从事电力工程管理工作。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/22f7ffcbdbc36eee8f0f6d1b.html