# 轧制与冷却工艺对高强度管线用宽厚钢板组织与性能的影响

### 论文摘要

利用工业试验和热模拟试验研究了未再结晶区轧制温度、弛豫时间、终冷温度对X80级管线用宽厚钢板微观组织和性能的影响。结果表明:在770～880℃的温度范围内,随着未再结晶区轧制温度的降低,钢中位错密度和形核位置增加,奥氏体向铁素体转变温度升高,铁素体体积分数增大,试验钢的屈服强度升高、韧性改善;终轧温度为790℃时,奥氏体晶界附近形成了细小连续的铁素体;弛豫过程通过对位错、溶质原子、析出相、微观组织等多方面的影响来引起性能的变化;终冷温度的降低会促进贝氏体铁素体(BF)的形成,并抑制Nb(CN)析出,使钢板获得良好的韧性和更小的屈强比。

### 论文目录

- 1 试验材料及方法

- 1.1 试验材料

- 1.2 轧制和冷却工艺试验

- 1.3 轧制温度对铁素体转变的影响

- 2 试验结果

- 2.1 力学性能

- 2.2 微观组织

- 2.3 轧制温度对铁素体转变的影响

- 3 分析与讨论

- 3.1 未再结晶区轧制温度的影响

- 3.2 弛豫时间的影响

- 3.3 终冷温度的影响

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张帅,任毅,王爽,刘文月,高红

关键词: 管线钢,未再结晶,轧制,弛豫,冷却,微观组织,力学性能

来源: 上海金属 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 海洋装备用金属材料及其应用国家重点实验室,鞍钢集团钢铁研究院

基金: 国家重点研发计划(No.2017YFB0304900)

分类号: TG142.1;TG335

页码: 53-58

总页数: 6

文件大小: 3988K

下载量: 80

### 相关论文文献

- [1].研究玻璃转变本质的新起点——玻璃态的慢β弛豫[J]. 科学通报 2010(02)

- [2].玻璃形成体系中的β弛豫[J]. 物理学报 2017(17)

- [3].有限元法分析不同形状量子点的应变能及弛豫度变化[J]. 物理学报 2009(08)

- [4].退火处理对0.5PZN-0.5PZT陶瓷弛豫性的影响[J]. 压电与声光 2010(01)

- [5].多孔岩石波传播的热弛豫模型修正[J]. 地球物理学报 2009(12)

- [6].说“弛豫”[J]. 高分子通报 2017(11)

- [7].生长方向对量子点应变与应变弛豫的影响[J]. 物理学报 2013(05)

- [8].油纸绝缘系统弛豫响应极化谱函数建模研究[J]. 福州大学学报(自然科学版) 2014(05)

- [9].弛豫半导体的表征与应用研究进展[J]. 中国材料进展 2018(11)

- [10].微弱气体浓度检测的弛豫平滑处理算法[J]. 应用科学学报 2008(02)

- [11].飞秒激光整形脉冲激发金膜的超快热弛豫特性[J]. 中国激光 2014(05)

- [12].基于混合气体分子复合弛豫模型的一氧化碳浓度检测算法[J]. 物理学报 2008(09)

- [13].弛豫铁电单晶的研究进展—压电效应的起源研究[J]. 物理学进展 2012(04)

- [14].连续抽运情况下光纤激光器弛豫振荡特性研究[J]. 半导体光电 2008(06)

- [15].弛豫量热技术研究固体材料低温比热性质[J]. 中国科学:化学 2019(07)

- [16].二元非晶体系中α与β_(JG)弛豫在强度与时间上的耦合研究[J]. 燕山大学学报 2015(03)

- [17].Ce基金属玻璃的力学弛豫[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2012(06)

- [18].超薄全局应变硅薄膜的应变弛豫研究[J]. 人工晶体学报 2013(11)

- [19].光纤中受激Brillouin散射动态弛豫振荡特性及其抑制方法[J]. 物理学报 2009(12)

- [20].Ta间隙固溶体中的耦合弛豫[J]. 中山大学学报(自然科学版) 2013(01)

- [21].RTD在压力下的弛豫振荡特性(英文)[J]. 半导体学报 2008(01)

- [22].基于低温硅技术的赝晶SiGe应变弛豫机理[J]. 物理学报 2010(08)

- [23].多原子分子气体中声波弛豫衰减谱的重建算法[J]. 物理学报 2008(07)

- [24].弛豫多铁性材料研究进展[J]. 无机材料学报 2017(10)

- [25].混合气体声复合弛豫频谱的解析模型[J]. 物理学报 2012(17)

- [26].弛豫工艺对耐候桥梁钢组织及性能的影响[J]. 上海金属 2019(01)

- [27].常温下氢气声转动弛豫模型研究[J]. 物理学报 2018(09)

- [28].正常及退变软骨T1弛豫值及T2弛豫值的定量研究[J]. 中国医学计算机成像杂志 2015(04)

- [29].玻璃化转变的分子串模型中分子串弛豫模式的计算机模拟[J]. 物理学报 2011(03)

- [30].铯分子亚稳电子态中高位振动态的产生和弛豫[J]. 激光杂志 2011(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/230270d3ae279ff9869fe0ba.html