# 高速公路中特殊路基的施工处理及防治

倪朗

南京金煜海建设工程有限公司210000

【摘要】随着我国交通事业的发展，越来越多的高速公路得到了建设。在实际公路建设当中，经常会面临到特殊地段的施工。在本文中，将就高速公路中特殊路基的施工处理及防治进行一定的研究。

【关键词】高速公路；特殊路基；施工处理；防治；

1引言

在我国现今高速公路大力建设的情况下，对于公路质量、尤其是路基质量提出了更高的要求。我国是一个幅员辽阔的国家，不同地区的地质情况也存在着较多的不同。在实际高速公路建设当中，不可避免的会面临到特殊路基施工情况，并因此对施工带来了较大的难度。为了保障公路建设的质量以及安全，就需要根据不同类型地基情况对不同的处理方式进行设计。

2特殊路基危害

在高速公路施工中，不同类型路基将对高速公路施工质量产生非常大的影响。以黄土路基为例，由于其自身具有一定的膨胀以及收缩系数，当面对不良积水情况时，很容易由于产生一系列收缩以及膨胀反应而使路基出现裂缝甚至是崩解现象。又如我国北方地区的冻土路基，如果没有对路段含水量、温度以及土壤情况引起重视，将在产生不同程度冷冻破坏的基础上导致发生翻浆现象。此外，软土地基也是高速公路施工中经常面临到的一种情况，由于其含水量较大，将由于不易透水以及渗水情况的出现降低路面受压力，进而使路面在受到重力压迫时非常容易发生失稳沉降情况。可以说，无论是哪一种路基类型，都可能对公路的安全以及稳定性产生非常大的影响，需要做好处理以及防治工作。

3高速公路特殊路基处理

3.1软土路基处理

软土路基是现今高速公路建设中经常面临的一种地质类型，在对该种路基进行处理时，需要重点对填土速度、碾压不实以及堆料使用不当等方面处理。目前，对于软土路基的处理主要有以下几种方式：第一，换填法。在实际地基处理之前，工程人员需要来到施工现场对土质情况进行全面的核查，根据工程设计承载力以及实际使用情况对填土深度进行确定。一般情况下，需要使用3m最大填土深度，再将施工边缘位置软土进行挖除，之后以机械或者人工的方式对路基两边坑槽进行挖掘，将具有高渗透性的卵石、片石以及高强度粘性土等填入到空地之中，在保证其具有良好排水能力的同时能够同地基区域原有软土性质良好互补；第二，填石法。对于软土类型地基而言，其经常会具有较为明显的积水可能，对此，就需要通过填石方式的应用对路基进行处理，使其能够具有更高的稳定性以及强度。在具体填石工作开展中，要做好高度的控制，即保证路基同土层间具有相同的高度。同时，也需要做好弹性变化方面的控制，通过石块压实的方式避免该种情况出现，并在压实挖成后再进行填土工作；第三，排水砂层法。在该方式中，即通过在路基底部对砂石的铺设保证结构具有良好的排水性。材料方面，需要使用具有较强渗透性的砂层材料，在对材料进行铺设之后通过粘性土层的应用对其进行覆盖，避免水出现回流现象。在填砂完毕后，路基整体负荷在不断增加后能够将地基积水进行顺利的排除，进而在路基中形成良好的排水系统。

3.2黄土路基处理

对于黄土类型地基，可以使用以下方式进行处理：第一，陷穴处理法。该方式是根据黄土陷穴实际大小通过沙砾的应用进行灌注。并在进行灌注后及时夯实。除了进行处理之外，也可以在路基两旁对排水沟进行设置，并通过具有不透水特征粘土的封闭对积水的排出进行实现；第二，湿陷处理法。在该种处理方式中，即通过对路基原有土层结构以及性质的更改使土层的压缩性以及渗水特征得到降低。具体方式方面，则通过重型锤的应用从高空进行坠落，通过其所具有的较大冲击力度形成具有较高密度的土层结构。此外，也可以将石灰桩通过一定方式的排列对土层进行加固，在通过入桩、钻孔方式对一定土层孔洞进行制造之后使用石灰土对孔洞进行填满，进而使土层具有更高的松散度。

3.3冻土路基处理

对于冻土类型路基，在以填土以及排水这几种基础方式进行处理之外，还需要做好温控处理工作。对于冻土路基来说，温差情况将对路基产生非常大的影响。为了能够对该种影响进行最大程度的降低，我们在实际对冻土类型路基进行处理时则可以通过导气管的铺设将路基内外部的粗砂温度实现连接，进而保持温度的一致性。而在温度下降时，路基内部含水量则会根据结水迁移原则向粗砂方向进行移动，避免由于温度过低对整体路基产生影响。

4高速公路特殊路基防治

4.1软土路基防治

在软土路基施工中，经常由于勘查不够仔细而没有对道路路基性质产生正确的估计，进而在施工中出现各类问题。对此，在软土类型路基施工之前，则需要对路基性质进行全面的勘探，在充分掌握软土路基特点的基础上以针对性方式的应用进行处理，并通过适当堆料方式的应用做好路基硬壳层的保护，避免其由于受到破坏而影响到路面稳定性。同时，在填土工作开展中，也需要做好填土速度的控制，避免填土速度过慢或者过快。在碾压环节，需要保证施工的及时到位，避免由于含糊了事、偷工减料而不能够获得预计碾压效果。总而言之，在面对软土地基时，需要提前做好勘查，在对实际情况充分了解的情况下进行填土以及碾压，以此对施工稳定性作出保障。

4.2黄土路基防治

黄土路基具有着透水性差以及渗水性强的特点，在遇到道路积水时，会产生较大的膨胀以及收缩反应，以此对路基质量产生影响。对此，在面对黄土路基时，则需要做好路基给排水处理工作，并在施工前做好地表水的清除，避免地表积水渗入到其中，即通过该种该方式的应用避免路基在应力以及水分的作用下使土质发生变化。

4.3冻土路基防治

所谓冻土路基，即在部分恶劣以及极端气候条件下形成的特殊路基，该路基同路基含水量、土壤性质以及路面温度情况具有联系。在对该种地基情况进行处理时，则需要加大处理以及材料方面的成本预算，并通过不同方式的应用对外界干扰进行抵抗，以此在对土层外界因素影响进行减少的同时最大程度降低路基土层冻裂情况的发生概率。

5结束语

特殊路基处理是高速公路施工中非常重要的一项工作，在上文中，我们对不同类型特殊路基的处理及防治措施进行了一定的研究，需要在实际施工中做好把握，保障工程施工质量。

参考文献：

[1]高士友.浅谈特殊路基处理[J].黑龙江科技信息.2015（03）：102-103.

[2]张铁飞，赵孝忠.浅谈公路工程特殊路基的处理要点[J].科技致富向导.2014（17）：51-51.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/232f6f4e06f765e78274faba.html