# 关于ASMEⅧ-1压力容器设计参数的选取研究

广西建工集团第一安装有限公司

摘要：一般情况下，参数值往往会对压力器的使用效果造成一定的影响。就ASMEⅧ-1压力容器而言，若要将其使用期限保持在合理的范围内，或者将其安全性得以提升就需要切实重视参数值的恰当与否。当所取的参数值不够科学合理的时候，则会导致压力容器的使用条件受到影响，往往会被降低。事实上，在日常的生产实践过程中偶尔会发生参数值不合理导致的安全事故，使得个体的生命受到一定的威胁。现就其参数取值问题进行探究，继而为日后的实践提供有效的借鉴。

关键词：ASMEⅧ-1压力容器；设计参数；取值

引言

就目前来看，现存的压力容器标准体系之一便是ASME，它主要在亚太地区或者是北美地区应用较广。在我国范围内，诸多的压力容器参考数值同样是依据ASME，例如JB4732以及GB150。由于ASME拥有极大的优势以及先进性，无论是以前还是现在诸多的公司均认可ASME规范。久而久之，ASME体系也逐渐得到构建，并且其科学性以及严谨性均得到了一定的提升。其三卷均有不同的适用对象，依据对象压力等级的不同而选取。现就其在压力容器设计参数取值中的具体应用，实施全面深入的研究。

一、影响参数选取的重要因素

实际操作中的设计环节与其参数值息息相关，只有在正确、合理的参数值下相关设计工作才能够严格按照程序完成，才能够达到高效发展的目标。然而诸多因素均会对参数的选取产生一定的影响，现将可能性的因素进行归纳，从而为压力容器的正常使用打好坚实的基础。首先，客户的特殊需求以及具体的实践活动因素。使用的过程中难免会面临客户的特殊要求，除此之外具体的施工操作同样有可能将其效率降低，因此在严格要求具体施工质量以及满足客户需求的前提下，进一步将两者进行有机地融合，使其具有一致性的特点。其次，设计人员的认知能力。若设计人员专业认知能力不强，则极有可能导致施工效率低下。在遵从客户需求的基础上，重视具体操作以及开车、停车等，防止以上不良因素对其造成极大的影响。其中，需要格外注意的便是腐蚀裕量与焊后热处理事宜。同时，严格依据UG-22规定荷载量。当然，设备的尺寸以及型式等均需有所考量。

设计人员需要在计算书或者是图纸中涉及到的参数值，分别如下：第一，需要将制造的标准规范有所涉及，还有设计规范和该版本的标号。第二，设计的温度以及压力值，尤其是可承受的压力值。第三，全面了解介质的特点以及使用规范。第四，掌握受压元件的各项参数值。第五，应对焊接头系数以及最低设计金属温度进行详细了解。第六，在实施焊后热处理之前必须对其操作要求有一定的了解。

二、选取ASMEⅧ-1压力容器设计参数的具体措施

首先，做好版本的规范事宜。标准化的版本号对于计算书与图纸而言，具有重要的作用，可确保其得以高效实施。这一环节中，应尽可能挑选出尽可能新的版本。若是处于强制执行时期，需强制实行增补版。凡是施工需要使用的零部件，均需按照相关标准来操作，且该标准是依据规范化的版本得以制定的方可。及时在计算书或者是图纸中明确标出案例号，对于案例的实行来讲是非常有必要的。其次，明确区分温度值与温度段，以及压力值与压力段。在对温度或者是压力进行设计的时候，需以借助明确的数值，并非是温度段或者是压力段。再有，图纸设计环节中需将设备的MAWP值进一步明确。前提是必须在最高允许工作压力下实施，掌握MDMT的相关数据。在设计温度下，同样需要实施以上操作。当这两个数值呈现出来以后，可将其与铭牌中的标记进行对比。确认设备的MDMT过程中，应该做到以下几点：第一点，将每个承压零件的MDMT进行明确，且对其进行筛选。通常情况下，ASMEⅧ-1压力容器的MDMT需借助温度最高的那一个。第二点，积极整合受压元件，例如将人孔、壳体以及接管，甚至还有焊接设备与封头。

除以上内容之外，还应该将相关介质及其特性进行全面了解。通常介质的成分、代号等均属于可有可无，然而介质的特性因素必须精确表明，尤其是其致死性。往往设备的制造要求与其息息相关，故而必须有所注明，如此一来工程方可顺利实施，同时还会有助于企业的自我保护目标实现。若是介质存在着一定程度的致死性，就必须及时注明，并在制造设计的环节中严格要求，尽可能规避事故发生。另外，还应该重视受压元件材料，即确保其能够依据规范和要求得以书写。就日常的生产实践来看，将相关国际材料与ASME钢印产品设计图纸中的承压件结合是缺乏科学性的。禁止使用的非规范性材料，例如不去除的衬垫以及吊耳或者把手等。

除此之外，还应该落实的工作便是对焊接接头系数的取值工作，同时掌握无损检测方式及其程度。在焊接接头系数的取值环节，要能够确保图纸上的信息与计算书中的信息相符。当然，若是计算书中的取值为1.0，而图纸中的系数取值却是0.91则是不合理的。现就抽样射线检测的注意事项进行探究：首先，做好抽样检测的工作，即对接头系数取表UW-12（b）栏中的容器进行细致检测，对象为每50ff的焊缝位置，或者是其余下不足该长度的位置。若是部件或者是容器一致，它们的接头系数取表同样是UW-12（b）栏。此时的抽样检测可选取两个不同的焊缝即可。其次，若是对增加的焊缝必须进行及时的检测，当然还需要完成抽检底片拍片的工作。借其，可进一步了解焊接的质量。同一个接头会由不同的施工者实施，该程序往往比较复杂，例如双面对接焊接头或者是多层焊道，可对其一个部位进行抽样检测即可。

结语

没有以上内容可知，设计参数会对压力容器的设计工作产生极大的影响，也是整个工程实施的重要前提。故而相关人员需积极做好以上工作，借此提供设计的质量水平。产品的质量好坏，会在设计参数取值作用下发生不同的改变。同时，在实施的过程中应切实注意相关事项且需严格按照相关标准实施。

参考文献：

[1]白婉芝.浅谈ASMEⅧ-1压力容器设计参数的选取[J].石化技术，2016，23（6）：58-59.

[2]高庆民，李强.ASMEⅧ-1在压力容器设计参数取值中的应用[J].山西青年，2016（6）：105-106.

[3]吴京国.GB150、ASMEⅧ-1、EN13445压力容器设计标准对比分析[J].大科技，2017（13）：281-282.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/23780f212c774340be12b0d8.html