# 探讨建筑给排水设计施工常见问题及应对措施彭学进

机械工业第六设计研究院有限公司，河南郑州450000

摘要：进入21世纪后，城市化进程越来越快，建筑行业得到快速发展，建筑的给排水的内容不断得到了扩充，设计的复杂性也逐渐提高，难度也在一直加大，建筑的给水排水项目变得越来越繁杂，规划的难易程度也随之提升，繁杂性也发生了更大的变动，若是想确保建筑中给水排水体系合乎情理，想要使得整个系统运行正常，就必须重点关注给排水施工的细节。目前，给排水的设计流程与建造过程中仍然有一些问题被忽略，从而导致居民用水的阻滞。所以，对待给排水的设计和建筑就需要更加重视，并对待相关的问题施用更加高效的方法和解决途径。

关键词：建筑给排水；设计施工；问题；应对措施

一、建筑给排水工程优化设计所面临的问题

建筑给排水工程在实际施工中一定要遵循相关的建筑施工标准来进行，所以一定要严格按照相关的标准来执行，这样才能有效的保证整个工程的施工质量。但是，根据相关调查，我国在建筑给排水工程方面相关的建设标准就多达200多种，这其中不仅包括了国家标准和地方标准，同时还涉及了企业标准和行业标准，除此之外还包含了一部分相关的建筑设计参考手册等。所以，在实际的建设施工中，往往设计参考的标准较多，所以就会造成相关的设计工作人员参考的标准过多，难以做到从实际出发，反而会在众多标准中无从选择，因此很容易出现参考标准混乱，在实际应用中手足无措。通常在进行建筑给排水设计时应该首先考虑怎样避免在交叉施工的过程中出现无压排水管道倒坡的情况发生。正是因为如此，所以就更需要在实际设计给排水工程方案时提前做好相应的规划和指示，这样就能够有效避免相关问题的出现。此外，在安装排水管道时，还要确保管道内没有任何杂物，在使用排水配件时也一定要按照相关的设计要求来选择。在安装管道时，要确保管道坡度的合理性，需要封堵排水管道的两端，还要在立体管道上设置乙字管道，这样就可以有效预防建筑竣工对排水管道带来不必要的影响。

在对建筑给排水工程进行设计的时候，不仅要从全局出发，同时要从细节入手考虑到各个不同方面的影响因素，比如常见的排水管道的毛细问题，因为在日常的应用中，在存水弯的出口一侧，经常会有一些杂物进入，这些杂物会吸收存水弯中的水，所以会对存水弯造成一定的破坏，因此在对存水弯安装完成后，一定要对管道的两端进行临时性的封堵，这样才能阻止杂物进入，这样就能够很好地预防存水弯出现堵塞的情况。另外在对排水管道进行安装时，先不要把埋地排除管道和立体管道进行连接，而是首先在立体管道的检查口那一段用托板来支撑，这样就可以很好地确保其稳定性和安全性，及时把立体管道穿楼板的一些空洞补好，在确保立体管道固定好后，再拆除临时的支架板，还要注意在施工中，要避免把已经固定好的立体管道当作临时的排污出水口。此外，还需要注意在排水管道实际的施工中，不要把小石子以及一些毛发、沙土等杂物掉到地漏以及室内的排水管道里。此外在施工的过程中，根据不同的施工环境，还要把地漏、雨水关口以及室内外的透气管道口等进行临时封堵，同时在平时的施工中也要做好定期的检查和维护，要及时查看这些封堵的关口有没有被施工的人员移用过，如果管道口发生泄漏，需要立即采取补救措施，以免造成更大的影响。

二、建筑给排水设计施工应对措施

1、加强质量管理意识，优化给排水管道设计

给排水管道设计之前最重要的事情就是实地勘察当地的占地面积和水流地质等情况，以尽可能大地优化排水工程的质量。另外需要多名设计人员共同磋商检查实际情况，并且与施工人员进行有效地沟通，找出设计中的不足与缺陷并且进行改进。最后，要提升设计与施工的人员控制质量的意识与想法，让他们主动承担自己的责任，安全地进行自己的设计与工作。

2、加强技术培训，提高施工人员综合素质

建筑施工的的主体是施工的人员，施工的人员对于整个过程的质素非常的重要。依照当前的形势而言，一些工程中出现的意外和失误大多是由施工人员的操作失误或者施工细节的忽略导致的。因此工程建设人员，必须也务必具备一定的专业技能和熟练安全的操作技巧，并且施工人员的素质与安全法律意识也是有待提高的。第一，需要对施工人员进行专业的培训以培养他们的专业技能。其技术越好，工程建设的效果和质量也就越好。第二，适时开设相关讲座以培养施工人员的法律安全意识，并让他们认清自己所肩负之责任。第三，倡导施工人员多读书看报，扩充自己的理论知识面，成为更加优秀的建筑工程方面的中坚力量。

3、降低管道噪音

为降低管道噪音问题，可以从管材选用、配件选用、管道系统布置方式等入手。设计阶段可以通过选用特殊管材，如排水立管选用UPVC螺旋管和PVC中空消音排水管，水流在此种管道内流动时，对管内壁的冲击较少，且能使夹杂于水流中的空气顺畅排出。因此，在用做室内排水管道时具有较好的消音作用。若管道施工完成，无法更换管材，也可以用隔音棉包裹排水管道来解决噪音问题。在设计阶段应尽量采用同层排水，且尽量让会产生噪音的管道远离卧室等对声音大小有要求的区域。

4、管道防渗漏

在建筑给排水工程中，为防止管道渗漏应选用正规的，信誉、质量可靠的合格管道和管件，在施工安装前，还必须进行严格的外观检查或取样抽查，直到产品全部合格方可用于安装。为防止管道渗漏可改进施工工艺，提高安装施工人员的操作技能和操作规程意识，工人安装施工时，应严格按照施工质量验收规范中的要求进行，以确保施工质量。当现场实际情况与设计图纸不符时，需及时与设计人员讨论研究，对设计图纸进行合理修改变更，施工人员切不可私下修改。

5、管道堵塞问题优化

当面临管道堵塞的麻烦，尤其是在建筑给排水的施工之中时，有以下几个可以提前防范的事项：首先，保护给排水施工的现场。特别是在施工中断的其间，需通过以下几个途径来采取保护的措施：严格控制闲杂人员的进出；用麻袋套住管口的两端。其次，对施工期间的严格的管理与有效的指导。聘请相关的专业技术人员到场指挥，对堵塞的地方提出针对性的解决意见。一旦发现问题的存在，立刻修正，若有管道质量不合格，则予以立即的替换。再而，做好管道的注水实验。排水工程结束之后，为保险起见，应该做相应的测试与检验，以避免施工结束后由于技术原因所造成的管道泄漏与堵塞。

结束语

建筑给排水工程的优化和设计能否实现，它直接关系到建筑工程的整体质量，所以需要根据实际的建筑施工情况，从不同的角度出发，对建筑给排水工程进行全面的分析，同时通过建模等一系列的具体措施，不断地寻找科学合理的优化设计方案，这样才能有效地保证给排水系统的质量，从而也能够更好地提升人们的生活品质，所以相关的设计人员也要不断地学习专业知识，提高自己的专业素养，从而提出更加科学合理的创新方案。

参考文献

[1]贾德祥.建筑给排水工程施工技术的改进和发展趋势[J].工程技术研究,2018(15):207-208.

[2]朱丽娜.建筑给排水工程施工技术的不足及改进[J].住宅与房地产,2018(34):174.

[3]张文锋.试论建筑给排水工程常见施工质量问题及控制措施[J].居舍,2018(32):17.

[4]薛广雷.高层建筑给排水设计及施工技术要点[J].住宅与房地产,2018(31):62.

[5]李永妮.浅析建筑给排水工程常见施工质量问题及控制措施[J].中国设备工程,2018(20):167-168.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/23d845ebba51a9c63e1e01ef.html