# FCAW在T形接头焊接中的电弧形态与熔滴过渡分析

### 论文摘要

应用高速摄像仪器与数字化记录仪采集FCAW-药芯焊丝CO2焊接在小角度坡口T形接头中的焊接电弧、熔滴过渡情况。分析发现,在小角度坡口的T形接头焊接中,焊接电弧由于最低电压原理的作用,其指向性很差,焊接电弧较多发生在坡口两侧的母材与熔滴之间;并且发现无论焊接工艺参数多大,熔滴依旧为短路过渡方式,这种情况的发生,一方面是因为焊接电弧的偏转,另一方面由焊接坡口造成空间位置的限制而造成的。本试验结果为焊接过程中所出现的根部未熔合提供了理论依据,且为更好地解决根部缺陷与制订合适的焊接工艺提出了指导性意见。

### 论文目录

- 0前言

- 1 试验材料及试验设备

- 2 试验结果及分析

- 2.1 不同直径药芯焊丝常规焊试验

- 2.1.1 1.2 mm GFL-71药芯焊丝焊接试验

- 2.1.2 1.4 mm GFL-71药芯焊丝焊接试验

- 2.2 焊接电流对电弧与熔滴过渡的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张亮,杨辅,蒋燕,吴兴祥

关键词: 形接头,焊接电弧,熔滴过渡,最小电压原理,未熔合

来源: 焊接技术 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 中船海洋动力部件有限公司船舶与海洋工程动力系统国家工程实验室

分类号: TG444

DOI: 10.13846/j.cnki.cn12-1070/tg.2019.09.008

页码: 32-34

总页数: 3

文件大小: 964K

下载量: 47

### 相关论文文献

- [1].焊接电参数对药芯焊丝熔滴过渡形态的影响[J]. 热加工工艺 2011(21)

- [2].熔滴过渡的影响因素分析及应用[J]. 山东工业技术 2017(09)

- [3].激光-电弧复合焊过程的熔滴过渡特征与受力分析[J]. 机械工程学报 2018(06)

- [4].药芯焊丝埋弧焊熔滴过渡特性研究[J]. 焊接技术 2015(11)

- [5].空间焊接位置对熔滴过渡的影响[J]. 江苏科技大学学报(自然科学版) 2018(05)

- [6].保护气体对接头形貌及熔滴过渡的影响与模拟[J]. 激光技术 2018(03)

- [7].超声-MAG复合焊接的熔滴过渡行为[J]. 焊接学报 2017(11)

- [8].激光对MIG焊接熔滴过渡作用效果研究[J]. 铸造技术 2018(05)

- [9].波长对激光-CMT复合焊熔滴过渡行为的影响[J]. 中国激光 2018(10)

- [10].埋弧焊熔滴过渡形态与焊接工艺质量的关系[J]. 电焊机 2017(02)

- [11].不锈钢焊条熔滴过渡形态与焊接冶金学的相关性[J]. 电焊机 2008(07)

- [12].CMT焊接熔滴过渡动态过程模拟与熔池流体动力学行为[J]. 机械制造文摘(焊接分册) 2013(01)

- [13].气保护药芯焊丝熔滴过渡形态的选择与应用[J]. 现代焊接 2011(08)

- [14].基于冶金反应的埋弧焊熔滴过渡形态表征[J]. 电焊机 2020(09)

- [15].铝合金P-MIG焊接熔滴过渡研究[J]. 热加工工艺 2019(07)

- [16].双丝三电弧焊中熔滴过渡及焊缝成形机理[J]. 焊接学报 2019(07)

- [17].M弧电流对Tri-Arc双丝电弧焊熔滴过渡形态影响[J]. 焊接学报 2017(11)

- [18].高速列车转向架构架超窄间隙激光填丝焊熔滴过渡行为研究[J]. 电焊机 2019(03)

- [19].基于X射线高速摄像水下焊接熔滴过渡分析[J]. 焊接学报 2017(10)

- [20].GMAW熔滴过渡行为数值分析及试验验证[J]. 焊接学报 2017(12)

- [21].基于熔滴过渡模型的GMAW焊接发尘率计算[J]. 焊接学报 2018(02)

- [22].高效MAG焊接熔滴过渡行为及交变磁场控制试验分析[J]. 焊接学报 2019(05)

- [23].Nd:YAG激光-MAG电弧复合焊焊接速度对熔滴过渡特征和焊缝形貌的影响[J]. 应用激光 2017(05)

- [24].旁路耦合微束等离子弧焊熔滴过渡特性分析[J]. 热加工工艺 2018(05)

- [25].双丝焊协同模式电弧特性研究[J]. 焊接 2019(02)

- [26].双电弧集成冷丝复合焊中熔滴过渡及焊缝成形机理[J]. 焊接学报 2017(10)

- [27].激光增强高压干法水下MIG焊熔滴过渡控制试验[J]. 焊接学报 2017(02)

- [28].电弧熔丝脉冲GTAW熔滴过渡行为分析[J]. 焊接学报 2017(01)

- [29].细丝大电流MAG焊的熔滴过渡机制研究[J]. 科技经济导刊 2016(04)

- [30].2219铝合金激光驱动GMAW熔滴过渡行为[J]. 焊接学报 2019(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2424d07a7930de98149cd61a.html