# La和Sr对AlSi9Cu1Mg合金变质效果的热分析研究

### 论文摘要

研究了La与Sr复合变质对AlSi9Cu1Mg合金变质效果及冷却曲线特征的影响。研究结果表明:La与Sr对AlSi9Cu1Mg合金变质有协同作用,加入0.1%La与0.02%Sr可将共晶硅转变为点状和蠕虫状;La和Sr变质使得AlSi9Cu1Mg合金共晶硅生长最低温度和最高温度降低、共晶再辉温度增加,共晶再辉温度越大,共晶硅的变质效果越好,达到2.8℃时,可获得正常变质组织;共晶再辉温度值可以作为评价AlSi9Cu1Mg合金变质效果的判据。

### 论文目录

- 1 试验方案与方法

- 2 试验结果与分析

- 2.1 热分析冷却曲线特征关系

- 2.2 金相组织

- 2.3 变质效果与热分析冷却曲线特征值的关系

- 2.4 变质机理探讨

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 孙钰,何建刚,曾大新

关键词: 变质,热分析

来源: 湖北汽车工业学院学报 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 湖北汽车工业学院材料科学与工程学院,东风汽车有限公司装备公司

分类号: TG146.21

页码: 51-54

总页数: 4

文件大小: 1673K

下载量: 50

### 相关论文文献

- [1].锑对铝硅合金变质效果的炉前快速热分析研究[J]. 铸造 2017(01)

- [2].高硅铝合金初晶硅变质效果的热分析研究[J]. 铸造 2009(04)

- [3].稀土对Mg_2Si/AZ91D复合材料中Mg_2Si相的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2012(08)

- [4].冷却速度对A356铝合金变质效果的影响[J]. 铸造设备与工艺 2009(06)

- [5].Sr含量对4004铝合金铸锭变质效果的研究[J]. 有色金属加工 2014(06)

- [6].Y和Sc对A356合金组织与性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2014(10)

- [7].ZL101A精炼工艺对变质效果的影响[J]. 铸造 2013(04)

- [8].P对Al-Si18合金变质效果的影响[J]. 沈阳理工大学学报 2019(06)

- [9].计算机在ZL105A合金变质效果检测中的应用[J]. 科技广场 2014(11)

- [10].铝硅合金变质的研究进展[J]. 材料导报 2012(17)

- [11].Er对Mg-5Si合金变质效果和性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2016(09)

- [12].冷却速率对再生铝合金ADC12变质效果的影响[J]. 上饶师范学院学报 2016(03)

- [13].用热分析法检测共晶Al-Si合金变质效果的试验研究[J]. 新技术新工艺 2012(05)

- [14].混合RE不同冷速下对Al12Si硅相的变质效果研究[J]. 稀有金属材料与工程 2012(S2)

- [15].不同Sr加入量对Al-7Si合金变质效果的热分析研究[J]. 热加工工艺 2018(07)

- [16].Al-Ti-B-Cu-P中间合金的制备及其变质效果研究[J]. 轻金属 2016(04)

- [17].不同变质剂对A356.2铝合金变质效果的研究[J]. 机车车辆工艺 2019(03)

- [18].原位20Mg_2Si/Al复合材料变质工艺优化[J]. 特种铸造及有色合金 2014(05)

- [19].铝中间合金的组织遗传效应[J]. 中国铸造装备与技术 2008(01)

- [20].Al-10Sr对A356合金变质效果的研究[J]. 热加工工艺 2010(19)

- [21].Sb、Te变质对ZL101合金组织和性能的影响[J]. 铸造 2018(06)

- [22].富铈混合稀土对Al-24%Si合金的变质效果及机理[J]. 机械工程材料 2009(12)

- [23].ZnS颗粒大小对Al-24Si合金变质效果的影响[J]. 热加工工艺 2019(03)

- [24].不同成形方式的AlSr10变质剂对ZL101铝合金变质效果的研究[J]. 轻合金加工技术 2015(05)

- [25].稀土对过共晶Al-Si合金中共晶Si变质效果的热分析[J]. 特种铸造及有色合金 2010(09)

- [26].Ce及变质工艺对ZL101A合金组织的影响[J]. 热加工工艺 2009(03)

- [27].Al-Ti-B对A356铝合金组织和性能的影响[J]. 世界有色金属 2008(10)

- [28].钇对Mg_2Si/AZ91D复合材料中Mg_2Si相变质的影响[J]. 热加工工艺 2012(18)

- [29].Al-24%Si过共晶合金的磷锶变质效果研究[J]. 热加工工艺 2010(17)

- [30].汽车发动机缸套用铝硅合金的变质处理[J]. 铸造技术 2014(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2447a452d85146dce9f74f46.html