# 无刷直流电机高精度换相控制

### 论文摘要

针对无刷直流电机(BLDCM)换相期间不导通相续流而产生端电压脉冲的问题,依据反电动势(EMF)过零法原理,分析了端电压脉冲产生的原因及对反电动势过零检测精度的影响,提出了一种利用软件算法避开端电压脉冲从而实现无位置传感器BLDCM高精度换相的控制方法。首先,利用条件语句及程序运行时间差避开端电压脉冲;为了在重载情况下提高所设计程序运行时间差的容错率,提出一种减小换相续流时间的方法;最后,搭建了无传感器BLDCM试验平台对上述方法进行试验验证。试验结果证明了所提方法在不同占空比和负载下的有效性和准确性。

### 论文目录

- 0 引 言

- 1 反电动势过零检测原理

- 2 端电压脉冲及解决方法

- 2. 1 端电压脉冲

- 2. 2 换相操作

- 2. 3 减小换相续流时间的方法

- 3 结果与分析

- 4 结 语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 尤钱亮,陆佳琪

关键词: 无刷直流电机,端电压脉冲,反电动势过零,换相续流

来源: 电机与控制应用 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 江苏科技大学电子信息学院

分类号: TM33

页码: 46-50+57

总页数: 6

文件大小: 1579K

下载量: 165

### 相关论文文献

- [1].基于自适应神经模糊推理控制的无刷直流电机转子位置控制研究[J]. 机床与液压 2020(01)

- [2].单相无刷直流电机双向起动分析[J]. 电机与控制学报 2020(05)

- [3].空调无刷直流电机控制系统研究[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2018(06)

- [4].无刷直流电机无传感控制方式的优化研究[J]. 南方农机 2019(20)

- [5].无刷直流电机在核检修设备中的应用与分析[J]. 科技视界 2018(04)

- [6].一种用于高速公路隧道风机的无刷直流电机设计与研究[J]. 电子技术与软件工程 2018(14)

- [7].无刷直流电机转速检测方法综述[J]. 矿业装备 2016(11)

- [8].无刷直流电机在矿井提升机中的应用分析[J]. 黑龙江科技信息 2017(04)

- [9].户外无刷直流电机智能调速优化研究[J]. 计算机仿真 2017(02)

- [10].无轴承无刷直流电机磁悬浮控制优化研究[J]. 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版) 2017(03)

- [11].一种高速单相无刷直流电机的控制方法研究[J]. 机电工程 2016(03)

- [12].煤矿无刷直流电机无位置传感器启动技术[J]. 煤矿安全 2016(06)

- [13].直流电机控制系统设计[J]. 数码世界 2016(12)

- [14].无位置传感器无刷直流电机控制系统研究[J]. 电子世界 2020(17)

- [15].高速无刷直流电机的设计与优化[J]. 微电机 2019(03)

- [16].不同驱动方式对无刷直流电机性能的研究[J]. 电气传动 2019(05)

- [17].H桥式电路驱动无刷直流电机的设计[J]. 信息技术与网络安全 2019(08)

- [18].一种无刷直流电机调速系统设计[J]. 科技风 2018(10)

- [19].无刷直流电机无位置传感器控制的研究进展[J]. 机电信息 2018(12)

- [20].无刷直流电机驱动系统设计研究[J]. 电脑知识与技术 2018(09)

- [21].无刷直流电机的控制系统设计[J]. 电子世界 2018(15)

- [22].新型两相无刷直流电机矢量控制系统[J]. 机电工程 2017(01)

- [23].环锭细纱机电锭专用驱动无刷直流电机工作特性研究[J]. 微电机 2016(11)

- [24].无槽无刷直流电机的仿真和设计[J]. 电工技术 2017(02)

- [25].无刷直流电机数字控制系统的研究与设计[J]. 电子技术与软件工程 2016(08)

- [26].永磁无刷直流电机设计在汽车中的探讨[J]. 电子制作 2016(11)

- [27].锂电池供电的无刷直流电机设计考虑[J]. 今日电子 2015(Z1)

- [28].新能源汽车用无刷直流电机控制器性能测试平台设计[J]. 机械设计 2015(08)

- [29].煤矿无刷直流电机无位置传感器控制技术研究[J]. 中国新通信 2014(19)

- [30].一种新型无刷直流电机驱动板的设计[J]. 科技风 2013(13)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/244d4b4529a71f70b2136686.html