# 控轧控冷工艺对L415M管线钢组织性能的影响

### 论文摘要

在不同的控轧控冷工艺下开展L415M管线钢的试制,分析不同工艺条件下L415M管线钢的显微组织和力学性能。结果表明:增加中间坯厚度、降低精轧入口温度、适当降低卷取温度均有利于减少混晶组织,细化铁素体组织,提高落锤冲击性能。根据试验结果确定了L415M管线钢较优的控轧控冷工艺为:精轧入口温度≤1020℃,中间坯厚度≤60 mm,卷取温度≤620℃,在设备能力范围内,增加精轧后三机架未再结晶区变形量。

### 论文目录

- 1 试验材料及方法

- 2 试验结果及分析

- 2.1 力学性能分析

- 2.2 显微组织分析

- 3 讨论

- 3.1 中间坯厚度的影响

- 3.2 精轧入口温度的影响

- 3.3 卷取温度的影响

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 熊雪刚,张开华,龚慧,叶晓瑜

关键词: 精轧入口温度,中间坯厚度,卷取温度,显微组织,力学性能

来源: 金属热处理 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 攀钢集团研究院有限公司钒钛资源综合利用国家重点实验室,攀钢集团西昌钢钒有限公司

分类号: TG335;TG142.1

DOI: 10.13251/j.issn.0254-6051.2019.07.009

页码: 46-50

总页数: 5

文件大小: 2140K

下载量: 119

### 相关论文文献

- [1].60Si2MnA盘条控轧控冷工艺的优化[J]. 轧钢 2020(01)

- [2].关于《控轧控冷》课程的建设[J]. 时代教育 2017(17)

- [3].控轧控冷工艺对30CrMnTi盘条组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2017(07)

- [4].低成本低合金钢板控轧控冷工艺的优化实践[J]. 宽厚板 2013(01)

- [5].控轧控冷工艺生产的电力变压器高硅钢[J]. 煤炭技术 2017(05)

- [6].控轧控冷工艺生产65Mn钢过程中的影响因素分析[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2014(08)

- [7].控轧控冷工艺参数对20CrNi2Mo钢组织的影响[J]. 节能 2016(12)

- [8].控轧控冷工艺对25MnV钢盘条组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2017(05)

- [9].控轧控冷工艺对建筑用钢组织与性能的影响[J]. 铸造技术 2016(09)

- [10].控轧控冷工艺下微合金化钢强化机理的研究[J]. 现代冶金 2013(01)

- [11].控轧控冷工艺参数对冷镦钢10B21组织影响的热模拟研究[J]. 特殊钢 2014(01)

- [12].Φ5.5mmER50-6焊丝钢控轧控冷工艺浅析[J]. 柳钢科技 2009(S1)

- [13].HRB400E热轧钢筋控轧控冷工艺的优化[J]. 山西冶金 2018(06)

- [14].控轧控冷工艺对低合金超高强度工程机械用钢组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2013(13)

- [15].含残钒60、65钢盘条的生产实践[J]. 四川冶金 2016(06)

- [16].控轧控冷工艺对20MnSi钢组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2009(08)

- [17].低合金结构钢控轧控冷组织性能研究[J]. 包钢科技 2018(06)

- [18].控轧控冷对钢板质量的影响[J]. 河北冶金 2019(07)

- [19].Q460C中厚钢板控轧控冷工艺开发[J]. 新疆钢铁 2019(01)

- [20].控轧控冷工艺对中钛微合金钢组织和性能的影响[J]. 上海金属 2018(04)

- [21].新型高强度管线钢控轧控冷工艺及其组织性能研究[J]. 过程工程学报 2010(06)

- [22].控轧控冷工艺下普通C-Mn钢强化机理的研究[J]. 现代冶金 2013(01)

- [23].HRB335E的控轧控冷工艺的研究[J]. 兵器材料科学与工程 2013(02)

- [24].高强韧性管线钢控轧控冷工艺探讨[J]. 鄂钢科技 2015(03)

- [25].汽车大梁用钢AG610L合金减量化研究及应用[J]. 河南冶金 2018(01)

- [26].控轧控冷工艺对SCM435钢盘条组织和性能的影响[J]. 特殊钢 2016(05)

- [27].控轧控冷工艺对HRB500E盘螺组织性能的影响[J]. 山东工业技术 2016(20)

- [28].EH36级船体结构用钢的小轧机实验研究[J]. 包钢科技 2019(05)

- [29].HSLA钢控轧过程温度、组织及形变抗力预测模型研究[J]. 工业加热 2018(04)

- [30].采用控轧控冷工艺生产低成本抗震钢筋[J]. 四川冶金 2014(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/24835edae3b2cd042cf40b37.html