# 织构参数对复合绝缘子硅橡胶表面疏水性能的影响

### 论文摘要

为提高硅橡胶复合绝缘子抗污闪及冰闪能力,采用激光雕刻机在其伞裙试样表面加工一系列不同类型的织构,使其具有超疏水性。采用三维形貌仪、SEM观察织构表面形貌特征,采用接触角测量仪、高速摄像机等进行疏水性能分析。分析了织构参数对硅橡胶表面疏水性能的影响,得到各织构疏水性能最佳时的尺寸参数及水滴弹跳性能。结果表明:设计的表面织构可明显改善硅橡胶表面疏水性能;不同织构疏水性最佳时织构高度基本相同,但织构宽度和间距参数不同。凸起织构相较于凹坑织构表现出了更好的疏水性能,其中菱柱织构表面具有最优的超疏水综合特性,能够有效的减少水滴在表面的停留,减少覆冰。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 赵美云,田森,吴阳,李伟,赵新泽

关键词: 硅橡胶,激光雕刻,织构参数,超疏水性,最佳织构

来源: 中国表面工程 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 三峡大学水电机械设备设计与维护湖北省重点实验室,河南科技大学高端轴承摩擦学技术与应用国家地方联合工程实验室

基金: 国家自然科学基金(51605254,51475264),高端轴承摩擦学技术与应用国家地方联合工程实验室开放基金(201811)~~

分类号: TQ333.93

页码: 12-21

总页数: 10

文件大小: 3015K

下载量: 189

### 相关论文文献

- [1].3D打印技术在硅橡胶浇注模中的应用研究[J]. 信息记录材料 2019(11)

- [2].空间级硅橡胶涂层抗原子氧性能及评价机制[J]. 高分子材料科学与工程 2019(12)

- [3].苯基硅橡胶在航空航天领域的应用研究[J]. 橡胶工业 2020(02)

- [4].白炭黑增强型硅橡胶的组成及抗原子氧性能分析[J]. 高等学校化学学报 2020(03)

- [5].安徽省和县建设硅橡胶项目[J]. 合成橡胶工业 2020(01)

- [6].耐热硅橡胶绝缘材料热寿命浅析[J]. 光纤与电缆及其应用技术 2020(02)

- [7].一种亲水性硅橡胶及其制备方法[J]. 橡胶工业 2020(03)

- [8].一种硅橡胶专用滤胶切割装置[J]. 橡塑技术与装备 2020(05)

- [9].食品接触用硅橡胶中3种环硅氧烷的测定及迁移规律[J]. 食品工业科技 2020(11)

- [10].一种硅橡胶定量射出装置[J]. 橡塑技术与装备 2020(09)

- [11].用于医用器材的软组织柔性硅橡胶[J]. 现代橡胶技术 2020(01)

- [12].硅橡胶耐热性研究进展[J]. 橡胶参考资料 2020(03)

- [13].导热吸波硅橡胶的功能特性及应用研究[J]. 化工新型材料 2020(06)

- [14].一种抗菌硅橡胶的制备方法及其应用[J]. 橡塑技术与装备 2020(15)

- [15].食品接触用硅橡胶中危害物迁移的研究进展[J]. 包装工程 2020(13)

- [16].一种导电苯基硅橡胶及其制备方法[J]. 橡胶科技 2020(08)

- [17].瓦克在全球扩大硅橡胶产能[J]. 橡胶工业 2019(03)

- [18].高强度苯基硅橡胶的制备及性能研究[J]. 杭州师范大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [19].2018年中国高温硅橡胶发展现状及趋势[J]. 中国石油和化工经济分析 2019(09)

- [20].“2017年硅橡胶信息交流会”征文通知[J]. 有机硅材料 2017(01)

- [21].苯基硅橡胶的合成及耐高温功能化[J]. 航天制造技术 2017(01)

- [22].乙烯基质量分数对硅橡胶发泡效果的影响[J]. 有机硅材料 2017(02)

- [23].一种高流动性点击光固化导热杂聚硅橡胶及其制备方法[J]. 橡胶科技 2017(05)

- [24].“金银河杯”第十届硅橡胶技术信息交流会在厦门成功召开[J]. 有机硅材料 2017(03)

- [25].佛罗里达大学开发3D打印硅橡胶新技术[J]. 有机硅材料 2017(03)

- [26].白云母与玻璃粉配合对可瓷化阻燃硅橡胶泡沫性能的影响[J]. 有机硅材料 2017(04)

- [27].硅橡胶自粘带自粘性试验方法的改进[J]. 经贸实践 2016(21)

- [28].硅橡胶生产设备的发展趋势——2017第十届硅橡胶技术信息交流会[J]. 有机硅材料 2017(S1)

- [29].高导热硅橡胶材料研究进展[J]. 绝缘材料 2017(08)

- [30].陶瓷化耐火硅橡胶的研究进展[J]. 广州化学 2017(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/24cf779e1c7a4b77280525da.html