# 玻璃幕墙施工全过程质量控制要点探讨

广东世纪达建设集团有限公司

摘要:本文主要对玻璃幕墙施工全过程质量控制要点进行了分析与探讨，以供同仁参考。

关键词:玻璃幕墙；施工全过程；质量控制；要点探讨

一、前言

近年来，随着我国城市经济的快速发展，城市的高层建筑不断增加，玻璃幕墙工程也随之重视，玻璃幕墙作为一种新型建筑墙体装饰方法，已成为当今社会高层建筑的显著特征。玻璃幕墙作为建筑物的外围护结构，融建筑使用功能和建筑装饰于一体，具有既美观又实用的特点，在建筑装饰中取得了较好的应用效果。但在建筑幕墙施工中,幕墙质量问题的出现,可能会引起使用上的不方便及人生的安全问题，而幕墙工程要整改和修复，也会给使用单位及业主单位带来很大的麻烦。因此，如何确保幕墙工程的施工质量显得特别重要。基于此，本文主要对玻璃幕墙施工全过程质量控制要点进行了分析与探讨，以供同仁参考。

二、玻璃幕墙施工全过程质量控制的措施

（1）采取事前控制，做好建筑幕墙施工前的准备工作。由于现在的建筑建设的整体速度都非常快，所以这就要求整体的建设团队具有非常高的专业能力及其过硬的设计质量方案，整体设计团队及其施工团队都要以好的质量保证为核心，根据相关的质量标准及法律法规设计科学完善的施工方案，避免整体工作中出现错误，漏洞等等问题产生，使得整体工程施工顺利完成。相关设计人员根据建筑物自身的状况和施工条件，选取合适的方案，设计合适的建筑幕墙。整体幕墙的设计图纸，必须经过专业的团队审核，团队审核通过的情况下，才能进行施工，避免图纸中出现一些不合理的地方，在施工的过程中进行修改，返工等等问题，影响整体工程的质量。因为整体工程幕墙涉及到的工序比较复杂，所以整体施工前，应实行图纸会审制度，图纸未经会审，坚决不允许施工，做到尽可能地减少图纸上存在的错、漏、碰、缺，实行图纸质量连带责任制，会审过程必须有专人记录、各与会单位负责人会签确认，并进行文件发放和归档工作。防止图纸会审流于形式，造成变更、返工影响工程质量。对幕墙工程关键工序施工，制订专项的质量管理实施细则，并要求专业施工单位配合施工总进度编制专项施工组织方案。推行各施工工序的质量监管制度，严格按《玻璃幕墙工程质量检验标准》要求的内容，对容易出现的各种质量通病问题进行专项技术交底。对主要的原材料进行管理与控制。为了工程的长期安全问题，前期在材料的选择上要优中选优，特别是高层玻璃幕墙的材料选取。高层幕墙虽然仅仅承担自身的重力和风力等自然因素，不受建筑外部重量影响。但在玻璃和防火避雷材料以及密封材料的选择上，并不能偷工减料。特别是在各项材料进行质量送检后，也不可轻易改变材料质量，因为任意环节的松懈都有可能造成工作人员的监督不力、采购者的采购不力等问题的出现。在原材料中玻璃材料是最为重要的，玻璃材料的是否优良，关系到成品的好坏和配件的利用是否得当。对于建筑安全的影响也是不可小觑的。材料质量是施工的重要前提，在采用当下普遍的包工包料的做法后，特别是如防火胶、防火棉、结构胶、密封胶等关键材料的质量好坏，直接影响了幕墙的安全性能和使用功能，加强对材料的监控力度更是首当其冲，当仁不让的。连环火灾、玻璃碎片高空坠落，都是施工材料质量不达标引发的。考虑公众安全，是在玻璃材料选择上影响较大的首要因素。高层玻璃幕墙分为中空玻璃和夹胶玻璃以及夹胶中空玻璃，或者分为单层玻璃和双层玻璃。工程要求不同对玻璃种类的选材也就不同，要避免玻抗压性能差和玻璃碎片呈尖锐棱角等质量问题的出现。对于玻璃的安全性，抗压性、价格等方面进行综合监测，只有加强在材料选择上的质量监控，才能保证幕墙工程的质量。

（2）加强事中控制,杜绝建筑幕墙施工过程中的质量缺陷。为了解决施工问题不达标等问题，按照施工管理条例以及检测方法的标准，在安装幕墙的过程中对于预埋件、立柱、避雷防火设施、玻璃板块、密封处理和防火保温棉等的安装和需要定位的测量方向，要严苛按照正确施工顺序操作。并且在操作过程中要进行质量监控，特别是预埋件和连接件，它们分别是预先安装在建筑内部的构件和对各构件按照特定规律相连接的重要部分。处理好易被忽视的部分和不被重视的部分，拒绝安全隐患。作为施工的重要一环，监控过程要严格精确校准预埋件的位置安设、预埋件的埋设误差等等，还要对连接件的连接情况和性能材质等问题逐一检查监控。不能遗漏任何一项质量问题，最为需要注重的一点就是对于玻璃板块安装的监控，它是高层玻璃幕墙最为重要的板块，它的质量关系着整个建筑工程的质量水平，要反复严格检查安装顺序是否正确，粘合是否紧密，连接是否牢固。对涉及安全及使用功能的关键工序要重点把控，如预埋件或后置埋件拉拔检测，焊接部位焊缝的磁粉检测或超声波无损探伤，隐框半隐框玻璃幕墙结构胶割胶检测，单元式玻璃幕墙单元板块出厂前本体避水性检查，单元式幕墙上口槽避水检查，玻璃幕墙分批次外淋水检测等，只有对关键工序进行必需的相关检验检测确保其质量过关的情况下，才能使得高层建筑更具有安全性，玻璃幕墙能够充分发挥作用。另外，由于玻璃幕墙项目施工周期一般较长，施工人员流动性较大，水平差异性也较大，除应定期对施工人员进行专业技能培训外，还应加强对其责任心等方面的素质培养，以达到主动质量控制形态。另在施工过程中除去有技术指导人员和工程监工之外，也要另设监管人员，为施工的顺利进行提供保障。依法进行监督工作，配合政府的政策变化与要求，发挥高层玻璃幕墙新型科技技术的优良作用。

（3）抓好事后控制，把好建筑幕墙工程施工各项目完成后的质量控制关。玻璃幕墙完工后，首先由施工单位自检，并请上级主管部门复验后，由建设（监理）单位组织施工和设计进行三方验收，合格后向监督机构申报核验。隐蔽工程、分项、分部工程质量验收，承包商在自检合格后申请监督管理人员验收，并进行书面和现场质量检查。分部、分项或专项工程验收，承包商必须组织内部验收合格，向监督管理人员提出书面验收申请和完整的验收资料，由总监组织验收资料核查、结构安全及使用功能质量检测，观感质量检查，提出质量评估报告后，由总监组织相关单位符合验收资格的人员验收。单位工程竣工验收，应由承包商组织检查评定后，向监理单位提出经法定代表人、技术负责人签署的“竣工报告”和完整的竣工资料。管理人员要及时组织承包商做好技术资料的整理归档工作，为编制完整合格的竣工技术资料做好准备。

三、结语

总之，玻璃幕墙工程是一项跨行业的综合性工作，由于玻璃幕墙结构的特殊性涉及设计、材料、加工、组装、施工等各个环节，它不仅技术含量高专业性强，而且要求产品必须具备足够的安全度，如果有一个环节质量控制不严，就会留下质量安全隐患。因此，在玻璃幕墙工程安装质量控制时，我们一定要更加细心和耐心，加强质量安全意识，对施工中可能存在的质量问题作全面分析，并及时采取有效措施加以防治，保障高层幕墙工程的施工质量，同时也要保证幕墙外观感质量和安全使用功能要求。

参考文献：

[1]张易.玻璃幕墙施工技术及关键要点控制[J].建筑知识：学术刊，2014（2）：135.

[2]王建国.玻璃幕墙施工质量控制措施研究[J].江西建材，2014（7）：59.

[3]原波，李刚红，郑直，高连奎.河南艺术中心工程超高超大艺术墙玻璃幕墙施工技术应用[J].工程质量，2010，（6）.

[4]张翼，徐世平，张帅.北京通州商务园办公楼超大玻璃幕墙设计与施工[J].辽宁建材，2008，（9）.

[5]魏雪燕，卢俏龙.建筑玻璃幕墙漏水及防治[J].黑龙江科技信息，2016，（3）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/24fa018038a3654442ff4e70.html