# 热补偿论文_蔡欣

导读:本文包含了热补偿论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:峰值,补偿器,燃气,管道,装置,温度,太阳。

### 热补偿论文文献综述

蔡欣[1]（2019）在《动力管道热补偿器的使用》一文中研究指出工业生产中动力管道多种多样,部分管道实际生产运行中会出现热胀冷缩,该现象会使管道承受巨大的应力,不合理的管道布置严重情况下容易导致管道变形、破裂,甚至发生安全事故。满足设计规范要求、合理的管道热补偿能避免事故的发生。管道热补偿形式可分为:自然补偿器、方形补偿器、波纹管补偿器等,补偿器的选用原则应依据现场条件、介质参数、经济合理性等综合考虑,补偿器的安装应符合规范及使用要求。(本文来源于《玻璃》期刊2019年03期）

杨永昌,武志广[2]（2019）在《钠-水蒸汽发生器热补偿装置制造工艺研究》一文中研究指出钠-水蒸汽发生器是快堆主热传输系统的关键设备,其热补偿装置的制造工艺是快堆蒸汽发生器国产化过程中需重点研究的内容。本文针对应用于钠-水蒸汽发生器热补偿装置中重要部件膨胀节的制造工艺进行研究,包括膨胀节成型工艺、焊接工艺、试验及检验工艺,提出其制造特点和难点,并给出了相应解决措施。(本文来源于《产业与科技论坛》期刊2019年06期）

于国庆[3]（2019）在《转炉高废钢比条件下热补偿工艺研究》一文中研究指出分析了加入焦炭提高废钢比的可行性,通过对不同焦炭加入量下的终点温度做对比,确定了840kg/t铁耗条件下的焦炭加入量。(本文来源于《福建冶金》期刊2019年01期）

陈均,曾建华,李平凡,杨森祥,梁新腾[4]（2018）在《120 t转炉半钢增硅热补偿技术研究及应用》一文中研究指出针对攀钢钒采用半钢冶炼热源不足带来的终点碳偏低、终渣TFe含量高及捞渣烟尘大的问题,提出在提钒转炉出半钢时加入硅铁对半钢进行化学热补偿的炼钢新工艺,并通过对工艺参数的研究和优化,实现了工业应用。应用效果表明,增硅新工艺减少了转炉兑半钢时碳的烧损以及过程温降,提高了半钢炼钢转炉热源,半钢质量更为稳定,使得中高碳钢终点钢水碳含量在0. 07%～0. 12%的比例由32. 2%大幅度提高到92. 38%;重轨钢终渣TFe由19. 9%降低到18. 62%,Q系列钢终渣TFe由20. 85%降低到18. 89%;且新工艺的应用明显缓解了提钒捞渣烟尘大的问题,具有明显的环保效益。(本文来源于《特殊钢》期刊2018年06期）

纪金龙,王在旗,郑鹏,陈炯宇,欧伟彬[5]（2018）在《一种自加压式热补偿表面热电偶探头》一文中研究指出虽然目前温控仪表的智能化研究已较为广泛和深入,但是表面测温探头的研制却仍严重滞后。因此在暂不考虑随机误差影响的情况下,笔者拟研制一种自加压式热补偿表面热电偶探头,通过改善表面测温探头包括性能和接触方式的结构设计,最大限度消除或减小接触导热对测量结果的影响。(本文来源于《中国计量》期刊2018年11期）

王振宇,陈苏,石金伟,姚文军,陈爱国[6]（2018）在《热电厂利用余热为反渗透净化系统热补偿的设置思考》一文中研究指出作为煤热转换热能的载体锅炉用水,其清洁程度直接关系到锅炉的综合效率与机组可用率,因此水质的净化尤为重要。反渗透技术令这种净化达到了前所未有的水平,作为细节前置热补偿分系统的合理设置,其为净化提供了一级深层的经济性与可靠性保障。(本文来源于《节能》期刊2018年10期）

吴泽鑫[7]（2018）在《佛山地区架空燃气管道热补偿计算温度理论计算》一文中研究指出本文以L型自然弯补偿为例,基于相关文献及规范,对佛山地区的燃气管道进行补偿设计时的计算温度进行传热学上的理论计算,并与现行计算温度进行了对比,总结出本文计算结果较现行做法更具经济性及合理性。(本文来源于《中国燃气运营与安全研讨会（第九届）暨中国土木工程学会燃气分会2018年学术年会论文集（上）》期刊2018-09-12）

梁耀劲[8]（2018）在《佛山市燃气管道热补偿计算温度的分析》一文中研究指出以管内介质不流动的L形管道热补偿为例,将3种管道最高温度计算方法(姜正侯文献计算方法、GB 50028—2006《城镇燃气设计规范》计算方法、刘红波文献计算方法)进行对比。对于刘洪波文献的计算方法,给出了针对佛山地区的太阳辐射强度峰值和室外温度峰值的取值方法。经过计算,按照刘红波文献计算方法,短臂长可比姜正侯文献计算方法减少28.6%,比GB50028—2006减少23.6%。管道水平或竖直敷设对管道在太阳直晒环境中的最高温度无明显影响,建议在佛山地区管道最高计算温度取65℃。(本文来源于《煤气与热力》期刊2018年07期）

梁冬冬,朱晓婵,郭相峰[9]（2018）在《基于热补偿原理的Ti2AlNb+GH536真空钎焊夹具设计技术研究》一文中研究指出利用材料在温度变化时热膨胀系数不同的属性,通过理论计算确定合理的夹紧装置所用材料和结构,完成了发动机导向叶片内支承蜂窝组件真空钎焊夹具设计,确保了真空钎焊过程中对零件准确的定位和夹紧,防止零件变形。(本文来源于《航空动力》期刊2018年02期）

张希浩[10]（2018）在《严寒地区土壤源热泵系统热补偿方式研究》一文中研究指出本文以土壤源热泵系统为研究对象,结合实验的手段,研究了不同补偿热源和不同的补偿方式对地下土壤的补偿热功率和总的换热量。在此基础上,数值研究了全年运行工况下不同的补偿方式对地下土壤温度场和平均温度的影响,并进一步研究了长期运行工况下土壤的热平衡特性。主要研究内容及成果如下:(1)实验研究土壤源热泵系统热补偿特性。夏季供冷时,土壤源热泵系统对地下土壤热补偿量主要受室外平均气温、室内设定的温度值影响,测得常规运行时间内土壤源热泵系统对地下土壤的热补偿量;过渡季时,获得空气能、太阳能联合热补偿的最佳切换时间,并获得利用空气能、太阳能、两种热源联合对地下土壤热补偿参数;(2)模拟分析了系统有无热补偿时、不同种热补偿方式下各运行一年,土壤源热泵系统地下土壤的平均温度和温度场变化;(3)模拟分析了系统有无热补偿、不同种热补偿方式下长期运行,土壤源热泵系统的地下土壤的平均温度和温度场变化,观察并分析了土壤源热泵系统地下土壤的热平衡特性。通过研究,获得利用不同热源、不同热补偿方式对地下土壤进行热补偿的热补偿特性,以及系统长、短期运行时,地下土壤平均温度和温度场的变化情况,为严寒地区土壤源热泵系统长期稳定运行辅助热源和热补偿方式的选取提供了一些参考。(本文来源于《东北石油大学》期刊2018-06-01）

### 热补偿论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

钠-水蒸汽发生器是快堆主热传输系统的关键设备,其热补偿装置的制造工艺是快堆蒸汽发生器国产化过程中需重点研究的内容。本文针对应用于钠-水蒸汽发生器热补偿装置中重要部件膨胀节的制造工艺进行研究,包括膨胀节成型工艺、焊接工艺、试验及检验工艺,提出其制造特点和难点,并给出了相应解决措施。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 热补偿论文参考文献

[1].蔡欣.动力管道热补偿器的使用[J].玻璃.2019

[2].杨永昌,武志广.钠-水蒸汽发生器热补偿装置制造工艺研究[J].产业与科技论坛.2019

[3].于国庆.转炉高废钢比条件下热补偿工艺研究[J].福建冶金.2019

[4].陈均,曾建华,李平凡,杨森祥,梁新腾.120t转炉半钢增硅热补偿技术研究及应用[J].特殊钢.2018

[5].纪金龙,王在旗,郑鹏,陈炯宇,欧伟彬.一种自加压式热补偿表面热电偶探头[J].中国计量.2018

[6].王振宇,陈苏,石金伟,姚文军,陈爱国.热电厂利用余热为反渗透净化系统热补偿的设置思考[J].节能.2018

[7].吴泽鑫.佛山地区架空燃气管道热补偿计算温度理论计算[C].中国燃气运营与安全研讨会（第九届）暨中国土木工程学会燃气分会2018年学术年会论文集（上）.2018

[8].梁耀劲.佛山市燃气管道热补偿计算温度的分析[J].煤气与热力.2018

[9].梁冬冬,朱晓婵,郭相峰.基于热补偿原理的Ti2AlNb+GH536真空钎焊夹具设计技术研究[J].航空动力.2018

[10].张希浩.严寒地区土壤源热泵系统热补偿方式研究[D].东北石油大学.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/253799d3d8e532ef29f97165.html