# 6082铝合金转向节模锻工艺及变形规律

### 论文摘要

以铝合金转向节的生产为例,介绍了目前铝合金转向节的生产工艺流程。使用Deform-3D软件模拟转向节模锻成形的主要工步,采用450,500和535℃（固溶时的温度）不同加热温度,研究锻造加热温度对成形过程中温度、应力、应变及金属流动等因素的影响。模拟结果表明:加热温度升高可降低锻造过程应力值,提升金属流动,降低设备所需打击力,但由于模锻过程尤其是预锻中摩擦生热较大,促使锻件局部温度上升,加热温度过高,局部易过烧。综合相关因素的影响,选取加热温度在450～500℃之间,既可降低所需载荷力大小、提高塑性,也可避免发生局部过烧,保证产品质量。取样观察450℃加热温度下试制成品,发现组织呈规则有序的纤维状,成形效果良好。

### 论文目录

- 1 铝合金转向节加工工艺

- 2 有限元模拟条件设置

- 3 模拟结果分析

- 3.1 镦粗过程分析

- 3.2 压弯过程分析

- 3.3 预锻过程分析

- 4 实验验证

- 5 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 许周礼,陈天赋,张运军,胡志力

关键词: 铝合金转向节,模锻,加热温度,纤维组织

来源: 锻压技术 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 金属学及金属工艺,汽车工业

单位: 武汉理工大学现代汽车零部件技术湖北省重点实验室,武汉理工大学汽车零部件技术湖北协同创新中心,湖北三环锻造有限公司

基金: 湖北省技术创新专项(2017AAA008),湖北省高等学校优秀中青年科技创新团队计划项目(T201629)

分类号: U466;TG316

DOI: 10.13330/j.issn.1000-3940.2019.06.002

页码: 17-23

总页数: 7

文件大小: 2091K

下载量: 142

### 相关论文文献

- [1].转向节壳薄壁壳体零件加工工艺研究[J]. 机械工程师 2017(01)

- [2].汽车转向节逆向重构与误差检测应用技术研究[J]. 制造业自动化 2017(09)

- [3].某项目汽车转向节强度分析[J]. 内燃机与配件 2017(20)

- [4].浅谈汽车转向节臂加工工艺设计[J]. 中国设备工程 2019(23)

- [5].铝合金转向节冒口的防错设计[J]. 铸造工程 2019(01)

- [6].40Cr钢转向节锻造后表面鼓包研究[J]. 热处理 2020(03)

- [7].汽车铝合金后转向节生产线工艺优化与改造[J]. 设备管理与维修 2019(19)

- [8].拖拉机转向节断裂的原因[J]. 农民致富之友 2011(14)

- [9].汽车转向节柔性生产线设计[J]. 机械工程师 2010(07)

- [10].巴哈赛车转向节结构优化设计[J]. 天津职业技术师范大学学报 2018(03)

- [11].重型车辆转向节臂强化路耐久性断裂试验[J]. 振动.测试与诊断 2018(05)

- [12].基于ANSYS的某型号转向节结构优化[J]. 安徽科技 2014(12)

- [13].重载汽车转向节臂的强度分析及结构优化[J]. 机械研究与应用 2014(03)

- [14].汽车转向节可靠性台架试验研究[J]. 汽车实用技术 2018(02)

- [15].重型商用车转向节臂疲劳试验研究[J]. 汽车零部件 2015(03)

- [16].重型汽车转向节臂加工工艺[J]. 现代零部件 2012(05)

- [17].重型汽车转向节臂加工工艺[J]. 现代零部件 2012(11)

- [18].拖拉机转向节断裂原因分析[J]. 农民致富之友 2009(06)

- [19].基于模拟软件的转向节裂纹分析与改进[J]. 锻造与冲压 2020(01)

- [20].汽车转向节断裂分析[J]. 失效分析与预防 2018(06)

- [21].悬挂式转向节回火炉炉温控制及优化[J]. 锻造与冲压 2019(19)

- [22].矿用转向节臂的结构强度有限元分析[J]. 煤矿机械 2011(09)

- [23].铸造式汽车转向节加工工艺研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2010(05)

- [24].基于折衷规划法的转向节多目标拓扑优化设计[J]. 重庆大学学报 2017(12)

- [25].汽车转向节的机械加工技术及其发展[J]. 湖北农机化 2019(07)

- [26].一种新型的汽车转向节孔径快速检测方法[J]. 轻工科技 2018(01)

- [27].球墨铸铁左转向节断裂原因分析[J]. 现代铸铁 2017(04)

- [28].差压铸造铝转向节的数值模拟和试验研究[J]. 特种铸造及有色合金 2015(12)

- [29].汽车转向节集中化工艺方案[J]. 汽车工艺师 2015(04)

- [30].多品种转向节叉加工机床的研制[J]. 机床与液压 2015(20)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/255b53754233d20b027d1132.html