# 半潜式多浮体波浪能发电装置的水动力性能分析

### 论文摘要

为缓解能源危机及环境恶化,加大对可再生能源的开发利用,本文将点吸收式与筏式波浪能转换技术相结合,提出一种半潜式多浮体波浪能发电装置。该装置主要由中央漂浮平台、振荡浮子、液压系统及驱动臂组成,将多个振荡浮子布放于海面上并采集波浪能。为了提高装置的波浪能采集效率,利用AQWA水动力仿真软件对波浪能发电装置进行建模仿真分析,改变模型中浮子的质量、尺寸及结构等参数进行频域计算并分析单个浮子的频域响应;同时对单个浮子及装置整体在波高为1 m,波浪周期分别为5 s和3 s的海况下的时域响应特点进行分析。结果表明:浮子吃水部分的几何形状对于浮子附加质量及波浪激励力影响较大;同时当浮子的直径为2 m且浮子结构为圆柱形时,浮子的垂荡振幅更大,说明在波浪频率较低时更有利于最大限度地捕获波浪能,提升装置整体效率;而对于波浪频率较高海域,应当适当增加浮子直径,减轻浮子重量,采用圆锥形浮子,从而更有利于浮子捕获波浪能。采用最优浮子结构后,装置的波浪能捕获宽度比提升约95%,说明选用合适的浮子结构能够有效地提升装置的波浪能采集效率。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 装置结构和原理

- 2 仿真分析模型

- 2.1 理论基础

- 2.2 仿真模型

- 3 仿真分析

- 3.1 浮子质量对装置水动力性能的影响

- 3.2 浮子形状对装置水动力性能的影响

- 3.3 浮子直径对装置水动力性能的影响

- 3.4 浮子优化前后装置波浪能采集效率对比

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 胡缘,杨绍辉,何宏舟,陈沪,郑松根,张迪

关键词: 波浪能,水动力性能,半潜式,多浮体式,振荡浮子

来源: 水力发电学报 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学

专业: 海洋学,水利水电工程,新能源,电力工业

单位: 集美大学机械与能源工程学院,福建省能源清洁利用与开发重点实验室,海洋可再生能源装备福建省高校重点实验室

基金: 国家自然科学基金(51779104),福建省自然基金(2016J01247),福建省科技厅对外合作项目(JA13170)

分类号: P743.2;TM612

页码: 91-101

总页数: 11

文件大小: 1382K

下载量: 454

### 相关论文文献

- [1].梦想变现实——波浪能发电[J]. 水资源研究 2008(03)

- [2].波浪能发电在南海综合开发实践的前期讨论[J]. 工程技术研究 2019(22)

- [3].一种新型波浪能发电转换装置试验研究[J]. 中国电机工程学报 2019(24)

- [4].压水板式后弯管波浪能发电装置的试验研究[J]. 水力发电学报 2020(04)

- [5].波浪能发电系统的建模与仿真[J]. 电工技术 2020(06)

- [6].波浪能发电现状及关键技术综述[J]. 水电与新能源 2020(01)

- [7].基于深度学习的波浪能发电功率预测[J]. 广西师范大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [8].筏式波浪能发电装置水动力分析与能量俘获研究[J]. 中国水运(下半月) 2020(06)

- [9].基于波浪能技术为海岛供电的方案研究[J]. 科学技术创新 2020(25)

- [10].我国首台500千瓦波浪能发电装置“舟山号”交付[J]. 中国环境监察 2020(07)

- [11].波浪能发电装置现场测试与评价分析[J]. 太阳能学报 2020(08)

- [12].多浮子波浪能发电平台受力分析[J]. 中国港湾建设 2020(08)

- [13].浅谈波浪能发电过程中存在的问题[J]. 新技术新工艺 2020(09)

- [14].波浪能发电装置的防腐蚀措施[J]. 腐蚀与防护 2019(01)

- [15].新型浮筒式波浪能发电装置试验研究[J]. 太阳能学报 2019(04)

- [16].波浪能发电技术专利发展与专利布局研究[J]. 科技创新发展战略研究 2019(03)

- [17].波浪能发电技术应用发展现状及方向[J]. 新能源进展 2019(04)

- [18].波浪能发电技术在船舶上的应用[J]. 水运管理 2018(03)

- [19].一种利用波浪能发电装置[J]. 时代农机 2018(05)

- [20].多向联轴式波浪能发电装置的设计与研究[J]. 水电与新能源 2018(07)

- [21].英国首座海底波浪能发电场诞生[J]. 工具技术 2016(11)

- [22].英国首座海底波浪能发电场诞生[J]. 石油化工应用 2016(12)

- [23].英国建首座波浪能发电厂未来或可取代风能[J]. 云南电力技术 2016(06)

- [24].英国建首座波浪能发电厂未来或可取代风能[J]. 云南电力技术 2016(S1)

- [25].摆动叶片式波浪能发电装置的水动力性能分析[J]. 水资源与水工程学报 2017(01)

- [26].潮汐能、波浪能发电专利技术综述[J]. 河南科技 2017(01)

- [27].阵列筏式波浪能发电装置建模与仿真分析[J]. 海洋工程 2017(02)

- [28].直驱式波浪能发电场的布局优化研究[J]. 可再生能源 2017(03)

- [29].双螺旋转子式波浪能发电装置数值仿真分析[J]. 海洋技术学报 2017(02)

- [30].浮力摆式波浪能发电装置时域研究[J]. 太阳能学报 2017(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/257fab4496fe8d6ef4defb72.html