# 某型燃机护罩国产化制造技术

### 论文摘要

我国的重型燃气轮机研发和制造水平相对滞后,某型燃机长期只能从日本、美国等国采购,为减少采购成本,拓展自主化产品线,大幅提高自主罩壳产品合格率,是目前燃机机组国产化的必然趋势。本文通过对某型燃机护罩国产自主化制造技术进行详细介绍,重点对燃机排气缸切向支柱护罩的结构形式、型线种类、材质特性等发面进行分析、建立压型方案、焊接技术试验,并成功实施燃机护罩生产制造,为同类型产品制造积累相关经验。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 肖宏,文仲波,董军,余勇,杨东

关键词: 燃机护罩,马氏体不锈钢,压型,焊接

来源: 装备制造与教育 2019年01期

年度: 2019

分类: 社会科学Ⅱ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 动力工程

单位: 四川工程职业技术学院材料系,东方电气集团东方汽轮机有限公司

分类号: TK476

页码: 14-17

总页数: 4

文件大小: 816K

下载量: 2

### 相关论文文献

- [1].新型高碳马氏体不锈钢的组织与性能[J]. 钢铁研究学报 2020(02)

- [2].V对超级马氏体不锈钢组织及力学性能的影响[J]. 材料热处理学报 2020(06)

- [3].氮强化马氏体不锈钢[J]. 热处理 2020(04)

- [4].1Cr13型马氏体不锈钢化学成分与淬火温度区间关系的研究[J]. 大型铸锻件 2017(02)

- [5].马氏体不锈钢盘条退火表面硬度的影响因素[J]. 工业炉 2017(02)

- [6].超级13Cr马氏体不锈钢在单质硫环境中的腐蚀行为[J]. 材料工程 2016(03)

- [7].高碳马氏体不锈钢8Cr13MoV球化退火过程中碳化物的演变[J]. 金属热处理 2016(09)

- [8].回火温度对0Cr16Ni5Mo马氏体不锈钢组织和性能的影响[J]. 材料开发与应用 2015(01)

- [9].不同腐蚀条件下高强15Cr马氏体不锈钢表面状态表征[J]. 材料科学与工程学报 2015(06)

- [10].马氏体不锈钢材料防锈蚀保存研究[J]. 世界有色金属 2019(05)

- [11].马氏体不锈钢手术器械柠檬酸钝化工艺研发[J]. 电镀与精饰 2017(04)

- [12].高氮马氏体不锈钢3Cr13N的耐腐蚀机理[J]. 材料热处理学报 2015(S1)

- [13].基于人工神经网络的超级马氏体不锈钢淬火力学性能预测[J]. 热加工工艺 2011(20)

- [14].马氏体不锈钢的锻造[J]. 金属加工(热加工) 2010(19)

- [15].马氏体不锈钢预堆边焊接工艺可行性探索[J]. 科技创新与应用 2016(19)

- [16].热处理对1Cr13Ni马氏体不锈钢组织与性能影响[J]. 金属加工(热加工) 2015(19)

- [17].1Cr13半马氏体不锈钢连铸坯纵裂纹形成机理及控制[J]. 河北冶金 2014(04)

- [18].回火对00Cr15Ni6Mo2高强马氏体不锈钢组织和性能的影响[J]. 宝钢技术 2013(03)

- [19].超级13Cr马氏体不锈钢在入井流体与产出流体环境中的腐蚀行为研究[J]. 材料工程 2012(10)

- [20].马氏体不锈钢的焊接[J]. 电焊机 2010(08)

- [21].ZG1Cr12Ni3Mo2Co2VN马氏体不锈钢的焊接工艺研究[J]. 金属加工(热加工) 2010(20)

- [22].水电行业用超级马氏体不锈钢合金化特点[J]. 山西冶金 2009(04)

- [23].耐热马氏体不锈钢1Cr5Mo管坯的生产试制[J]. 大型铸锻件 2008(03)

- [24].新型超级马氏体不锈钢的焊接[J]. 现代焊接 2010(02)

- [25].激光选区熔化0Cr16Ni5Mo1马氏体不锈钢的成形工艺及显微组织研究[J]. 热加工工艺 2020(16)

- [26].填丝对马氏体不锈钢接头组织与性能的影响[J]. 焊接 2018(11)

- [27].冷处理对马氏体不锈钢组织和硬度的影响[J]. 金属热处理 2017(11)

- [28].9Cr18马氏体不锈钢的亚温淬火[J]. 热处理技术与装备 2012(03)

- [29].13Cr超级马氏体不锈钢的组织[J]. 材料热处理学报 2011(12)

- [30].大型纯净超低碳马氏体不锈钢铸件先进制造技术[J]. 铸造 2010(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/259c3f62fc1a0a7df691be02.html