# 斜流式论文_吴迎新

导读:本文包含了斜流式论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:流式,推进器,水力,转速,风机,性能,水轮机。

### 斜流式论文文献综述

吴迎新[1]（2019）在《超低比转速斜流式水轮机的优化及流场分析》一文中研究指出工业冷却塔用水轮机作为循环水系统余能回收利用的一种专用水轮机,具有超低比转速的典型特点。目前已有的冷却塔专用水轮机采用混流式,尽管在超低比转速特性方面符合冷却塔的应用要求,但是存在诸如平面尺寸过大影响风筒通风效果、转轮过于扁平而难于焊接加工等问题。本文以超低比转速混流式水轮机为模板,采用等价理论建立了斜流式水轮机与超低比转速混流式水轮机参数间的对应关系,并借鉴常规斜流式水轮机、可逆斜流式水轮机的设计规律,设计出满足工业冷却塔水轮机应用要求的超低比转速斜流式水轮机,从理论上解决了超低比转速斜流式水轮机的设计障碍和难题。利用叁维建模软件对超低比转速斜流式水轮机的过流部件进行了造型设计,基于CFD流场分析,针对超低比转速斜流式水轮机原始模型水头达不到要求的问题,本文首先进行了水轮机导叶和叶片数的选择,然后通过改变蜗壳断面面积确定了5种不同蜗壳断面的方案,并分析了各方案的水力性能和流场特点。研究结果表明,优化的最终方案的入口环量增加,水头得到显着增加,达到应用要求,效率也基本满足最初的设计要求。本文最终设计的斜流式水轮机的比转速低于80m·k W,对于一般常规斜流式水轮机来说,属于超低比转速范围,性能方面满足工业冷却塔水轮机的工作要求,也证明了水轮机等价理论的正确性以及实现超低比转速斜流式水轮机的可行性,对专用于工业的水轮机的研究开发具有借鉴和实践意义。同时将设计的斜流式水轮机用于发电水轮机的数值模拟,计算结果表明本文设计的水轮机在冷却塔和发电水轮机两种用途上水力性能较好,具有一定的应用价值,同时也为后续的此类研究提供一种全新的思路。(本文来源于《华北水利水电大学》期刊2019-03-01）

倪永燕,王雪豹,胡明亮[2]（2018）在《两用斜流式喷水推进系统研究》一文中研究指出开发了一种摩托艇推进和水上飞行两用斜流式喷水推进系统,并对其进行了研究.首先建立了喷水推进器的推力与水力特性流量、扬程、比转速以及射流比之间的联系并由此确定了水力性能参数.然后设计了3个具有不同射流比的喷水推进器并应用数值计算对得到的外特性以及推力特性进行比较分析,研究发现根据所确定的计算方法得到的喷水推进器在接近最优效率点工作,推力满足喷水推进的要求,推功比也接近最大推功比.最后以设计得到的喷水推进器为动力源、以应用能量最小为优化目标对水上飞行喷射装备进行设计分析,得到了水上飞行工况时喷水推进器的运行范围,进一步完善了喷水推进器的设计理论和分析方法.(本文来源于《江苏科技大学学报(自然科学版)》期刊2018年02期）

韩伟,张国良,辛芳,尹龙乾,陈龙[3]（2017）在《单人水下用螺旋斜流式喷水推进泵设计及性能预测》一文中研究指出基于动量定理,采用速度系数法设计一种直流电机驱动的单人水下用螺旋斜流式喷水推进泵.为进一步了解推进泵运行情况,基于多重参考系下的雷诺时均N-S方程和RNGk-ε湍流模型,对推进泵的内部流动进行全叁维数值计算,获得了推进泵的部分内部流场信息以及效率和功率特性曲线.分析所得信息和曲线可知,推进泵偏大流量工况运行时导叶内部流动相对稳定;推进泵无喷出段时效率比有喷出段时高,设计点高出约32%;随着推进速度的增大,推进泵的有效输出功率先增大后减小,制动功率成叁次方增大,当推进速度增大到2.6m/s时,推进器受力达到平衡状态,推进速度不再增大.总体而言,推进器结构设计合理,水力性能较好,推进作用能够实现,但推进效率(最优工况效率仅为57.88%)偏低,还需进一步改进.(本文来源于《兰州理工大学学报》期刊2017年06期）

倪永燕,潘中永[4]（2015）在《高比转速轴流式和斜流式泵喷水推进器推进特性分析》一文中研究指出对比比转速同为ns=769的两个轴流式叶轮和斜流式叶轮的水力性能和推进性能,分析其做为泵喷水推进器叶轮的适用性。分析结果表明,就所研究的两个叶轮而言,斜流式叶轮的高效区更宽,当做为泵喷水推进器叶轮使用时,轴流式叶轮的结构更紧凑、最大推力更大、最大推功比也更大。因此轴流式叶轮比斜流式叶轮更适合于用做泵喷水推进器的工作叶轮。(本文来源于《船海工程》期刊2015年02期）

余铸忠[5]（2015）在《沿海斜流式循环水泵叶轮开裂原因分析及处理措施》一文中研究指出以某沿海电厂600 MW超临界机组循环水泵叶轮开裂分析及处理的全过程管理为基础,根据解体现象及相关数据,分析了叶轮开裂的原因;同时,结合同类水泵的处理方法和效果,总结了斜流式循环水泵叶轮开裂的处理措施,为机组的安全可靠、经济稳定运行提供了重要的参考。(本文来源于《发电设备》期刊2015年01期）

潘中永,吴涛涛,潘希伟,李彦军[6]（2012）在《斜流式泵喷水推进器内部流动不稳定性分析》一文中研究指出为了揭示斜流式泵喷水推进器的内部流动规律,利用多重参考系法,选用标准k-ε湍流模型和SIM-PLE算法,对不同工况下斜流式泵喷水推进器进行了数值模拟,分析了泵内部流动与其不稳定性之间的关系及叶轮叶片表面的压力分布规律.结果表明:扬程系数ψ与Q/Qbep曲线在流量为0.65Qbep～0.67Qbep工况下出现了正斜率(Q为工况点流量,Qbep为最佳设计工况点流量),主要原因是导叶进口轮毂处的回流撞击叶轮出口流动,使其产生流动分离,最终形成旋涡,导致内部流动不稳定,从而使压力上升;在流量为0.65Qbep和0.85Qbep工况下,导叶内均出现回流,回流区域及回流速度随流量减小而增大.模拟分析说明斜流式泵喷水推进器在小流量工况下运行具有不稳定性.(本文来源于《华中科技大学学报(自然科学版)》期刊2012年09期）

于艳秋,刘焱,田小燕[7]（2012）在《斜流式风机叶片失效分析》一文中研究指出针对斜流式风机叶片在工作过程中失效,结合该系统的工作原理、失效分析及台架模拟试验,得出失效机理,并提出了有效的解决措施。(本文来源于《风机技术》期刊2012年01期）

仲志刚,赵军,赛庆毅,孙业志,李淼[8]（2010）在《斜流式通风机的研究现状与发展趋势》一文中研究指出随着人们对风机大流量、高压力的需求,以及加工技术的进步、风机设计方法的发展和计算机技术的发展,斜流风机得到了日益广泛的应用。在分析各种形式斜流风机特点的基础上,详细综述了国内外斜流风机的研究进展,得出了当前斜流风机的研究热点和难点,并对斜流风机的发展方向进行了展望。(本文来源于《机械研究与应用》期刊2010年05期）

周永[9]（2009）在《斜流式风机的流场模拟与性能优化》一文中研究指出斜流式风机兼有轴流式风机大流量系数,高效率的优点和离心式风机高压力系数,工作范围宽广的优点。在轴流式和离心式风机均不能覆盖的性能区,斜流式风机是一种理想的选择,有着较强的实用价值。斜流式风机的性能一般受叶轮、叶片、轴向间隙、导叶、扩散筒等的影响。本论文运用计算流体力学方法模拟了斜流式风机整机流场,形成了一套对斜流式风机进行FLUENT模拟的一般方法。论文分别对叶轮段、轴向间隙段、导叶段、扩散筒段的流场进行了系统地分析评价,确定了影响斜流式风机性能的主要因素。对本课题所研究的风机而言,轴向间隙、导叶进口安装角、扩散筒结构为影响风机性能的主要因素。分别计算轴向间隙值为20mm、30mm、40mm、50mm时的风机流场,并分析了风机性能的变化。结果表明轴向间隙取值必须适当,过大和过小都对风机流场有负面影响,本风机的轴向间隙应取30mm。改变导叶进口安装角的大小,分别计算进口角为15°、20°、25°、28°和30°时的风机流场,并分析导叶性能和风机性能的变化规律。结果表明导叶性能和风机性能均随进口角的变化而有规律变化,最佳导叶进口角为28°。整流体为尾流锥形、钝形尾部及内壁加凸块的扩散筒对风机性能有不同的影响。本文分别计算了采用叁种形式扩散筒时的风机流场,并分析了风机性能的变化情况。最终确定内壁加凸块的扩散筒为最佳的结构形式。(本文来源于《天津大学》期刊2009-05-01）

黄生勤,刘振侠,吕亚国,颜颜[10]（2008）在《斜流式压缩机一体化设计》一文中研究指出研究了适用于斜流式压缩机的一体化设计技术,并基于一维设计方法简述了单级斜流式压缩机的设计。一维与叁维性能分析的结果表明,采用一体化设计技术进行斜流式压缩机设计具有可行性。(本文来源于《风机技术》期刊2008年05期）

### 斜流式论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

开发了一种摩托艇推进和水上飞行两用斜流式喷水推进系统,并对其进行了研究.首先建立了喷水推进器的推力与水力特性流量、扬程、比转速以及射流比之间的联系并由此确定了水力性能参数.然后设计了3个具有不同射流比的喷水推进器并应用数值计算对得到的外特性以及推力特性进行比较分析,研究发现根据所确定的计算方法得到的喷水推进器在接近最优效率点工作,推力满足喷水推进的要求,推功比也接近最大推功比.最后以设计得到的喷水推进器为动力源、以应用能量最小为优化目标对水上飞行喷射装备进行设计分析,得到了水上飞行工况时喷水推进器的运行范围,进一步完善了喷水推进器的设计理论和分析方法.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 斜流式论文参考文献

[1].吴迎新.超低比转速斜流式水轮机的优化及流场分析[D].华北水利水电大学.2019

[2].倪永燕,王雪豹,胡明亮.两用斜流式喷水推进系统研究[J].江苏科技大学学报(自然科学版).2018

[3].韩伟,张国良,辛芳,尹龙乾,陈龙.单人水下用螺旋斜流式喷水推进泵设计及性能预测[J].兰州理工大学学报.2017

[4].倪永燕,潘中永.高比转速轴流式和斜流式泵喷水推进器推进特性分析[J].船海工程.2015

[5].余铸忠.沿海斜流式循环水泵叶轮开裂原因分析及处理措施[J].发电设备.2015

[6].潘中永,吴涛涛,潘希伟,李彦军.斜流式泵喷水推进器内部流动不稳定性分析[J].华中科技大学学报(自然科学版).2012

[7].于艳秋,刘焱,田小燕.斜流式风机叶片失效分析[J].风机技术.2012

[8].仲志刚,赵军,赛庆毅,孙业志,李淼.斜流式通风机的研究现状与发展趋势[J].机械研究与应用.2010

[9].周永.斜流式风机的流场模拟与性能优化[D].天津大学.2009

[10].黄生勤,刘振侠,吕亚国,颜颜.斜流式压缩机一体化设计[J].风机技术.2008

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/259d600141d5365d5a163306.html