# 垂直铺塑防渗论文_曹博

导读:本文包含了垂直铺塑防渗论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:防渗,开槽,层析,防渗墙,抓斗,电阻率,土石。

### 垂直铺塑防渗论文文献综述

曹博[1]（2019）在《乔坨子堤防垂直铺塑和坡面防渗工程设计探析》一文中研究指出太子河左岸辽阳县乔坨子砂堤砂基防渗加固工程位于太子河右岸辽阳县境内,堤基粘性土为渗透性较弱,细砂层渗透性强,路堤两侧50 m处有坑和鱼塘,堤岸基础连接形成地下渗漏通道。本工程总防渗长度1 500m;垂直铺塑工程量12 000 m2;坡面铺设复合土工膜工程量10 500 m2;平台开挖土方量6 510 m3;坡面开挖土方量6 820 m3。为此对垂直铺塑和坡面防渗工程进行初步设计,共相关部门参考。(本文来源于《地下水》期刊2019年01期）

刘锐,刘健,孙怀凤,杨洋[2]（2018）在《基于电阻率层析成像(ERT)的垂直铺塑防渗帷幕检测方法研究》一文中研究指出防渗墙能够有效控制水工建筑及基础工程渗流,从根本上解决工程渗透破坏问题。垂直铺塑防渗帷幕作为一种新型防渗形式:在透水层中构筑垂直帷幕并内置防渗膜以达防渗目的。本文使用 Python 编程语言,基于 pyGIMLi 和 BERT 开源代码托管平台,编写出二维电阻率正反演程序,并对防渗帷幕的检测进行模拟,该程序适用于多种地电模型和装置形式。同时针对防渗膜渗漏检测建立了一种新的观测系统。最后通过室内物理模型试验和应用实例检验新型观测系统针对此类目标体的检测效果。(本文来源于《2018年中国地球科学联合学术年会论文集（二十五）——专题50：工程地球物理技术进展与应用、专题51：油藏地球物理》期刊2018-10-21）

罗晓军[3]（2018）在《垂直铺塑防渗技术在河道堤防除险加固中的应用》一文中研究指出针对河道堤防防渗加固工程限于工程沿线地质土层变化复杂、施工战线长、工期短、综合投资不足等因素,钻孔粘土桩帷幕防渗、高压喷射灌浆等防渗加固修复技术很难多方面兼顾等问题。结合工程实际情况,选用了与工程条件匹配的垂直铺塑防渗技术。结果表明:处理后的堤防各项指标均满足设计要求,并得到高效合理、优质经济的加固效果。(本文来源于《吉林水利》期刊2018年02期）

张立新,李勇,牛景涛,张钊,于海洋[4]（2015）在《“垂直铺塑防渗技术”的拓展应用技术研究》一文中研究指出利用垂直连续开槽技术开挖地下槽孔,利用气囊的弹性和柔性特点将地下槽孔分隔成若干槽段,建造不同材料的墙体,形成柔性或刚性地下连续防渗墙。(本文来源于《2015水利水电地基与基础工程——中国水利学会地基与基础工程专业委员会第13次全国学术研讨会论文集》期刊2015-11-11）

蔡晓凌,吴希华[5]（2015）在《垂直铺塑防渗技术在生态河道工程中的应用》一文中研究指出文中介绍了垂直铺塑防渗技术在段生态河道工程基础防渗中的应用,针对地层中含有圆砾、卵石的地质条件,采用了液压式抓斗开槽机进行开槽施工,顺利完成了该工程基础防渗施工。工程完工后近两年运行,证明防渗效果良好。(本文来源于《东北水利水电》期刊2015年08期）

汤平[6]（2015）在《基础防渗中垂直铺塑防渗技术的应用分析》一文中研究指出随着水利水电工程的发展,很多水利基础工程存在渗漏和渗透变形问题。对此,现有灌浆、深层搅拌桩等多种地下防渗措施,但是这些措施总体造价较高,很难广泛应用到水利工程中。而垂直铺塑防渗技术是从20世纪90年代发展起来的一种信息防渗技术,它将廉价的塑料薄膜引入到垂直防渗水利工程中,在满足防渗要求的同事,有效降低了工程总体造价。本文以绕阳河堤防工程台安段沙基沙堤段中垂直铺塑技术的应用进行详细的讨论,希望能够为沙基沙堤段堤防的防渗治理起到一定的借鉴作用。(本文来源于《中国水运(下半月)》期刊2015年08期）

张天淼[7]（2014）在《垂直铺塑防渗帷幕在叁盛公水利枢纽左岸导流堤防渗处理中的应用》一文中研究指出垂直铺塑作为一种堤身防渗新技术在我国水利施工中还没有普及,具体操作中也存在许多问题,叁盛公水利枢纽除险加固工程中引用了这一技术,并通过现场试验和对施工机械的多次改进,使这一新技术在叁盛公水利枢纽左岸导流堤防渗处理中得到了成功的应用。(本文来源于《内蒙古水利》期刊2014年05期）

赵连港[8]（2014）在《垂直铺塑防渗技术中的开沟造槽施工技术分析》一文中研究指出随着水利工程建设地位的不断提高,防渗墙技术日新月异的发展,目前,令人目不暇接的防渗墙技术方法出现在人们的视野中,帷幕灌浆法、深层搅拌桩法、沥青砼心墙法、垂直铺塑发等等,不管哪种方法都无疑是要解决水利工程中的顽固漏洞,渗水漏水问题,采用先进的科学的防渗技术,可以有效的保障水利工程安全运营,人民生活财产安全获得保障。文章主要针对垂直铺塑这一防渗技术进行研究,特别对开沟挖槽施工技术做了简要的论述。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2014年17期）

沙维法[9]（2014）在《垂直铺塑防渗施工技术在寿县梁家湖治理工程中的应用》一文中研究指出本文介绍了垂直铺塑防渗施工技术在寿县梁家湖治理工程中的应用,阐明了垂直铺塑防渗工程施工的原材料要求、施工工艺流程、措施和方法、常见问题处理及质量控制等。(本文来源于《江淮水利科技》期刊2014年02期）

王博[10]（2014）在《浅议垂直铺塑防渗技术的应用》一文中研究指出本文阐述了垂直铺塑防渗技术的可行性和可靠性,以调兵山市小青堆子段王河堤防渗处理为例,详细介绍其施工工艺、施工方法,并建议该项技术在防渗工程中广泛应用。(本文来源于《水利建设与管理》期刊2014年03期）

### 垂直铺塑防渗论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

防渗墙能够有效控制水工建筑及基础工程渗流,从根本上解决工程渗透破坏问题。垂直铺塑防渗帷幕作为一种新型防渗形式:在透水层中构筑垂直帷幕并内置防渗膜以达防渗目的。本文使用 Python 编程语言,基于 pyGIMLi 和 BERT 开源代码托管平台,编写出二维电阻率正反演程序,并对防渗帷幕的检测进行模拟,该程序适用于多种地电模型和装置形式。同时针对防渗膜渗漏检测建立了一种新的观测系统。最后通过室内物理模型试验和应用实例检验新型观测系统针对此类目标体的检测效果。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 垂直铺塑防渗论文参考文献

[1].曹博.乔坨子堤防垂直铺塑和坡面防渗工程设计探析[J].地下水.2019

[2].刘锐,刘健,孙怀凤,杨洋.基于电阻率层析成像(ERT)的垂直铺塑防渗帷幕检测方法研究[C].2018年中国地球科学联合学术年会论文集（二十五）——专题50：工程地球物理技术进展与应用、专题51：油藏地球物理.2018

[3].罗晓军.垂直铺塑防渗技术在河道堤防除险加固中的应用[J].吉林水利.2018

[4].张立新,李勇,牛景涛,张钊,于海洋.“垂直铺塑防渗技术”的拓展应用技术研究[C].2015水利水电地基与基础工程——中国水利学会地基与基础工程专业委员会第13次全国学术研讨会论文集.2015

[5].蔡晓凌,吴希华.垂直铺塑防渗技术在生态河道工程中的应用[J].东北水利水电.2015

[6].汤平.基础防渗中垂直铺塑防渗技术的应用分析[J].中国水运(下半月).2015

[7].张天淼.垂直铺塑防渗帷幕在叁盛公水利枢纽左岸导流堤防渗处理中的应用[J].内蒙古水利.2014

[8].赵连港.垂直铺塑防渗技术中的开沟造槽施工技术分析[J].科技创新与应用.2014

[9].沙维法.垂直铺塑防渗施工技术在寿县梁家湖治理工程中的应用[J].江淮水利科技.2014

[10].王博.浅议垂直铺塑防渗技术的应用[J].水利建设与管理.2014

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/25a0d53bd0daa29e7abd2a40.html