# 建筑节能设计及外墙外保温的应用

天津市建设科技发展推广中心天津300191

【摘要】我国提倡可持续的发展观，在科学发展观的指导下，未来建筑行业节能技术的应用和普及将成为必然要求，而外墙外保温对于建筑节能有重要意义。本文首先介绍了建筑节能和外墙外保温技术，分析了外墙外保温的特点、应用优势，结合外墙外保温施工中的质量问题，探究了外墙外保温施工的质量控制和技术改进。

【关键词】建筑节能；外墙外保温；应用优势；质量控制；技术改进

导言

新时期，节约能源资源，提高能源利用效率迫在眉睫。建筑是资源能源运用率较大的行业，建筑节能是实现节能减排的重要环节和关键部分。建筑节能离不开建筑节能设计和建筑节能技术的应用。在建筑工程施工中，外墙因素造成的能量损失高达46%。目前，对于建筑外墙的保温技术处理多采用生态科学的方法进行，通过绿色保温技术和方案的实施，不仅能够充分利用空间，调节居住室内环境，还能节约能源，对于建筑节能有重要意义。

1外墙保温是建筑节能的重要手段

建筑节能是指在建筑的规划、建造、运用和改造过程中，运用新型材料和节能技术，提高围护结构的保温隔热功能，改进采暖空调系统的效率，在达到同等需要的情况下，降低建筑各系统的耗能。外墙围护结构的能耗丢失占到全部建筑物能耗丢失的70%~80%，其他为门窗缝隙空气浸透的能耗丢失，进而可知改进围护结构的热工性能，提高门窗的气密性是降低建筑能耗的有效手段。在建筑外围护结构中外墙所占的份额最大，而能量主要是经过这些部位损失的，因而降低建筑能耗的重点是提高墙体保温隔热功能。

2建筑外墙外保温的特点及应用优势

2.1外墙外保温的特点

外墙保温主要有两种形式：外墙内保温和外墙外保温。外墙内保温技术因具有施工简单、操作安全及造价低廉等特点为广大设计、施工和建设单位所接受，但其存在热桥问题不易解决，容易引起开裂，且多占使用面积等缺点。外墙外保温主要指在实际的施工过程中将使用的保温隔热层放置在节能建筑外墙外侧的一种形式，通常会在基层墙体外侧使用特定的粘接材料将一层保温材料固定好。

外墙外保温中较为常用的保温材料主要有两种类型：保温砂浆和板块材料。保温砂浆，利用保温颗粒涂抹的方式进行施工。板块材料，例如聚苯板、挤塑聚苯板等，在使用中主要采用粘接的方式进行施工。

2.2应用优势

外墙外保温与内保温相比，技术合理，有其明显的优越性，使用同样规格、尺寸和性能的保温材料，外保温比内保温的保温效果好。外墙外保温的保温层采用轻质、高效、吸水率低、耐候性好、耐火等级高、收缩率小的保温材料，具有优异的保温性能，能减轻墙体重量，增加使用面积，保护主体结构，延长建筑物使用寿命，改善居住环境，且施工灵活，工程造价低，可应用于旧房节能改造，应用范围广，是目前推广的一种建筑保温节能技术，在建筑节能工程的实际应用中有很大优势。

2.2.1应用范围较为广泛。外墙外保温技术能够广泛适用于工业以及民用建筑当中，既能够应用到新型节能工程保温施工中，又能够应用在旧房改造的施工中。

2.2.2有效保护主体结构。由于外墙外保温层主要是放置在建筑工程结构的外侧，能够对建筑物的主体结构起到良好的保护作用，减缓外界温度以及太阳辐射对于建筑物的影响。

2.2.3有效降低热桥效应。在建筑工程施工中使用外墙外保温技术，能够有效的消除外墙混凝土围梁以及构造柱中所产生的热桥，大幅度降低建筑主体的温差作用，缩小因为温度而导致的变形，起到有效的保温隔热作用。因此，在同样保温材料的前提下，使用外保温方式所起到的效果能够超过内保温。

2.2.4增加室内使用面积。外墙外保温主要是应用于墙体的外侧，保温层不会占据室内的面积，而且外墙外保温的效果也远远优越于内保温以及夹芯保温，在保温效果相同的前提下，外墙外保温能够降低主体结构的厚度，增加室内的使用面积。

3建筑节能外墙外保温施工中的质量问题

建筑节能设计中，外墙外保温施工方式得到了较为广泛的应用，但是由于各种因素影响，实际施工中会出现一些质量问题。

3.1聚合物砂浆的配制

目前外墙外保温施工中使用的聚合物砂浆主要有两种形态类型，一是经过工厂化生产的干粉状预混砂浆，二是由厂家专门供应的聚合物浆料，在施工现场按照一定的比例向其中加入水泥、砂子等搅拌形成稠状浆料才能够被使用的双组分。外墙外保温施工时，对于所使用的聚合物砂浆配制有着十分严格的要求，配制过程也存在着一定的可控性差异，这种差异的存在会使配制而形成的砂浆质量出现差别，也就是性能差异。聚合物砂浆在配制中应遵守相应的规范，否则将直接影响外墙外保温质量。一般而言，单组分砂浆性能可控性优于双组分。聚合物砂浆配制中较为常见的问题主要有以下两个方面。一是砂浆搅拌不充分，使得稠度偏差较大，对外墙外保温的施工质量造成一定的影响；二是双组分在配制当中配比误差较大，对于成品的质量有较大影响，主要表现为：成品的粘接强度变化较大，使得外墙外保温砂浆出现开裂、渗水等问题。

3.2保温板的安装

在外墙外保温施工中，保温板的安装质量通常会涉及到保温板与基层粘接的牢固度，保温板在墙面使用时是否符合相应规范，尤其是门窗部位以及阴阳角等区域在粘接保温板之时是否平整等。一般来说，在保温板安装的过程当中，较为常见的质量问题主要包括以下几点：安装时墙面交错排布，不符合相应的规范要求；保温板在粘接时与基层面的接触面积不达标，不能够满足40%的规范要求，甚至存在着虚粘的情况；保温板和保温板之间的接缝处不是十分紧密，存在着高差，影响施工的质量。

4加强建筑节能外墙外保温施工质量控制

4.1加强原材料的控制

在建筑节能工程施工过程中，加强对外墙外保温施工环节的质量控制最重要的是加强对原材料的控制，这对节能保温有着直接性的影响。因此，在实际施工开始前，相关施工单位需要做好原材料采购的实地调查，所采购的材料必须能够满足国家相关规范的要求，材料进入到施工现场后需要进行抽样检测，坚决不使用不达标的材料，为施工质量的控制奠定良好的基础。同时还需要安排专门人员做好聚合物砂浆的配制工作，加强对砂浆稠度及搅拌的控制，确保砂浆质量。

4.2合理安装保温板

保温板安装是外墙外保温施工中的重要环节。施工单位要做好施工人员的培训工作，加强对板面布胶、板裁剪排布以及板缝处理等相关操作性技能的培训工作，使施工人员能够重视保温板安装，提升安装质量。

5建筑节能设计中外墙外保温技术改进

在建筑外墙设计中广泛应用的是单料设计，即是用一种材料作为外墙外保温材料，如蜂窝砖，贴土砖和混凝土堆砌等。只用单一材料堆砌会增强墙体的导电性，这便使保温功能失去了功效，而将复合材料应用到外墙保温设计中可使保温功能得到改善，如岩棉隔板、聚苯性材料板以及强度比较大的复合板材。外墙保温设计思维是通过隔热办法使表里空间隔离，因而材料的保温隔热功能是外墙保温设计的重点。

5.1外墙基面的处理。一方面要在保温设计前对外墙根底进行清理，将表层污物处理掉，并将不平或裂缝抹平。另外要观察墙体的湿度，湿度过大会造成保温设备打滑，过于枯燥会影响张贴功效。只有合理调理墙面的湿度，才能从源头上杜绝墙面空鼓和裂缝。

5.2张贴材料的改善。保温墙施工中，张贴材料是很重要的一步。保温墙张贴通常运用条点法，指施工时在保温板周围进行砂浆密封，阻隔水汽浸泡墙体，确保砂浆涂改均匀，无泡洞和间隙。贴板时要注意用手压平板面，确保保温板受力均匀和平直，并对贴板后的墙体进行测平，对板底不平处要用打磨的办法进行处理。

5.3运用玻璃纤维布。在外墙保温抗裂砂浆涂刷工序完成后，要运用玻璃纤维布进行压实处理，操作中要敏捷，压实力度要以盖住网格布为准。二层涂浆要在头层浆干燥后进行。两层涂胶管控在4mm左右，在楼梯门窗留口处，要使用防护网。角落处要用翻包的办法进行处理。施工结束还要进行水润，起到养护作用。

结束语

建筑外墙对于建筑节能设计有重要意义。建筑外墙外保温设计效果是由墙内和墙外以及内外夹心保温共同构成的，受到三方面保温效果的共同影响。因此，在建筑外墙外保温设计和施工中，如何制定有效的保温方案，如何选择合理的保温材料，是建筑外墙保温工作中最重要的两个部分。随着建筑外墙外保温技术不断发展，技术水平不断提高，施工质量将得到改善，外墙外保温的应用也将更加广泛，外墙外保温市场大有可为。

参考文献

[1]宋长友，季广其，陈丹林，黄振利.建设部软课题“外墙保温体系防火试验方法、防火等级评价标准及建筑应用范围的技术研究”介绍[J].建筑科学，2013（02）：78~83+122.

[2]喻德贵.探讨外墙外保温技术在建筑节能工程中的运用[J].山西建筑，2013，26：230~231.

[3]何夕平，王立虎，刘必武.托架式岩棉板薄抹灰外墙外保温系统在超高层建筑应用技术研究[J].工业建筑，2013，42（05）：129~133.

[4]吴真真，林凯华，李宁.建筑外墙节能保温施工的关键技术及相关材料研究[J].四川水泥，2015（09）：300.

【作者简介】田宝艳，1981年~，女，山东沂水人，硕士，天津市建设科技发展推广中心工程师

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/25af996cac67a4e1b4b0ebdd.html