# 射流泵工艺在常压页岩气排水采气中的研究与应用

### 论文摘要

彭水区块属于典型的常压页岩气藏,原始地层压力系数偏低,压裂改造后通常需借助人工举升方式进行开采。初期优选电潜泵进行排水采气,排水工艺技术单一,生产过程中地层能量逐步下降,地层供液逐步减弱且产液含砂、黏土颗粒等杂质,电潜泵工艺很难实现稳定连续排采,作业频繁、生产成本高。为了解决常压页岩气井排水采气中遇到的问题,研究应用了射流泵工艺,并对射流泵工艺参数、配套工艺进行了优化,形成了一套适合常压页岩气排水采气的射流泵工艺,从而有效指导了常压页岩气生产。

### 论文目录

- 1 彭水区块电潜泵排液生产特征

- 1.1 彭水区块概况

- 1.2 彭水区块电潜泵排水采气遇到的问题

- 2 射流泵工艺原理及工艺参数的优选

- 2.1 射流泵工艺原理

- 2.2 射流泵排采装置结构构成

- 2.3 工作参数模拟计算

- 2.4 井下及地面设备配套

- 2.4.1 井下管柱及井下工具

- 2.4.2 地面泵的选择

- 2.4.3 变频器的选择

- 2.4.4 泥砂、水分离罐的选择

- 3 射流泵应用效果分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王玉海,夏海帮,包凯,仇卫东

关键词: 彭水区块,常压页岩气,射流泵,排水采气,工艺参数,配套工艺

来源: 油气藏评价与开发 2019年01期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中国石化华东油气分公司南川页岩气项目部

基金: 国家科技重大专项“彭水地区常压页岩气勘探开发示范工程”(2016ZX05061)

分类号: TE377

DOI: 10.13809/j.cnki.cn32-1825/te.2019.01.016

页码: 80-84

总页数: 5

文件大小: 1559K

下载量: 272

### 相关论文文献

- [1].同步回转排水采气技术改进及试验分析[J]. 石油化工应用 2019(11)

- [2].涡流排水采气技术在辽河油田探索性研究[J]. 化工管理 2016(32)

- [3].天然气排水采气技术研究[J]. 石化技术 2016(11)

- [4].出水气井现状及治理工艺探讨[J]. 化学工程与装备 2017(02)

- [5].低产低效井排水采气工艺技术分析[J]. 化工管理 2017(22)

- [6].天然气排水采气技术解析[J]. 石化技术 2017(10)

- [7].毛细管泡排技术在海上气田的应用可行性分析[J]. 石化技术 2017(10)

- [8].苏里格气田井下节流排水采气工艺优选[J]. 化工管理 2019(22)

- [9].吉林油田耐低温、低矿化度排水采气用泡排剂实验[J]. 石油知识 2019(06)

- [10].排水采气工艺技术措施优化[J]. 化工设计通讯 2017(12)

- [11].低压低产气井排水采气工艺技术的应用[J]. 云南化工 2018(05)

- [12].水平井排水采气措施时机及工艺优化设计[J]. 石油化工应用 2017(03)

- [13].关于排水采气工艺的研究与讨论[J]. 中国石油石化 2017(04)

- [14].关于抽油机排水采气效率提升手段的探讨[J]. 化工管理 2014(32)

- [15].排水采气旋流器的固定装置设计[J]. 机械工程师 2015(09)

- [16].海洋模块化小直径管排水采气装置的研制[J]. 石油机械 2015(11)

- [17].气井排水采气工程分析设计软件的研制及应用[J]. 中国石油和化工 2012(07)

- [18].关于排水采气工艺方法适应性的分析[J]. 云南化工 2018(10)

- [19].机抽—速度管复合排水采气新工艺[J]. 天然气工业 2019(11)

- [20].某油田天然气排水采气技术研究[J]. 云南化工 2018(04)

- [21].不同排水采气技术的工艺原理与适应性评价[J]. 化工管理 2016(26)

- [22].排水采气管理的“精、准、严、细”[J]. 中国石油企业 2016(09)

- [23].小直径管排水采气装置在四川气田的应用[J]. 石油机械 2012(11)

- [24].关于低产低压气井排水采气技术对策探讨[J]. 化工管理 2020(06)

- [25].苏里格气田排水采气技术适应性及工艺优选[J]. 科技经济导刊 2019(12)

- [26].柱塞排水采气井生产制度优化[J]. 内蒙古石油化工 2019(12)

- [27].大港油田密封式涡流排水采气技术[J]. 油气井测试 2018(06)

- [28].某油田天然气排水采气技术分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(11)

- [29].排水采气技术优选三维图版[J]. 特种油气藏 2018(01)

- [30].排水采气工艺的研究[J]. 化学工程与装备 2018(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2621df25dfa17dcd9aad47cb.html