# 水利工程施工中帷幕灌浆施工技术的应用李强

云南苴却建筑工程有限公司云南楚雄675000

摘要：随着社会主义市场经济的不断发展，中国的水利也得到了很大的发展。水资源作为人类生产生活的重要资源，不能满足人们生产生活的需要。水利工程建设范围广泛。有效调整和分配水资源可以满足经济和社会发展的需要。基础灌浆技术作为水利工程地基处理的重要技术，其施工技术水平的高低对水利工程质量有重要影响。在水利工程施工中基础灌浆技术的广泛应用可以有效提升水利工程的整体质量。

关键词：水利工程施工；帷幕灌浆；施工技术；应用

1帷幕灌浆技术概述

帷幕灌浆技术作为一种有效的防渗技术，主要是利用地质钻机在待处理地层中钻孔，然后用高压棒水泥浆灌入形成的帷幕状孔中。水泥浆沿地层接缝连续渗透逐渐固化后，水泥浆渗透的周围固化土与灌注的水泥浆柱一起形成一个紧密的防水帷幕，可以避免渗流对地层进行灌浆。在水利工程中运用帷幕灌浆，其范围顶部连接土层坝底或混凝土闸坝底，帷幕灌浆底部直接深入没有明显透水现象的地岩层内部，对地下水的渗透起到有效的阻止作用。另外帷幕灌浆结合下游排水系统，还可以使渗透水流对闸坝的压力降低。所以在水利工程中帷幕灌浆发挥着重要的作用。

2帷幕灌浆相关参数确定

防渗帷幕的厚度主要是由工程的地质条件、帷幕允许的水力坡降、大坝基岩的防渗标准和幕体本身的密实性及稳定性来决定的。帷幕深入岸坡内的长度，也要根据工程地质条件和水文条件确定，宜延伸到相对隔水层处或正常蓄水位与地下水位相交处，与河床部位的帷幕连成整体。根据岩石地基工程灌浆帷幕施工经验，在一般的裂隙中，浆液容易灌入，灌浆厚度可能一排孔就能达到。帷幕的长度一般根据以下原则确定：帷幕延伸至水库正常高水位与相对不透水层标准范围线在两岸的相交处；延伸至水库正常高水位与水库蓄水前两岸的地下水位线相交处。如果缺少资料，可根据当地的地质条件和设计的实际情况，暂定向两岸延伸30～50m，待大坝蓄水后，根据观测渗漏情况，再决定是否延伸帷幕。

3帷幕灌浆施工技术现状分析

水利工程作为基础建设，其施工过程中应用的帷幕灌浆技术是工程施工的常用手段之一，也被应用于多種水利工程的场合。此技术在实际的应用中实用性极强，技术手段可以说已经趋于成熟。水利工程作为用于居民生活用水、工业用水、农业用水的一项综合性工程，覆盖面非常广泛，为了更好的满足种植业灌溉、防涝排洪、水路运输等领域，就需要从实际出发，考虑当前存在的一些问题，及时的优化、改进帷幕灌浆技术，进而有效的解决施工技术中遇到的难题。当前帷幕灌浆技术的施工一般都是从钻孔开始，然后对孔洞注入一定量的水泥，等到水泥凝固之后，形成的坚硬表面就可以在水利工程基岩的表层做出很好的保护效果，凝固的水泥可以很好的将水分阻挡在外层，防止水分通过基岩渗入到水利设施内部，对水利设施造成损害。帷幕灌浆技术操作简单、实用、应用广泛，在水利工程中发挥着不可或缺的作用。在实际施工过程中，应针对不同的施工情况选择不同类型的灌浆技术，这也可以保证相应的类型能够适应不同的施工情况。由于孔的数量和孔底部的位置不同，帷幕灌浆分为两类。无论采用哪种灌浆技术，都必须分析工程的实际需要，然后制定合理的灌浆技术，确保水利设施的使用寿命达到预期年限。

4水利工程施工中帷幕灌浆技术的应用

4.1测量放线

按照设计要求，选取全站仪进行灌浆轴线、控制点的确定，并利用水准仪进行高程测定。在所有灌浆孔里程、灌浆轴线控制里程确定后，即可通过钢卷尺对孔位进行测定。随后利用水准仪将所有孔孔口高程测出，并按照设计帷幕底线，进行具体钻孔深度地计算。

4.2制造帷幕灌浆的孔

在帷幕灌浆技术应用的全过程中，制作帷幕灌浆孔至关重要。在制作帷幕灌浆孔之前，施工人员必须首先清理现场，同时准确、熟练地了解施工现场的各种情况。在钻探过程中，需要用方木建造辅助支架，同时设置桩架，将钻机放置在合适的位置，为下一届帷幕灌浆技术展览会做准备。钻机安装后，还应随时注意当时的温度，温度合适时可进行钻孔。当然在这期间也是有注意事项的，就是钻机放好以后，应该先提前对它进行调试工作，保证它在打孔的过程中水、电及时的供应，这两方面都要做好。还有一些小细节的问题，比如，跟打孔相关的各个零件是否正常，搭建的这个支架是否安全可靠，这些在打孔前都要进行反复的检查，确定各个方面的工作都准备好以后，最后才能进行后边的打孔工作。

4.3处理缝隙和压水检测

完成上述钻孔任务后，应学会使用导管对灌浆孔进行沖洗。在沖洗的过程中，施工人员必须观察时间，沖洗总时间必须超过半小时，以确保沖洗的彻底性。当然，沖洗的时代在不同的位置是不同的。一些串通灌浆孔比一般地方厚。这时，沖洗的时间应该比以前长，而沖洗在这个位置上的时间应该超过两个小时，这样串通的灌浆孔缝隙才能冲洗的更彻底。等到全部都冲洗以后，施工人員就可以进行压水试验了，压水的过程中要用单点的方法，灌浆压力也要控制在百分之八十左右，这样才能达到严格的水利施工标准。

4.4灌浆施工

等到整个灌浆孔冲洗工作完成之后，需要进行压水试验，保证灌浆控制实际操作效果，然后就可以进行帷幕灌浆施工的操作。从当前帷幕灌浆施工的实际情况分析可以发现，一般情况下是自下而上进行分段灌浆操作，在相应的压力情况下，保证灌浆的注入量，控制在1l/min，并且进行一小时的持续灌浆，这样可以让帷幕灌浆操作得到合理控制，保证灌浆施工的质量。

4.5封孔

完成灌浆工序之后需要封孔，可以封堵压力灌浆或置换以达到封孔的目的。完成全孔的灌浆以后，可用5：1的水泥浆把孔内浆液换出，并从孔内取出灌浆管，然后使用灌浆的最大压力把配比相同的水泥浆实施半小时灌压，并做好相应的记录。

4.6质量检测

基岩的灌浆质量主要是检验其孔压水的试验成果；利用注水试验检测坝体质量，如果其渗透系数没有超出相关规定范围即为合格；可以在岩石断层、破碎等复杂的地质条件下在帷幕中心线检测灌浆孔的质量；检测帷幕灌浆孔的数量是否达到总孔数的10%左右；检测压水试验时应该自上而下采取分段卡塞的办法进行。

5水利工程施工中帷幕灌浆注意事项

地表冒浆。如地面冒浆现象出现于灌浆施工，需及时减小压力，保证在无压状态下进行灌浆操作，且对冒浆变化进行详细观测，随后将冒浆点堵住，避免遗漏大量浆液。如无法止住冒浆情况，需及时增强浆液浓度进行注浆；邻孔串浆。如邻孔串浆产生，可同时灌注灌浆孔和串浆孔，也可选取胶塞封堵串浆孔，当完成灌浆孔灌注之后，可利用扫孔方式对串浆孔进行灌注，为避免在串浆孔非灌段浆材漏掉，可利用胶塞进行串浆孔非灌段隔离；大量耗浆。灌浆中极易出现漏浆极为集中的地方，如断裂构造、裂隙较大等，于帷幕灌浆施工而言，该部位施工极为关键。为有效形成帷幕，避免大量浪费浆材，提高灌浆质量，可选取以下方式进行解决。第一，间歇灌浆。第一次灌注水泥5到10吨，再次灌注水泥4到8吨。待凝时间可控制在10到24小时，不断循环，直到满足设计灌浆压力。第二，外加剂添加。如具有较大耗浆量时，灌浆一定时间后，注浆量依旧无显著减少，且孔口压力仍无变化，则可通过砂浆泵掺砂灌注或添加水玻璃灌注。

结语

综上所述，伴随社会经济的高速发展，我国水利工程事业也得到了极大的发展。帷幕灌浆技术作为水利工程施工的主要技术之一，有效提升施工技术水平，规范施工工艺，做好质量控制工作，可进一步推动我国水利工程行业的发展。

参考文献：

[1]赵丰，姚文智.帷幕灌浆技术在水利工程施工中的应用[J].低碳世界，2017（21）.

[2]姚利刚.关于水利工程中帷幕灌浆施工技术的有效运用分析[J].黑龙江水利科技，2018（11）.

[3]张犟，宋浩亮，许旭东.浅谈水利工程中帷幕灌浆技术的施工要点[J].水资源开发与管理，2018（6）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/262651e3e0ce66b663ea9d40.html