# 探究建筑工程主体结构质量检测方法及其应用李玉英

海东市建业工程质量检测有限公司青海海东810600

摘要：建筑工程主体结构质量检测技术随着近些年来科学技术的改革与创新，在一定程度上为建筑工程的稳定性奠定技术基础，本文主要针对当前建筑工程主体结构质量检测工作的途径进行介绍，结合该方法的应用现状，提出一些优化策略，以供借鉴。

关键词：主体结构；?建筑工程；?质量检测；?方法及应用

引言

我国自改革开放以来，建筑行业成为我国社会经济的重要支柱。因此，建筑工程也不断扩大其建设规模，越来越多大型的建筑物投入正常的使用当中，但由于各种原因，建筑物的质量与安全性在当前的发展阶段仍然存在一些缺陷，主体结构质量检测是目前确保建筑工程质量管理的关键环节，其中主体结构的质量情况是决定建筑整体质量的重要因素，保障建筑工程主体结构质量检测工作的有效性，为建筑主体结构质量奠定基础条件。

1建筑工程主体结构的质量检测方法及检测步骤

1.1外观检测法

外观检测法是建筑工程土体结构质量检测工作的第一道流程，工作人员首先评估建筑物的外观结构，然后对建筑工程基本结构质量作出初步的检测工作。外观检测法的检测内容包括：检查建筑物的外观结构是否存在损坏、裂缝的质量问题；另一方面，观测建筑结构的外观的实际尺寸，确认外观尺寸与当前的质量技术要求是否吻合；最后检查建筑结构所适用的建筑材料确认其在强度上、稳定性上的质量性能是否达到建筑工程的技术要求与设计要求，外观检测法对检测人员个人的专业水平与职业素养有着一定的要求，因此在利用外观检测法对建筑物进行测评的过程中，具备一定的主观性。

1.2仪器检测法

当完成第一道外观检测工作之后，就要使用专业的测量仪器来对建筑工程主体结构展开质量检测工作，也就是仪器检测法。仪器检测法的测量过程中主要是依靠专业额的检测仪器以及辅助设备对建筑工程的结构质量进行自动检测，通过仪器的比较、评估以及判断检测数据与实际的数据是否存在差异，在目前的发展阶段，建筑工程主体结构的质量检测仪器分为两种类型，包括：有损检测与无损检测这两种途径。无损检测指的是通过有机结合建筑工程主体结构的基本特征，通过专业、针对性的检测仪器进行全方位检测，探测结构内部的实际情况，始终检测方式相对保守与安全，对建筑物的整体与内部结构不会产生不良的影响。而有损检测是一种属于比较规范的检测方式，利用加压的方式对建筑的主体结构进行试验，接下来便进入到仪器检测流程，通过记录建筑主体的内部结构在受压情况下的状态，来判断建筑主体结构是否达到质量标准。

1.3建筑主体质量检测法

在混凝土工程中，最关键的受力组织来自于钢筋，钢筋的质量对整个建筑主体工程的质量保证有着极其重要的联系，因此，在进行建筑工程主体结构质量测量工作的过程中，首先要针对钢筋的具体数量配置以及钢筋的强度性进行检测，同时还要注意钢筋设置于截面上的位置是否符合规范标准。在通常的情况下，针对钢筋保护层的检测手段氛围两个类型，包括：非破损法与破损法这两种途径。使用破损法则要进行开槽处理，揭开钢筋主要的保护层，如果使用非破损法来进行检测，则只需要利用专业仪器进行检测，方式较为简单方便，不需要进行开槽处理。除了这两种基础检测方法对钢筋的刚度进行检测之外，另外还要针对建筑工程主体结构整体的抗压强度进行检测，在通常的情况下，主体结构抗压强度的检测途径，包括两种不同的检测途径，包括：静态检测法与动态检测法。动态检测法主要是充分利用脉动和起振器起到的双重作用，然后针对振型以及构件的实际频率以及参数信息展开测评，通过识别系统的技术理论对混凝土钢筋的刚度做出评定工作。

1.4建筑工程主体结构的质量检测步骤

在当前的发展阶段，建筑工程主体结构的质量检测工作氛围四个具体步骤，内容包括：（1）现场调查：通过收集建筑的整体的建设资料与文件，明确建筑物的检测目标、检测条件等素材内容。（2）制定结构检测方案：结合检测内容、最终目的、检测条件、检测依据、检测人员以及检测仪器等方面的情况，同时根据建筑工程具体的建设情况与特点，开发检测工作的内容、计划以及检测措施。（3）现场检测：主体结构质量的检测内容要根据对建筑结构质量造成影响的隐患问题通过分类的方式，分类内容包括物理力学性能检测、几何量检测以及学性能等类型的检测内容。

2建筑工程主体结构质量检测方法的具体应用

2.1外观与尺寸检测

检测人员利用实际目测的方式，观察建筑工程主体结构的外观与具体的尺寸，然后对总轴线进行标高以及截面的具体尺寸进行检测，这种方式主要是为了确保混凝土构件的外观与尺寸均能够符合设计的要求。混凝土表面一旦存在裂缝、蜂窝或凹坑等一系列不良的现象，就会直接影响建筑物的基础功能，同时也影响建筑的美观评价。检测人员在针对尺寸进行测量的过程当中务必要注意，一旦发现建筑结构存在尺寸不符的问题，要及时将错误的范围作出标记。

2.2抗压强度检测

建筑主体结构的质量安全与混凝土构件的抗压强度有着息息相关的联系，抗压强度的检测途径包括：钻芯法与回弹法。回弹法通过充分利用回弹仪对混凝土表面所测定的基本回弹高度，来判断混凝土的实际的弹性强度，在一般的情况下，混凝土的表面刚度与回弹高度是成正比例的，用这种比例来完成压缩极限的计算。钻芯法指的是利用岩芯钻探仪器，监测钻芯仪器所取得的混凝土构件，该测定方法用来监测混凝土构件的强度具有更加直观、准确的特点，但是在实际的应用过程中，在不同程度上会对混凝土的结构造成破坏。

2.3钢结构检测

与其他不同类型的建筑材料进行比较，钢结构的性能特质能够获得更好的建设效果，包括韧性度强、可塑性高、材质平衡等方面的特征，在各种不同类型的建筑工程中取得广泛的应用，因此，为了确保建筑工程主体结构的检测质量，首先要对钢结构的基本质量进行全方位的检测，同时要注意观察与检测钢结构在性能上以及是否存在变形的问题，确保钢结构整体的质量得到符合建筑工程的具体要求。但在目前的发展阶段，由于我国钢结构检测技术的发展较晚，在技术层面上相比其他发达的国家仍需要改进，因此，建筑企业要与时俱进关注国外较为先进、应用相对广泛的检测技术，适当时做出技术更新调整，同时加大针对钢结构检测技术研究投入，全面提升钢结构的材料质量。

3结束语

综上所述，随着建筑行业的高速发展，人们对建筑质量也提出了更高的要求，建筑工程主体结构质量检测工作对建筑质量管理有着深远的影响，实施建筑工程主体结构质量检测工作，不但可以提升建筑工程整体的质量，同时也对人们的生命安全的保护起着重要的作用，是促进我国建筑行业进步的重要举措，促进国家建设事业的健康发展。建筑工程主体结构质量的检测内容涵盖了建筑的外观与尺寸、抗压强度、钢结构、钢筋等多方面的检测工作，检测人员必须严格根据建筑工程主体结构的实际情况与特征，采用科学的检测途径进行有效的检测与评定；另外，工程处于验收的阶段中，验收人员要注意建筑工程主体结构验收工作过程中的质量检测力度，全面保证工程整体的质量，为建筑行业的发展奠定基础条件。

参考文献：

[1]安建科，杜颖煊.论建筑工程主体结构检测在工程实体质量监督中的作用[J].建材与装饰，2016（26）：79.

[2]王素卿.提高认识扎实工作不断提高住宅工程质量水平——在全国住宅工程质量现场会议上的讲话[J].工程质量，2013（1）：21.

[3]苏玉静.试论建筑主体结构的施工技术[J].新工艺新材料，2014（22）：196.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/26d8322d22aca38e77b92756.html