# 浅谈房屋建筑结构设计中常见问题探析

广东中煦建设工程设计咨询有限公司510630

摘要：我国建筑行业在当前飞速发展的社会经济背景形势下也取得了突破性的发展,房屋建筑质量一直以来是社会和广大人民群众关心的重点。其中房屋建筑结构设计是确保房屋建筑建设顺利、高效实施,保证房屋建设质量的基础和关键,但是就目前房屋建筑结构设计现状来看仍然存在诸多问题。人们所居住的房屋逐渐由单层、小层向高层复杂化变化，房屋的建筑结构设计也由简单的砖混结构变的多种多样。建筑结构设计的好坏直接影响到人们居住的质量高低。因此，对房屋建筑进行结构设计的同时，必须及时找出设计中的常见问题并及时找好方法解决，以此来保障房屋建筑产品的安全。

关键词：建筑结构设计；常见问题；分析

一、房屋建筑结构设计的有关内容

1结构平面图

进行结构平面图的绘制，主要是对梁板平面定位、尺寸、配筋等进行表达。为了结构安全，图纸内容准确表达的关键是将结构输入结构计算软件进行建模计算。其中非常重要的一个环节就是抗震设计。当房屋建筑所处的地区抗震设防烈度为6度时，根据《建筑抗震设计规范》的相关条件规定，除有关规定外可以不用进行抗震作用计算，但仍需要符合有关的抗震措施要求，且设计中必须注意受压强度尤其是局部受压的环节。当模型输入正确且计算指标、配筋等通过时，就可以按照常用的施工图习惯或者标准图集要求进行梁板结构平面图的绘制工作。

2大样详图

绘制大样详图必须要保证建筑详图的准确无误，只有建筑详图没有问题，才可以进行大样详图。因此，针对大样详图的绘制应该在已经判断无误的建筑详图的基础上进行绘制，或者为了满足某些立面造型，建筑没有表达的大样详图同样需要结构专业进行大样的补充绘制。在绘制大样详图时，必须注意符合建筑外形的同时，使建筑结构的受力合理化并且保证施工的方便性。

3屋面结构图

当建筑结构设计成平屋面时，除了在结构上采取必要措施满足建筑保温隔热及防水要求外，基本设计步骤及要求同一般平面结构图。当建筑结构设计成坡屋面时，对于此种情况，设计结构时可以采用梁板式和折板式两种屋盖形式。梁板式结构广泛应用于建筑平面不平整，屋面坡度较陡或者是房屋脊线转折且复杂的坡屋面。折板式则相反，屋面形式较简单时采用。这两种形式都是受到偏心受拉力影响。画坡屋面板的平面时，一般运用剖面示意图加大样详图两种方法进行表示，这样的图纸有利于施工人员提高认识度和清晰度。想要绘制好图纸设计，必须要保证设计人员自己胸有成竹，同时要求设计者必须要具有详细的空间概念，正确理解建筑结构设计的图纸，同时明白结构设计的综合意图。这样才能保证施工人员在看到设计的图纸的那一刻迅速理解并开始施工。同时要注意在屋面的起坡时容易造成阁楼层的部分墙体高度不合适，因此需要结合门窗顶的设置圈梁来降低墙的高度。

4楼梯

挠度的大小直接影响到楼梯梯板的正常使用，梯梁的设计必须要求梁下净高满足建筑的要求，一般情况下梯梁摆放位置也要使上下楼层的位置一致。局部不对称处建议使用折板楼梯。折板楼梯的钢筋在内折角处要断开分别受力以此防止局部的应力集中发生塌陷。同时要注意梁下对净空的相关要求，并要注意梯板的宽度问题。首段梯板起步位置的基础沉降问题是关键，必要时应在其下设计梯梁。

5基础

基础首先应该确保混凝土的标号选择符合结构的持久性。选择条基交接部位的钢筋时必须对照详图或标准图再进行选用。条基交叉处的基底面积只能一次性利用，还要注意调节基础宽度。如若局部墙体中出现较大荷载时，必须调整基础的宽度。基础图中的构造柱，当定位不准确时应进行详细正确的定位。

二、房屋建筑结构设计过程中常见问题

1桩间距过小

现有的规范规程制度明确规定了桩间距的大小。但是仍然有许多建筑房屋的桩间距过小，不满足对桩规定的最小中心距。设计人员在设计对桩间距时尤其要注意试桩或锚桩之间的间距，因为桩间距的大小直接会影响到试桩结果，从而确定整个设计图的准确与否。

2结构布置不合理

建筑房屋的设计结构越规则，结构的布置才能越合理，这是建筑房屋结构设计的中心环节。一方面要注意建筑的平、立面外形尺寸大小和抗侧力构件的平面布置，满足刚度及承载力等各种因素的综合要求。另一方面，由于很多因素都可以造成结构的不规则，特别是针对于复杂的建筑结构，利用若干已经简单化的定量指标来划分不规则的程度并明确限定范围是十分困难的。由于对规范的条文及条文说明不了解、没有形成概念设计的意识、对结构抗震理念的缺乏，有些结构设计人员忽略了某些规范要求，导致设计出来的建筑规则性不好、抗震性差。这主要表现在以下几点：（1）结构方案平面布置时，竖向构件布置不均匀、不合理，导致规则性差。（2）导致楼层错层。高层建筑中错层问题较严重时，会阻断楼层的楼板连续性，对建筑结构抗震十分不利。（3）在高层建筑结构中采用了两种或以上的复杂结构。例如错层结构、带转换层结构和多塔楼结构等，都属于复杂的结构形式，根据高规要求，也出于对建筑结构抗震性的考虑，高层建筑结构不宜采用两种或以上的复杂结构进行建造。（4）高层建筑的薄弱层明显，且没有采取有效措施加强抗震性，减小薄弱环节。在房屋建筑结构设计的整个过程中应尽量避免使用不规则结构，禁止采用严重不规则的结构。如若必须应用不规则结构，必须事先寻找符合结构实际受力状态的力学模型，在模型的基础上进行计算分析，并采取各种有效措施增强建筑结构的抗震性。

3异形柱结构设计中存在的问题

近年来，除了常规的框架结构、框架-剪力墙结构、剪力墙结构等结构形式，还有一些建筑采用了异形柱结构，尤其是对于别墅或者室内使用空间要求较高的小高层建筑，更是多数采用了异形柱结构形式。然而在异形柱结构设计中存在的很多问题，这些问题也比较突出，主要表现在异形柱结构房屋的高度过高、结构布置不合理、体型不对称、没有采用有效的抗震构造措施等方面。目前，我国对异形柱结构的整体承载力尤其是节点承载力和结构延性等方面的研究还不够深入，对异形柱结构的抗震性能也不能完全认识。在这种局面下，设计异形柱结构时，必须对房屋高度进行合理设计，对结构规则性反复确认，同时加强抗震措施，确保建筑房屋的整体安全。

三、结束语

在社会经济的不断增长下,人们群众的生活状况得到了很大的改善,人们对房屋建筑结构设计的要求也越来越高。房屋建筑结构的质量的高低取决于建筑结构设计的水平,并且房屋建筑结构设计的安全也与人们的生命及财产安全息息相关。该文根据在房屋建筑结构设计上的实践经验,分析了在设计中常见的问题,并对这些问题提出来自己的一些浅显认识。对房屋建筑的结构设计是个全面、复杂又系统的工作，如何保证房屋建筑安全、经济的基础上让住房的业主同时感到良好的舒适性是我们需要解决的问题。其实房屋建筑结构设计的道路还很长，需要我们不断探索和研究。

参考文献

[1]纪荣洋，王文可，潘可明.建筑结构设计经验探讨[J].低温建筑技术，2012（05）.

[2]于桂萍.关于多层建筑结构设计中的主要问题分析[J].中国高新技术企业，2011（20）.

[3]陈晓华.建筑结构设计中的主要问题分析[J].科技展望，2010（22）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2739cefe7417a3bc9b3d0246.html