# 底泥疏浚论文_王寅

导读:本文包含了底泥疏浚论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:骨料,太湖,界面,湿法,泥水,格栅,水稻。

### 底泥疏浚论文文献综述

王寅[1]（2019）在《环保疏浚残留底泥的产生与管理》一文中研究指出环保疏浚是消除河道底泥内源污染物较为常用的方式之一,疏浚过程中底泥扰动、污染物扩散及疏浚底泥的处理处置是主要考虑的几个问题,而环保疏浚残留底泥情况将直接影响疏浚效果及污染物扩散。本综述以环保疏浚过程中重点关注的4Rs问题之一——残留底泥为主要讨论对象,首先明确了残留底泥的概念,探讨了残留底泥产生机理及其理化性质的变化情况;其次综合文献数据,给出了环保疏浚过程中底泥残留量的预测方法;最后结合实际工程经验,提出环保疏浚过程中不同的管理和控制方法。通过以上综述内容,帮助我们深入了解环保疏浚过程中残留底泥的特性和特点,为实际工程可行性分析、施工过程管理及后续管控提供全链条技术支持。(本文来源于《中国水运(下半月)》期刊2019年11期）

方红卫,黄磊,李晓翠,何国建,刘晓波[2]（2019）在《“受污染底泥环保疏浚及处理”技术规范体系建设》一文中研究指出分析受污染底泥环保疏浚及处理的主要环节及内容,包括受污染底泥的调查分析、质量评价、疏浚和处理及评估等。梳理国内外环保疏浚技术规范的现状,提出环保疏浚技术规范体系建设的框架,为环保疏浚行业发展作参考。(本文来源于《中国水利》期刊2019年21期）

田涛,张乐跃,李玉赛,杨鹏乾,吴燕[3]（2019）在《疏浚底泥湿法制备免烧骨料砖及其性能分析》一文中研究指出以太湖疏浚底泥为研究对象,采用含水率为40%的底泥湿法制备免烧砖,首先将湿泥经抛丸法制成免烧骨料(防水骨料和裹壳骨料),再与胶凝材料混合,压制成免烧骨料砖.依据建材标准对免烧骨料砖的性能指标进行测试,并与3种空白砖(直接掺泥砖、粉煤灰砖、烧结陶粒砖)、两种市售砖(荷兰砖和混凝土实心砖)进行对比.防水骨料砖与裹壳骨料砖的抗压强度、55次冻融质量损失率、28次盐冻质量损失率依次分别为9.15 MPa、4.32%、1.67%和12.11 MPa、2.42%、0.87%.研究表明:免烧骨料砖性能均优于空白砖,与市售砖接近,且裹壳骨料砖综合性能优于防水骨料砖;降低"混凝土–底泥"界面面积能有效提升免烧建材的强度.(本文来源于《天津科技大学学报》期刊2019年05期）

李鑫,耿雪,王洪伟,龚琬晴,文帅龙[4]（2019）在《外源输入对底泥疏浚新生表层磷恢复及迁移的影响》一文中研究指出外源输入对底泥疏浚新生表层磷恢复及迁移转化的影响尚不清楚,阐明该问题对于底泥疏浚实施后流域尺度上的外源控制及管理具有重要的意义.本研究以太湖梅梁湾沉积物为研究对象,采用野外原位模拟疏浚的方法研究在有无外源颗粒物输入条件下,疏浚前后新生泥水界面磷的迁移转化过程,并探讨疏浚对内源磷释放的控制效果.结果表明,疏浚后阻止外源颗粒物输入对沉积物总磷(TP)和总氮(TN)的控制产生着积极的影响;疏浚显着降低了表层沉积物潜在可移动磷的含量,有外源颗粒物输入组潜在可移动态磷(Mobile-P)含量显着高于无外源组,变化的Mobile-P以铁结合态磷(Fe-P)为主,有机磷(Org-P)次之,弱结合态磷(Lb-P)含量较低不足总磷的1‰;实验210d后,有外源颗粒物输入疏浚组间隙水PO_4~(3-)-P浓度低于未疏浚组,无外源疏浚组显着低于未疏浚组(P <0. 05);无外源疏浚组间隙水PO_4~(3-)-P浓度保持着较低的水平,其余组间隙水中PO_4~(3-)-P浓度呈现先增加后减小的趋势,间隙水PO_4~(3-)-P浓度与其对应分层沉积物中Fe-P含量显着正相关;冬春季间沉积物的源-汇功能发生了转变,沉积物对上覆水由汇转变成为源;疏浚措施降低了底泥内源磷释放速率,可有效控制其内源磷释放,阻止外源颗粒物输入对疏浚控制内源磷负荷起到了较好的促进作用.(本文来源于《环境科学》期刊2019年08期）

柴萍,马凯[5]（2019）在《疏浚底泥资源化利用研究综述》一文中研究指出随着生态环境治理进程的推进,污染底泥环保疏浚作为去除河湖内源污染的根本性措施,在各流域治理工程中得到广泛应用。本文系统分析了疏浚底泥在土地利用、堆肥发酵、制砖及填方材料等领域的资源化利用技术,最后提出了污染底泥资源化利用的研究展望。(本文来源于《绿色环保建材》期刊2019年03期）

钱建锋[6]（2019）在《河道疏浚底泥农用对土壤及水稻生长的影响》一文中研究指出通过对河道疏浚底泥的成分进行分析,合理判断疏浚底泥对水稻生长造成的影响,为提高底泥资源利用率提供科学合理的建议。在本试验中,分为无污染底泥和有污染底泥2组,对两份底泥样本以及所选择的土壤中的有机物和重金属进行分析。通过上述试验,可以得出以下结论:第一,不同污染底泥农用对土壤性状的影响主要表现为底泥比例与有机物质、碱解氮以及有效磷叁者含量之间呈现出正比关系。第二,不同底泥对于水稻产量将会带来带来一定的影响。第叁,无论底泥是否有无污染,底泥比例与水稻种重金属Cu含量呈现出相反的关系。(本文来源于《江苏水利》期刊2019年03期）

郭利芳,迟姚玲,赵华章[7]（2019）在《新型复合絮凝剂对疏浚底泥脱水和重金属固化的研究》一文中研究指出模拟实际工程条件,在实验室考察3种化学调节剂(聚合硫酸铁(PFS)、聚丙烯酰胺(PAM)和一种自配的复合絮凝剂(S003))对实际污染河流底泥的脱水效果。结果表明,使用PFS和PAM处理后,泥饼含水率分别为60.22%和64.77%;用S003处理后,泥饼的含水率为52.67%;与PFS和PAM相比,S003处理的脱水速度更快,具有更好的除浊效果。S003优良的脱水效果主要是由于其含有的无机成分的骨架作用和有机成分的桥接作用,使底泥形成多孔结构的大絮体,加快底泥沉降速度,提高了底泥过滤性能。此外,受污染的疏浚底泥经S003固化后,固化体中Cr, Cu, Zn, Ni, Pb和Cd的浸出浓度分别减少55.8%, 92.1%, 89.2%, 61.4%, 34.2%和56.3%。研究结果表明, S003对底泥具有高效的脱水作用和重金属良好的稳定效果。(本文来源于《北京大学学报(自然科学版)》期刊2019年02期）

史浩良,安新茹,彭瑜洲,贾冬霜,王洁[8]（2019）在《外加剂对疏浚底泥免烧裹壳骨料抗冻性能的影响》一文中研究指出研究了外加剂对疏浚底泥免烧裹壳骨料(WSLAs)抗冻性能的影响,采用甘油、蔗糖、白乳胶、聚丙烯酰胺4种外加剂对免烧骨料进行裹壳处理制得WSLAs-G、WSLAs-S、WSLAs-W、WSLAs-A。对4种WSLAs的堆积密度、筒压强度、吸水性和抗冻性等性能进行表征与对比分析,并阐述了影响机理。结果表明:蔗糖作为外加剂制备WSLAs,能明显改善骨料壳层结构,提升骨料性能。在强度方面,WSLAs-S最高,其筒压强度可达9.08 MPa。WSLAs-S壳层结构密实、孔隙较少,其1 h吸水率为8.13%,表现出较好的抗冻性能,经30次冻融循环后质量损失率仅为5.69%。(本文来源于《新型建筑材料》期刊2019年01期）

陈洁,陈林[9]（2019）在《疏浚底泥脱水工程排放尾水处理的关键技术》一文中研究指出环保疏浚工程污染底泥脱水固结后产生大量悬浮物浓度高的尾水,若直接排放则会破坏生态环境造成二次污染。将物理方法与化学方法相结合,通过对尾水处理量及处理场地空间布局进行综合性分析,设置了两个串联的尾水池,交错设置若干道隔墙形成"S"形过流通道,并在过流通道间设置不同型式格栅,通过延长流径和降低流速促进了悬浮颗粒物的沉降,同时增强了絮凝沉淀法的吸附作用,降低了尾水污染物浓度,实现了尾水高效、低成本处理后达标排放。(本文来源于《中国给水排水》期刊2019年02期）

章威[10]（2018）在《底泥疏浚对城市浅水湖泊环境效应的影响》一文中研究指出底泥疏浚是控制湖泊内源污染的常用工程手段,但疏浚同时也带来较多的环境问题。本项目以南京月牙湖为研究对象,研究底泥疏浚对富营养化的城市小型浅水湖泊的环境效应,为类似城市富营养化浅水湖泊的治理,提供借鉴。本项目对月牙湖湖水的PH、电导率、透明度、溶解氧、氨氮、总磷、高锰酸盐指数等一系列的理化指标进行了定量检测,根据底泥疏浚前后水环境发生的变化,从而探究底泥疏浚对城市浅水湖泊环境效应的影响。(本文来源于《当代化工研究》期刊2018年12期）

### 底泥疏浚论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

分析受污染底泥环保疏浚及处理的主要环节及内容,包括受污染底泥的调查分析、质量评价、疏浚和处理及评估等。梳理国内外环保疏浚技术规范的现状,提出环保疏浚技术规范体系建设的框架,为环保疏浚行业发展作参考。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 底泥疏浚论文参考文献

[1].王寅.环保疏浚残留底泥的产生与管理[J].中国水运(下半月).2019

[2].方红卫,黄磊,李晓翠,何国建,刘晓波.“受污染底泥环保疏浚及处理”技术规范体系建设[J].中国水利.2019

[3].田涛,张乐跃,李玉赛,杨鹏乾,吴燕.疏浚底泥湿法制备免烧骨料砖及其性能分析[J].天津科技大学学报.2019

[4].李鑫,耿雪,王洪伟,龚琬晴,文帅龙.外源输入对底泥疏浚新生表层磷恢复及迁移的影响[J].环境科学.2019

[5].柴萍,马凯.疏浚底泥资源化利用研究综述[J].绿色环保建材.2019

[6].钱建锋.河道疏浚底泥农用对土壤及水稻生长的影响[J].江苏水利.2019

[7].郭利芳,迟姚玲,赵华章.新型复合絮凝剂对疏浚底泥脱水和重金属固化的研究[J].北京大学学报(自然科学版).2019

[8].史浩良,安新茹,彭瑜洲,贾冬霜,王洁.外加剂对疏浚底泥免烧裹壳骨料抗冻性能的影响[J].新型建筑材料.2019

[9].陈洁,陈林.疏浚底泥脱水工程排放尾水处理的关键技术[J].中国给水排水.2019

[10].章威.底泥疏浚对城市浅水湖泊环境效应的影响[J].当代化工研究.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/276fdbabecfae3be7b8452ec.html