# 探析电力系统高压电气试验技术及其重要性

周敏刚

（西安高压电器研究院有限责任公司陕西西安710077）

摘要：随着社会经济的发展，电力需求呈现上升趋势，电力系统建设不断发展。随之对电力系统的安全管理和质量控制管理也提出了新的要求，电力系统的发展迎来了新的挑战。在电力行业不断发展的社会环境下，市场上不断推出各类家用电器、大型工业机械化用电设备，人们对电能的需求和依赖与日俱增，同时也增加了电力系统的工作压力。在电力系统中实施继电保护自动化策略，不仅可确保电力系统的顺利运行，同时也可降低安全事故发生率，保障电力系统的高速运转。

关键词：电力系统；高压电气；试验技术；重要性

一、高压电气试验的概述

通常情况下，高压电气试验主要是对电气设备的绝缘性进行试验。通过高压电气试验，确定电气设备的绝缘情况，进而确定电气参数是否在合理的范围内，以便合理的调节电气设备，使之可以安全的、稳定的、高效的运行。由此可以确定，高压电气试验的主要目的是确保供电系统安全运转，保证电气设备绝缘监督工作可以正常展开。从高压电气试验发展过程来看，近些年科学技术的不断提高，在很大程度上影响了高压电气试验，即新设备新手段、新技术合理的应用在高压电气试验之中，加之新的试验方法的研究与应用，使得高压电气试验水平更高，适用性更强，在很大程度上保障了电气设备的安全，进而促进我国电力系统更好发展。但我们也不能忽略高压电气试验存在的技术性问题，希望相关研究人员不断研究，提出有效的解决措施，使高压电气试验更加有效合理。

二、电力系统高压电气试验的重要性

其重要性具体表现在以下两个方面

①能够促使电气设备状态检修科学化，执行电力设备状态检修工作的同时，为了能够实现电力设备的稳定运行。就必须在整个过程当中，不断改善高压电气设备试验，以此促使电力设备的绝缘性测试实现质量高、标准高以及效率高的目标。如果检测工作的开展没有更好的落实高压电器试验，将很容易由此引发一系列的安全事故情况，甚至直接导致电气设备产生损坏，最终将对其检测工作的正常稳定开展造成明显的影响，同时对其试验检测的结果起到一定的干扰，无法有力的保障电力系统的持续稳定运行。

②能够有效的提升电力企业的经济效益，电力系统高压电气试验的良好开展，从长远的眼光来看，是保证电力系统长期稳定运行的重要保障。而在短期内的目标则主要是为了能够保证相应检修人员本身的人身、财产以及相应的设备安全。因为，一旦高压电气试验工作没有获得良好的实施，将很有可能直接导致一些难以预料的安全事故产生，不但会对电力系统的正常运行造成影响，甚至可能由于事故的发生而产生巨大的经济利益损失，最终直接影响到电力企业的经济效益发展。此外，还很有可能直接对相应的电力企业造成一定的负面影响，由此消减了其在市场方面的综合竞争力，从而损害企业本身的经济效益。

三、高压电气试验技术中存在的问题分析

3.1引线问题

高压电气试验中，在引线方面的主要问题有两种：①避雷针引线问题。避雷针引线可以有效减少电击的风险，以确保系统运行的安全性。但是在具体的施工之中，检修人员因为责任心不强，在检修时没有按照规定要求对避雷针引线进行有效的处理，进而影响电力系统在以后的运行过程中安全性和稳定性。②绝缘带问题。绝缘带与电压互感器之间会彼此影响，二者之间的距离越近，影响越严重，并且这种影响会降低测试结果的准确度，因此在试验中需要处理好两者之间的距离问题，使电流和电阻之间可以保持平衡，确保最终试验结果的准确性。

3.2电压问题

通常来说电压不同，其对介质所造成的影响和损耗也是不同的，电压与介质的损耗成反比关系，电压高，损耗就会降低，电压低，损耗就会增加。在具体的电气试验中，试验人员需要准确的测量电容器的各项参数，并做好相应的处理方案和措施，以免因为不必要的意外情况，而造成介质损耗的提高。并且介质的损耗如果过大还会引起电容电压异常的问题，进而致使电阻值增加，容易引起漏电、短路等问题。

3.3接地不良

接地不良会影响介质的性能，对其产生破坏，尤其是对于电容设备，非常容易被接地不良问题所影响，并且介质问题也很难被修复。现阶段在国内的高压变电站中通常都使用线路连接的方法来处理上述问题，即把电压互感器用串联的方式与导线进行连接，把电压互感器作为虚拟的接地开关，对介质进行有效的保护，以免接地不良对其产生过大的损伤。然而，当导线和电压互感器发生连接故障时，电压互感器的电阻就会增加，导致其功能不能发挥，进而引起接地不良问题，并对电气系统产生破坏。

四、高压电气试验技术中存在问题的解决措施

4.1重视引线

在进行高压电气试验时，需要在检测设备两段加载高压，此时绝缘体就会出现很大的电阻。如果引线离绝缘带比较近，二者之间会彼此干扰，进而致使最终的试验结果缺乏准确度。所以，要重视这一问题的影响。在实际试验中，可以使用下述方法来解决这一问题：第一，在引线和绝缘带之间预留足够的距离；第二，将绝缘带拆除，以降低绝缘带造成的电阻过大问题，以确保高压电气的准确性。

4.2合理设定电压

电压问题通常都是因为介质损耗造成的，而电压问题则会影响高压电气试验的准确度和真实性。所以在高压电气试验中需要对电压进行科学的设置，确保氧化层与介质工作的状态的稳定和正常。第一，提高对电气试验中直流电阻方面的问题的重视。如果双臂电桥电压较低，即便不会出现氧化膜击穿情况，但是其电阻会增大，也会影响实验的结果。如果电压过大，就会击穿氧化膜。第二，提高对介质损耗方面的重视，合理控制试验电压，以免因为电压过大而致使氧化层融化，电阻变小。

4.3注意接地不良

对高压电气实验设备和接地设备在运行中的状况进行细致的分析和研究，特别要重视对高压TV和TA的二次绕组方面问题的处理，确保最终试验结果的准确性。在实验中要确保没一个端子接地状态的正常，杜绝任何差错的存在。电流大小是衡量电气试验中电压情况的重要指标，因此必须确保电流测量结果的准确度，必须对绕组问题进行科学的处理，以免因为接地不良而影响测量的结果。绕组问题主要是针对TA和TV的二次绕组问题。在实际试验中通常都采取下述两种方法：第一，以实际的电流参数为依据对高电压电气试验的结果进行评估，为TA和TV的二次绕它端口进行检测；第三，提高额定电流强度至电容电流强度的一倍左右，进而对设备交流耐压系数进行仔细的检测。

结语

综上所述，高压电气试验中需要注意的的问题很多，在具体的试验中，由于各种因素的影响，试验人员没有做好对这些问题的处理和关键点的把握，进而导致最终实试验结果不够准确。因此，相关单位及人员需要做好对这些问题和关键点分析和研究，使电气试验技术更加的完善和合理，确保试验结果的准确性和真实度，为电气行业的可持续发展做出贡献。

参考文献：

[1]赵艳，贾雁伟，席明辉.关于高压电气设备试验的重要性与相关技术问题的探讨[J].科技展望，2016.

[2]王福平，黎春娜.电力系统中高压电气试验的应用分析[J].技术与市场，2016.

作者简介：

周敏刚（1975.07.14），男；陕西西安；汉；大专；工程师；研究方向：高压设备试验技术研究。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/27caff29ecc4673cb7c6d0b2.html