# 混合型有源电力滤波器论文_刘广朋,马星河

导读:本文包含了混合型有源电力滤波器论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:滤波器,谐波,混合型,电力,抑制,谐振,系统。

### 混合型有源电力滤波器论文文献综述

刘广朋,马星河[1]（2019）在《煤矿单相混合型有源电力滤波器复合控制策略研究》一文中研究指出煤矿电力系统中除特征谐波外还含有许多非特征谐波,这些谐波会使系统性能变差,甚至导致系统发生谐振而毁坏,而传统的无源滤波器无法滤除。针对这些问题,提出了一种新型并联混合型有源电力滤波器(parallel hybrid active power filter,PHAPF),并分析了其工作原理,在复合控制策略下可将负载谐波电流与电网侧谐波电流同时检测,由于网侧电流闭环系统不承担补偿谐波电流的主要任务,因此系统的等效电阻值不需要太大。搭建MATLAB仿真模型,仿真结果表明复合控制策略下具有良好的滤波效果和工程应用前景。(本文来源于《电子测量技术》期刊2019年16期）

张淼,庞卓标,郝雪冬,谢斯炜,张兴旺[2]（2019）在《一种无变压器型并联混合有源电力滤波器研究》一文中研究指出针对某些场合特定次谐波含量严重超标、无功不足的问题,提出了一种新型无变压器型并联混合有源电力滤波器拓扑结构.该拓扑由有源部分与无源部分组成,在无源部分实现无功补偿的基础上,利用有源部分补偿谐波.同时,系统利用无源部分串联分压和串联谐振,大大降低了有源部分工作电压,进而减小有源部分的容量.通过分析该新型拓扑电路的工作特点,建立系统的数学模型,采用解耦控制方法实现对系统的有效控制.实验结果验证了方案的可行性.(本文来源于《广东工业大学学报》期刊2019年05期）

余攀,瞿李锋,杨泽洲,李尚盛,孙建军[3]（2019）在《级联H桥混合型有源电力滤波器直流电压控制》一文中研究指出由级联H桥变流器与LC单调谐无源滤波器串联所构成的混合型有源电力滤波器(hybridactivepowerfilter,HAPF),为高压大容量场合下的谐波治理提供了一种低成本解决方案。传统的直流电压控制方法调节的是变流器输出电流中的有功分量,但HAPF中LC滤波器较大的基波阻抗极大地限制了该方法动态响应速度。该文提出一种改进的直流电压控制方案,该方法通过改变变流器基波调制电压来实现直流电压的调控,对比分析表明,该方法具有更好的动态性能。同时,针对级联H桥叁相直流电压不平衡的问题,文中结合HAPF的输出特性,对现有的相间均压控制方法进行优化,提出一种简单的零序和负序电压合成算法。仿真实验和样机现场运行结果验证了所提直流电压控制策略的有效性和可行性。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2019年16期）

王雪[4]（2019）在《矿用无变压器型并联混合有源电力滤波器的研究》一文中研究指出随着变频器和软启动器等非线性设备在矿井电网中的广泛应用,引入了大量的谐波和无功电流,造成矿井供电电网的电流波形畸变,为井下装置的安全稳定运行带来隐患。所以,改善煤矿电力系统供电质量非常重要。混合型有源滤波器(hybrid active power filter,HAPF)是中高压配电系统领域中有效抑制谐波和无功补偿的新型装置。本文针对无变压器型并联混合有源电力滤波器(transformerless shunt hybrid active power filter,TLS-HAPF)拓扑结构,建立相应的数学模型,研究了传统控制策略、快速重复控制方法以及滑模变结构控制方法,通过仿真和实验验证了有效性。具体研究内容包括:阐述了煤矿供电系统中主要的谐波负载,明确谐波对矿井电网的危害,接着根据矿井供电系统目前的谐波抑制现状,从拓扑分类、谐波检测方法和电流追踪控制技术叁方面分析了有源滤波器(active power filter,APF)的研究现状和发展趋势,制定本课题研究目标。介绍了TLS-HAPF系统结构和补偿谐波原理,详细分析了滤波特性,设计了主电路参数,选取系统控制变量并推导电路方程,通过理论证明了TLS-HAPF系统具有优异的谐波抑制能力,建立了相应的数学模型,为控制器的设计打下基础。研究了TLS-HAPF电流控制策略,就传统PI控制稳态精度补偿不足的问题,详细阐述了重复控制(repetitive control,RC)策略原理及各个结构的功能,指出其固有周期延迟环节会增加动态响应时间。针对PI控制稳态精度差以及传统重复控制动态响应速度慢的问题,本文采用复合控制策略,包括PI与RC。详细设计了复合控制器参数并且分析了系统的稳定性。仿真和实验结果表明复合控制器能够初步提高系统动态响应速度。为了实现快速补偿,针对复合控制策略动态响应速度需要进一步提高的问题,本文根据TLS-HAPF需要补偿的谐波特性,提出了快速重复控制策略。通过理论分析、仿真和实验验证可知,改进型复合控制方法改善网侧电流的正弦化程度,兼备良好的稳态精度和优异的动态性能。叙述了滑模变结构控制(sliding mode control,SMC)基本原理及其成立需要满足的条件,推倒了系统在到达与滑动两个阶段的动态品质影响因素。在等效控制方法下,选取了补偿电流、电容电压以及直流侧电压误差作为系统状态变量,基于指数趋近率设计SMC,选择了控制器参数,并且分析了系统的稳定性,通过仿真结果可知,SMC虽然具有优异的快速响应能力和良好的鲁棒性。根据TLS-HAPF实验系统平台的接线图,完成试验平台的搭建,并且依次阐述了软件系统的设计过程。以TLS-HAPF系统为基础,依次完成启动实验、稳态实验与动态实验。(本文来源于《太原理工大学》期刊2019-06-01）

徐波,胡晶,叶立文,任章鳌,王聪[5]（2019）在《基于基波和谐波磁通混合控制的改进型串联有源电力滤波器》一文中研究指出基于基波磁通补偿(FMFC)的串联混合型有源电力滤波器(SHAPF)的滤波性能与其采用的变压器的励磁阻抗成正相关,然而过大的励磁阻抗将会增加系统的容量及成本,并降低系统可靠性。为此,提出一种改进型串联有源电力滤波器(ISAPF),在传统FMFC的基础上增加谐波磁通控制,使得所提ISAPF在取得与SHAPF相同滤波性能的条件下,能够采用较低容量的变压器。首先对ISAPF的基波和谐波等效阻抗进行分析并解释"谐波隔离"的原理;其次,给出ISAPF完整的控制框图并将基波检测环节等效为二阶传递函数,基于劳斯稳定判据分析ISAPF稳定性,从而给出基波和谐波控制系数的取值范围;此外,研究了ISAPF应用于电压型谐波负载滤波时的典型案例;最后,研制出一套带有两种不同容量变压器的单相滤波器样机并进行了两组实验。结果表明:当采用同一变压器时,ISAPF相对SHAPF具有更好的滤波效果;当实现相同滤波性能时,ISAPF相对SHAPF可采用具有更低容量的变压器。实验结果证明了所提ISAPF降低变压器容量的有效性。(本文来源于《高电压技术》期刊2019年08期）

凃玲英,王胡[6]（2018）在《采用逆系统方法的混合有源电力滤波器逐步反推滑模控制》一文中研究指出提出一种基于逆系统方法的逐步反推(backstepping)滑模控制策略.在明确混合有源电力滤波器(SHAPF)的仿射非线性模型具有强耦合非线性特点后,利用逆系统方法进行线性化解耦,与原系统复合形成2个独立的伪线性子系统.设计伪线性子系统建模和参数不确定性误差的backstepping滑模控制器.与传统控制策略的仿真对比表明:所提控制策略可进一步提高SHAPF的滤波性能.(本文来源于《华侨大学学报(自然科学版)》期刊2018年04期）

刘小文[7]（2018）在《并联混合型有源电力滤波器的研究》一文中研究指出随着科学技术的发展,电能与我们的日常生活联系更为紧密。新能源汽车、轨道交通运输系统、各类制造企业等不断涌现,相应的各类电力电子大功率开关器件得到广泛地应用,致使非线性负载大量增加,产生大量谐波电流注入公用电网,危害电网运行和设备安全。因此,电网谐波污染已经成为有待解决的重要问题。本文以一种混合型谐振式有源电力滤波器(HRTAPF)为研究对象,研究其在具体工程中的设计方法,以提高系统的滤波性能和实际应用价值。本文借助具体工程中无功补偿容量和谐波含量相关参数,以及分析原方案中投入的静态滤波器存在的动态性能不好和适应性不广等问题,提出采用一种新的HRTAPF滤波器替代原有方案,以达到兼顾动、静态性能的目的。首先,构建HRTAPF的主体电路结构、分析电路特征、得出等效电路以及数学模型;其次,对HRTAPF中各部件的参数进行设计与分析;然后,针对HRTAPF系统中谐波检测和控制策略这两个关键点,设计了系统的谐波检测方法及其控制策略。结合广义积分和离散滑模变结构控制算法,形成复合型离散滑模变结构控制策略对HRTAPF进行实时控制。对各个部分、各个环节都进行了理论分析、仿真实验,以此论证方案的可行性和合理性。最后,利用MATLAB仿真软件对HRTAPF系统的整体滤波性能进行仿真实验。分别在电网系统阻抗稳定和阻抗波动这两种工况下进行仿真试验,并将HRTAPF系统的仿真结果与静态滤波器PF进行对比,验证了HRTAPF具有更优良的动静态滤波特性,应用范围更广。(本文来源于《湖南工业大学》期刊2018-06-10）

石杨[8]（2018）在《基于双谐振混合型有源电力滤波器的谐波治理方法研究》一文中研究指出近年来,伴随着太阳能、风能等新能源的发展,越来越多的电力电子器件投入电网,这些电力电子器件固有的非线性特性造成了越来越严重的谐波问题,导致电能质量快速下降,这不仅危害电网系统的正常安全运行,也给广大电力用户带来了严重的用电困扰。因此,对谐波进行抑制,进一步改善电能质量,对保证电力系统安全稳定运行和可靠供电具有理论和实际意义。论文以双谐振混合型有源滤波器为研究对象,首先阐明了课题研究背景、意义,对混合型有源滤波器及其谐波检测方法、电流跟踪控制策略的研究现状进行简要的总结;并对双谐振混合型有源滤波系统需要用到的主要器件参数进行了分析,确定了合适的仿真参数,为后续仿真实验做准备。然后,对谐波电流检测技术进行研究,详细分析了瞬时无功功率检测法中ip-iq和p-q检测法的原理,分别在不同电压环境下,验证ip-iq检测法在抗干扰和测量精度方面较之p-q检测法的优势;并详细讨论了λ、p两个调节参数对改进S变换检测法中高斯窗的影响,分别对稳态谐波、暂态谐波进行检测,验证了改进S变换算法的优越性;接着,对电流跟踪控制技术进行研究,为提高滤波器的电流跟踪性能,在分析传统滞环和SVPWM控制方法各自优缺点的基础上,详细推导出基于SVPWM的滞环控制的电流跟踪原理,并通过仿真对比实验,验证了基于SVPWM的滞环控制法的优越性。最后在Matlab/Simulink仿真软件里搭建双谐振混合型有源滤波器整体仿真模型,分别在只投入无源滤波器和同时投入有源部分的情况下进行仿真,实验结果验证了 DRHAPF中所使用的拓扑结构、谐波检测算法和电流跟踪控制策略的合理性。(本文来源于《广西大学》期刊2018-06-01）

王胡[9]（2018）在《混合有源电力滤波器拓扑结构及电流跟踪控制研究》一文中研究指出我国的地域广泛以及能源分布的不均,促使高压直流输电技术得以广泛应用,同时由于该技术的基本原理在高压直流输电系统换流站的交流侧,存在诸多奇数频次的谐波,对系统造成了谐波污染。本文首先以高压直流输电系统的交流侧为滤波对象,提出了一种混合有源电力滤波器的拓扑结构。该结构将两种双调谐滤波器分别作为无源滤波支路与注入支路应用,以无源滤波器与有源滤波器的合理融合来减小有源部分的容量。从抑制与系统的谐振;控制策略的选择;抑制基波环流;谐波电流放大效应;滤波特性;外界干扰及参数摄动的影响;稳定性等角度分析了所提拓扑结构的优越性。仿真证明了所提拓扑结构具有较好的滤波性能。提升有源滤波器的滤波性能可以从电流控制策略方面着手,为此本文提出了一种基于逆系统方法的backstepping(反推)滑模控制策略。该策略采用逆系统方法对具有强耦合非线性特点的混合有源电力滤波器的仿射非线性模型进行了解耦,形成了两个独立的伪线性子系统。随后为增加控制系统的鲁棒性,设计了考虑系统建模误差和参数不确定性误差反推滑模控制器。通过对比仿真研究证明了本文所提控制策略进一步提高了混合有源电力滤波器滤波性能,实现了对谐波电流的精确跟踪并具有良好的动态响应性能。实验平台验证了所提策略的有效性。(本文来源于《湖北工业大学》期刊2018-05-30）

吴飞翔[10]（2018）在《叁相并联型混合有源电力滤波器设计与研究》一文中研究指出近些年来,非线性电气设备对电网的污染问题日益突出,谐波治理已经成为电气领域的重要使命。并联型混合有源电力滤波器(HAPF)是治理电网谐波的主要方式之一,本文主要针对并联型HAPF存在的问题进行探究。首先阐述了并联型HAPF的关键技术,分析了它的运行机理和谐波补偿特性。并重点研究了并联型HAPF的稳定性问题,推导了并联型HAPF的等效控制框图,研究了 HAPF中无源滤波器与电网阻抗产生谐振的机理。针对HAPF的稳定性问题,提出一种增强系统阻尼的方法,通过在电流指令信号中添加一定比例的电网电压谐波分量来抑制系统谐振。其次针对LCL输出滤波器的谐振问题,分析了常用几种无源阻尼方法的特点,重点研究了网侧电感电流反馈的有源阻尼方法,并建立了物理模型。针对网侧电感电流通过高通滤波器环节反馈的阻尼方法,分析了数字控制系统延时产生的机理,建立了系统的离散域模型,研究了高通滤波器参数对阻尼效果的影响。同时考虑到系统延时影响,提出了一种高通滤波器参数的优化设计方法,通过对系统根轨迹和零极点的分析,确定了高通滤波器参数的稳定区间,并对有源阻尼环和数字化电流控制器进行了优化设计。最后介绍了单调谐滤波器和有源滤波器的参数设计方法。搭建了基于Matlab/Simulink平台的系统的仿真模型,通仿真验证了并联型HAPF在多种运行模式下,均能取得良好的谐波补偿效果。同时,针对并联型HAPF系统谐振问题进行了仿真验证,仿真结果表明了所提策略的有效性。(本文来源于《合肥工业大学》期刊2018-04-01）

### 混合型有源电力滤波器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对某些场合特定次谐波含量严重超标、无功不足的问题,提出了一种新型无变压器型并联混合有源电力滤波器拓扑结构.该拓扑由有源部分与无源部分组成,在无源部分实现无功补偿的基础上,利用有源部分补偿谐波.同时,系统利用无源部分串联分压和串联谐振,大大降低了有源部分工作电压,进而减小有源部分的容量.通过分析该新型拓扑电路的工作特点,建立系统的数学模型,采用解耦控制方法实现对系统的有效控制.实验结果验证了方案的可行性.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 混合型有源电力滤波器论文参考文献

[1].刘广朋,马星河.煤矿单相混合型有源电力滤波器复合控制策略研究[J].电子测量技术.2019

[2].张淼,庞卓标,郝雪冬,谢斯炜,张兴旺.一种无变压器型并联混合有源电力滤波器研究[J].广东工业大学学报.2019

[3].余攀,瞿李锋,杨泽洲,李尚盛,孙建军.级联H桥混合型有源电力滤波器直流电压控制[J].中国电机工程学报.2019

[4].王雪.矿用无变压器型并联混合有源电力滤波器的研究[D].太原理工大学.2019

[5].徐波,胡晶,叶立文,任章鳌,王聪.基于基波和谐波磁通混合控制的改进型串联有源电力滤波器[J].高电压技术.2019

[6].凃玲英,王胡.采用逆系统方法的混合有源电力滤波器逐步反推滑模控制[J].华侨大学学报(自然科学版).2018

[7].刘小文.并联混合型有源电力滤波器的研究[D].湖南工业大学.2018

[8].石杨.基于双谐振混合型有源电力滤波器的谐波治理方法研究[D].广西大学.2018

[9].王胡.混合有源电力滤波器拓扑结构及电流跟踪控制研究[D].湖北工业大学.2018

[10].吴飞翔.叁相并联型混合有源电力滤波器设计与研究[D].合肥工业大学.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2801fb16036354aba14ec783.html