# 受硫酸盐侵蚀粗骨料再利用试验研究

### 论文摘要

为研究受硫酸盐侵蚀粗骨料制成再生混凝土的力学性能,分别测试了普通硅酸盐的立方体抗压强度,加入不同外加剂的再生混凝土的立方体抗压强度以及不加外加剂的再生混凝土的立方体抗压强度。结果表明:再生混凝土的立方体抗压强度比普通混凝土抗压强度略低,与普通混凝土的立方体抗压强度相差了5%左右;在加入减水剂的情况下,强度比正常混凝土强度还要高;早强剂对再生混凝土的早期强度影响较大,后期效果不是很明显。由于硫酸钠溶液浸泡时间过短,硫酸盐的腐蚀效果不显著,再生混凝土的强度影响还有待进一步研究。

### 论文目录

- 1 概述

- 2 试验方法及实验材料

- 2.1 试验材料

- 2.2 试件制备

- 2.3 试验方法

- 3 试验数据与分析

- 3.1 表面破坏形态

- 3.2 实验测试结果与讨论

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈俊锋,范僖达

关键词: 再生混凝土,硫酸盐,外加剂,立方体抗压强度

来源: 山西建筑 2019年17期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 兰州大学土木工程与力学学院

分类号: TU528.041

DOI: 10.13719/j.cnki.cn14-1279/tu.2019.17.046

页码: 96-97

总页数: 2

文件大小: 195K

下载量: 30

### 相关论文文献

- [1].废弃纤维再生混凝土细观结构研究[J]. 混凝土 2019(11)

- [2].温度对全再生混凝土三轴受压性能及破坏准则影响[J]. 应用基础与工程科学学报 2019(06)

- [3].一种再生混凝土生产装置[J]. 再生资源与循环经济 2020(01)

- [4].多功能再生混凝土球型路障试验研究[J]. 再生资源与循环经济 2020(01)

- [5].纤维改性再生混凝土材料性能研究进展[J]. 玻璃钢/复合材料 2019(12)

- [6].低强再生混凝土及其应用[J]. 建筑科学与工程学报 2020(02)

- [7].基于砂率的富含砖粒再生混凝土基本性能试验研究[J]. 河北工程大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [8].粉煤灰再生混凝土强度的超声检测研究[J]. 混凝土 2020(04)

- [9].地质聚合物再生混凝土的制备与力学性能研究[J]. 四川水泥 2020(06)

- [10].钢筋再生混凝土T形柱轴心受压性能非线性数值分析[J]. 工程建设 2020(06)

- [11].超声回弹综合法检测再生混凝土强度[J]. 河北农业大学学报 2020(04)

- [12].均布荷载下废弃纤维再生混凝土板受力性能[J]. 科学技术与工程 2019(01)

- [13].再生混凝土的研究现状和应用前景分析[J]. 四川建材 2019(01)

- [14].再生混凝土的低温抗震性变化对比分析[J]. 地震工程学报 2019(02)

- [15].再生混凝土的研究现状[J]. 江西建材 2019(03)

- [16].节能环境下再生混凝土的应用探讨[J]. 节能 2019(04)

- [17].再生混凝土耐久性研究综述[J]. 江苏建材 2019(03)

- [18].再生混凝土的研究现状及发展前景[J]. 河南建材 2019(03)

- [19].不同纤维及含量对再生混凝土力学性能影响研究[J]. 四川建筑科学研究 2019(03)

- [20].再生混凝土利用技术及应用现状[J]. 科技经济导刊 2019(21)

- [21].废砖再生混凝土应用现状研究和前景展望[J]. 居业 2019(10)

- [22].陶瓷骨料再生混凝土高温损伤研究[J]. 硅酸盐通报 2019(09)

- [23].再生混凝土弹性模量试验研究[J]. 门窗 2017(11)

- [24].再生混凝土的发展及研究现状[J]. 南方农机 2017(23)

- [25].再生混凝土研究现状及应用[J]. 四川建材 2017(11)

- [26].再生混凝土研究[J]. 建材与装饰 2018(03)

- [27].废橡胶改性再生混凝土材料性能研究进展[J]. 硅酸盐通报 2017(12)

- [28].废弃纤维再生混凝土简支单向板承载力研究[J]. 混凝土 2018(01)

- [29].基于再生混凝土在建筑工程设计中的应用及其性能应用评价[J]. 门窗 2018(01)

- [30].再生混凝土国内外研究现状综述[J]. 山西建筑 2018(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/28ba432d38b9e2a6969fe9ec.html