# 注浆帷幕论文_常宏,李同鹏,唐恺,王福全

导读:本文包含了注浆帷幕论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:帷幕,注浆,断层,超前,矿体,采空区,油页岩。

### 注浆帷幕论文文献综述

常宏,李同鹏,唐恺,王福全[1]（2019）在《帷幕注浆技术在中关铁矿堵水中的应用》一文中研究指出中关铁矿床是埋藏较深的隐伏矿体,矿床顶板为奥陶系中统灰岩,裂隙岩溶发育,富水性强,是典型的矽卡岩型复杂富水矿床。为合理开采矿产资源,有效保护环境水资源,决定采用帷幕注浆技术堵水方案。帷幕注浆设计为全封闭帷幕,帷幕线全长3 140 m,注浆孔间距12 m,帷幕体厚度10 m。通过帷幕注浆试验,堵水效果良好,堵水率达80%,满足矿山安全开采条件。采用帷幕注浆堵水是必要的,技术上是可行的,经济上也是非常合理的。(本文来源于《现代矿业》期刊2019年10期）

贾伟杰[2]（2019）在《帷幕注浆对露天采坑边坡稳定性影响的有限元数值分析》一文中研究指出本文采用ABAQUS软件,通过数值模拟分析了帷幕注浆过程中注浆方式和注浆压力对露天矿坑边坡稳定性的影响。分析表明:单孔和多孔分段注浆时,坡面水平位移随着注浆段埋深的加大而减小,且最大水平位移位置逐渐下移;多孔分段注浆对坡顶沿线水平位移影响差异不大;不同注浆压力下多孔分段注浆时,坡面和坡顶沿线水平位移均随着注浆压力的增加而增大,且最大水平位移位置分别出现在坡顶部分和坡顶沿线中间位置。监测结果表明,此数值分析方法可较好地反映注浆过程中边坡的变形规律。(本文来源于《中国矿业》期刊2019年S2期）

彭文,孔超[3]（2019）在《断层破碎带刚性帷幕注浆止水固化技术的实践》一文中研究指出结合湘潭矿业集团有限公司二矿-100 m东大巷过F2断层破碎带注浆堵水实践,分析了双液高压预注浆效果不理想的原因,采用刚性帷幕注浆对断层破碎带进行固化止水。先对巷道超前预注浆封堵加固,再用钻爆法掘进巷道,最后对巷道穿过断层破碎带后进行壁后围岩注浆处理,依次循环作业,直至通过断层破碎带。经测定,注浆止水固化后的围岩抗压强度大于30 MPa;刚性帷幕注浆和预注浆进尺加固相结合施工,总施工时间82 d,加快了东大巷的掘进速度。(本文来源于《江西煤炭科技》期刊2019年04期）

周乐平[4]（2019）在《帷幕注浆过导水断层技术应用》一文中研究指出为有效封闭切断栖霞组灰岩岩溶裂隙承压水和煤系地层的导水断层,仙亭煤矿在206采区+500 m大巷采用了帷幕注浆技术。沿巷道掘进方向分叁段注浆;注浆浆液采用42. 5R普通硅酸盐水泥浆注浆为主,水泥水玻璃双液浆注浆为辅。堵水率达到85%以上,基本上解除了该区域现有的水患威胁,有效解放资源储量8. 302 Mt。(本文来源于《江西煤炭科技》期刊2019年04期）

丁冠涛,刘玉仙,孙中瑾,韩昱,张学斌[5]（2019）在《北方某废弃矿区地下水污染帷幕注浆应急处置研究》一文中研究指出随着我国煤炭资源的枯竭,大量矿山关闭,遗留了广大的地下采空区场地。不少化工企业向废弃矿井内倾倒化学废液等导致了矿区地下水污染事故,威胁地下水水源地的水源安全。针对此类复杂场地条件下污染事故的应急处置案例和经验都非常少,本文以北方某废弃矿区地下水污染注浆帷幕应急处置为例,通过对矿区地质条件的分析、地下空间结构和地下水流场的刻画,构建叁维地质模型,以模型为基础设计帷幕注浆工程并实施,研究复杂场地条件下开展帷幕注浆应急处置的重要内容和决定因素,并利用场地地下水样品监测结果,分析研究帷幕内外污染物浓度分布特征及差异,找出地下水运移规律,评价注浆帷幕效果。研究表明:在事故井周边100m范围实施的帷幕注浆工程,对污染物运移的封堵效果显着,帷幕注浆内外污染物含量差距明显。一期检测结果显示帷幕注浆范围内地下水中二氯甲烷浓度最高1390μg/L,帷幕范围外最高浓度仅为8.07μg/L;二期检测结果为污染物检出浓度大于5μg/L的区域全部位于帷幕范围内,帷幕范围外均未检出。同时污染物的分布特征指示着地下水沿巷道运移成为最主要的形式,对地下空间结构的精准刻画是决定帷幕注浆工程成效的重要因素。(本文来源于《地质学报》期刊2019年S1期）

吴景华,刘华南,张杰,王岩,范明明[6]（2019）在《油页岩原位裂解注浆帷幕止水浆液的研制》一文中研究指出油页岩原位裂解是未来开采方法发展趋势,但是如何保证裂解出的油气不会对地下环境产生污染,裂解区域地下水与外部不能贯通以及油气的回收率是油页岩原位裂解技术的一大难点,地下止水帷幕技术解决了此技术难题,但前提条件是需开发出一种性能优良、止水效果好、凝结时间可控的浆液。通过正交试验等方法研制了一种适合止水帷幕技术的止水浆液,经过性能测试,其技术指标达到了止水帷幕工艺技术要求。(本文来源于《长春工程学院学报(自然科学版)》期刊2019年03期）

王群[7]（2019）在《大跨暗挖地铁车站隧道岩溶富水区帷幕动态注浆研究》一文中研究指出针对贵阳地铁2号线延安路车站隧道区间岩溶富水区存在大量涌水且拥有发育强烈岩溶等特点,按照"边注边探,钻探结合"的原则以帷幕注浆堵水方法对岩溶富水区进行施工设计。通过对注浆材料、浆液配比及注浆参数的现场注浆试验,针对其岩溶充填特征、加固地层特点提出了适用于岩溶富水区的帷幕注浆设计,且实现了通过前序注浆效果分析对注浆设计的动态调整。(本文来源于《交通世界》期刊2019年25期）

张志强,樊佩刚[8]（2019）在《超前深孔帷幕注浆堵水技术在巷道过断层破碎带中的应用》一文中研究指出基于红柳煤矿2煤带式输送机大巷DF6-1导水正断层破碎带宽、围岩松散破碎、粘结力差、支护困难、涌水量大等特点,过断层施工前采用超前深孔帷幕注浆堵水方法,对断层破碎带松软围岩进行注浆固结堵水,有效封堵了断层破碎带上覆岩层裂隙水通过断层涌水道进入巷道,并在巷道周围形成准混凝土帷幕圈,为过断层施工提供了安全保障和有利条件。(本文来源于《神华科技》期刊2019年08期）

臧润成,臧云培[9]（2019）在《某铁矿竖井马头门帷幕注浆工艺》一文中研究指出某铁矿基建竖井-50 m水平马头门及巷道位于含水泥质灰岩夹褐铁矿层中,因矿层上部有河床,河水顺导水断层进入矿区,造成施工被迫中断。为防治该断层导水,经现场勘察,对该水平的竖井马头门及部分巷道采用帷幕注浆工艺进行了涌水封堵,快速通过含水带,取得了良好的效果,为同类工程施工提供了借鉴。(本文来源于《现代矿业》期刊2019年08期）

易伟功,辛小毛[10]（2019）在《井下近矿体帷幕注浆技术在高原地区金属矿山的应用》一文中研究指出井下近矿体帷幕注浆技术是近年发展起来的矿山防治水新技术,该技术在平原地区的大水金属矿山已得到成功地应用,但尚未在高原地区的大水金属矿山运用。以内蒙古黄岗铁矿为例,介绍了井下近矿体帷幕注浆技术首次在高原地区大水金属矿山的成功应用,通过实施帷幕工程后,堵水率达80%以上,每年为矿山节约将近1 280万元的排水费用。(本文来源于《山东冶金》期刊2019年04期）

### 注浆帷幕论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文采用ABAQUS软件,通过数值模拟分析了帷幕注浆过程中注浆方式和注浆压力对露天矿坑边坡稳定性的影响。分析表明:单孔和多孔分段注浆时,坡面水平位移随着注浆段埋深的加大而减小,且最大水平位移位置逐渐下移;多孔分段注浆对坡顶沿线水平位移影响差异不大;不同注浆压力下多孔分段注浆时,坡面和坡顶沿线水平位移均随着注浆压力的增加而增大,且最大水平位移位置分别出现在坡顶部分和坡顶沿线中间位置。监测结果表明,此数值分析方法可较好地反映注浆过程中边坡的变形规律。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 注浆帷幕论文参考文献

[1].常宏,李同鹏,唐恺,王福全.帷幕注浆技术在中关铁矿堵水中的应用[J].现代矿业.2019

[2].贾伟杰.帷幕注浆对露天采坑边坡稳定性影响的有限元数值分析[J].中国矿业.2019

[3].彭文,孔超.断层破碎带刚性帷幕注浆止水固化技术的实践[J].江西煤炭科技.2019

[4].周乐平.帷幕注浆过导水断层技术应用[J].江西煤炭科技.2019

[5].丁冠涛,刘玉仙,孙中瑾,韩昱,张学斌.北方某废弃矿区地下水污染帷幕注浆应急处置研究[J].地质学报.2019

[6].吴景华,刘华南,张杰,王岩,范明明.油页岩原位裂解注浆帷幕止水浆液的研制[J].长春工程学院学报(自然科学版).2019

[7].王群.大跨暗挖地铁车站隧道岩溶富水区帷幕动态注浆研究[J].交通世界.2019

[8].张志强,樊佩刚.超前深孔帷幕注浆堵水技术在巷道过断层破碎带中的应用[J].神华科技.2019

[9].臧润成,臧云培.某铁矿竖井马头门帷幕注浆工艺[J].现代矿业.2019

[10].易伟功,辛小毛.井下近矿体帷幕注浆技术在高原地区金属矿山的应用[J].山东冶金.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/293c35a6e8fb65154ce77173.html