# 石灰竖炉论文_王航民

导读:本文包含了石灰竖炉论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:石灰,炉衬,控制器,火法,白云石,程序,技术改造。

### 石灰竖炉论文文献综述

王航民[1]（2015）在《浅析焦炭石灰竖炉炉衬损坏机理与选材》一文中研究指出分析焦炭石灰竖炉炉衬损坏机理,选用适宜材质的衬砖做炉衬。采用合理的砌筑方式延长竖炉炉衬寿命,满足了炼钢正常生产需求,提高了经济效益。(本文来源于《耐火与石灰》期刊2015年01期）

张炜[2]（2012）在《石灰竖炉卷扬机采用智能主令控制器》一文中研究指出卷扬机是石灰竖炉及其他工业竖炉的主要生产设备之一。卷扬机控制原来使用的传统LK系列机械式主令控制器,存在故障率高、精确度低、调整时间长等缺点。根据调研、论证,先后在我公司1~6号石灰竖炉卷扬机控制中采用了智能主令控制器和变频器、PLC相结合的改造方法,取得非常满意的效果。1系统组成1.1智能主令控制器智能主令控制器由主控单元(操作面板、控制电源、PLC)、现场变送单元(机座、传动机构、(本文来源于《电世界》期刊2012年02期）

周超,李昕,李敬[3]（2009）在《500m~3大型石灰竖炉的开发与应用》一文中研究指出由于石灰基地地处偏远山区没有气源,为解决石灰竖炉燃料问题,开发研制了以焦炭为燃料的500m3石灰竖炉,不仅解决了石灰竖炉的燃料问题,也实现了焦炭石灰竖炉的设备大型化、先进性。(本文来源于《工业炉》期刊2009年04期）

邓胜祥,唐文武,周孑民[4]（2008）在《石灰竖炉自动加料系统研究与应用》一文中研究指出石灰炉的产量取决于炉底鼓风量,当鼓风量一定时,加料速度是由炉顶烟气温度及其变化趋势决定的。本文以炉顶烟气温度偏差及其变化率作为模糊控制器的输入,以石灰炉加料速度为输出,设计了一个有49条模糊控制规则、采用MAX-MIN推理法的模糊控制器,自动控制Ф4m的石灰竖炉加料,其产量提高了36.8%,CO2浓度提高了15%,焦炭消耗降低17%。(本文来源于《2008中国仪器仪表与测控技术进展大会论文集（Ⅲ）》期刊2008-06-01）

范中伟,范中武[5]（2007）在《可编程序控制器在钢1#、钢2#石灰竖炉的应用》一文中研究指出介绍了叁菱 FX_(2N)——128MR 可编程序控制器在信钢炼钢厂钢1#、钢2#石灰竖炉自动控制中的应用. 根据石灰竖炉生产工艺、生产特点将自动控制划分为供料、上料及排灰等几大部分,详细介绍了这几部分的工艺控制过程及程序设计思路.生产实践表明,达到了设计要求,收到了预期效果,为今后的设计提供了思路和方法.(本文来源于《第八届工业仪表与自动化学术会议论文集》期刊2007-06-01）

李光玉[6]（2007）在《原燃料结构优化新技术在安钢200m~(3)焦炭石灰竖炉应用成功》一文中研究指出为了提高焦炭石灰竖炉利用系数、降低能源消耗，提供充足优质的活性石灰，安钢集团冶金炉料公司开发研制成功原燃料结构优化新技术并，在安钢从国外引进的四座200m~(3)焦炭石灰竖炉上应用成功。(本文来源于《世界金属导报》期刊2007-05-22）

贾红玉,周群[7]（2007）在《利用石灰竖炉煅烧白云石工业实践》一文中研究指出本文以生产实践为基础,着重分析了固体(焦炭)燃料石灰竖炉,在设备条件不变,不停炉熄火的情况下,进行石灰石和白云石转换煅烧。并根据原料结构变更期间搜集统计的数据及实际生产情况加以分析总结,提出了相应的控制方法和措施,以达到换烧白云石后生产操作的可控性。(本文来源于《金属世界》期刊2007年01期）

周浩宇,周孑民,彭好义,邓胜祥[8]（2005）在《石灰竖炉型煤制备的实验研究》一文中研究指出实验以低阶金竹山白煤为原料,采用冷压成型工艺,研究了石灰竖炉用型煤的制备,分析了各成型因素对型煤质量的影响。通过对实验数据进行分析,得到了型煤质量随粘结剂性质变化的规律。实验结果表明,以2%M、2%N组合成的复合粘结剂,在10%成型水分1、7 MPa成型压力下,经过130℃~140℃温度干燥2 h后制成的型煤具有较高的质量指标,能满足石灰竖炉的生产要求,且经济性较好。(本文来源于《煤炭技术》期刊2005年12期）

王琳灵,何静,刘平[9]（2005）在《石灰石煅烧分解率在线监测模型及其在石灰竖炉生产中的应用》一文中研究指出本文在对石灰炉热工基础进行系统分析的基础上,对某氧化铝厂石灰炉内反应与传热过程进行了仿真计算,提出了石灰石煅烧分解率的计算模型。经检验,该计算模型准确可靠,可以满足工业生产的要求。(本文来源于《2005全国有色金属自动化技术与应用学术年会论文集》期刊2005-12-01）

王军[10]（2005）在《石灰竖炉炉衬拆除爆破》一文中研究指出根据安钢集团2#石灰竖炉结构特点,爆破拆除炉衬的方案分叁部分进行:上部炉衬采用爆破方法破坏炉衬环型砌体结构,使衬砖悬空,在重力作用下失稳脱落;中部炉衬采用留碴法打孔装药,电雷管一次齐爆;下部极少量炉衬采用人工加机械方法拆除。整个拆除爆破达到了安全、快速、高效的目的。(本文来源于《工程爆破》期刊2005年02期）

### 石灰竖炉论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

卷扬机是石灰竖炉及其他工业竖炉的主要生产设备之一。卷扬机控制原来使用的传统LK系列机械式主令控制器,存在故障率高、精确度低、调整时间长等缺点。根据调研、论证,先后在我公司1~6号石灰竖炉卷扬机控制中采用了智能主令控制器和变频器、PLC相结合的改造方法,取得非常满意的效果。1系统组成1.1智能主令控制器智能主令控制器由主控单元(操作面板、控制电源、PLC)、现场变送单元(机座、传动机构、

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 石灰竖炉论文参考文献

[1].王航民.浅析焦炭石灰竖炉炉衬损坏机理与选材[J].耐火与石灰.2015

[2].张炜.石灰竖炉卷扬机采用智能主令控制器[J].电世界.2012

[3].周超,李昕,李敬.500m~3大型石灰竖炉的开发与应用[J].工业炉.2009

[4].邓胜祥,唐文武,周孑民.石灰竖炉自动加料系统研究与应用[C].2008中国仪器仪表与测控技术进展大会论文集（Ⅲ）.2008

[5].范中伟,范中武.可编程序控制器在钢1#、钢2#石灰竖炉的应用[C].第八届工业仪表与自动化学术会议论文集.2007

[6].李光玉.原燃料结构优化新技术在安钢200m~(3)焦炭石灰竖炉应用成功[N].世界金属导报.2007

[7].贾红玉,周群.利用石灰竖炉煅烧白云石工业实践[J].金属世界.2007

[8].周浩宇,周孑民,彭好义,邓胜祥.石灰竖炉型煤制备的实验研究[J].煤炭技术.2005

[9].王琳灵,何静,刘平.石灰石煅烧分解率在线监测模型及其在石灰竖炉生产中的应用[C].2005全国有色金属自动化技术与应用学术年会论文集.2005

[10].王军.石灰竖炉炉衬拆除爆破[J].工程爆破.2005

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2957779e561219bff8e22f2a.html