# 高层建筑工程给排水施工技术要点分析李若松

李若松

河北地质大学河北省石家庄050031

摘要：本文首先分析了高层建筑的分类，接下来详细阐述了高层建筑给排水施工，最后对高层建筑给水排水施工技术要点做具体阐述，希望给行业内人士以借鉴和启发。

关键词：高层建筑；给排水施工；施工要点分析

引言

高层建筑尤其是高层民用建筑的构建，极大地提升了城市单位土地利用率，缓解了城市趋向密集型发展中城市用地的紧张局面，为城市的发展拓展了空间。然而高层建筑的构建为城市发展带来好处的同时，也不可避免地带来很大的问题，即消防安全问题日益严重。为了改善这一局面，构建良好的高层民用建筑的消防给排水系统是极为关键的施工环节。

1高层建筑的分类概述

随着我国经济的发展，我国的城市现代化建设得到深入推进，城市整体偏向大型化和高层化，因而出现很多高层建筑。不同的高层建筑构建了城市的繁华，并为城市的发展提供了空间，同时也为改善城市整体形象贡献力量。根据高层建筑的使用属性、火灾危险和扑救难度可以分为四个类别，即一类、二类居住建筑，一类、二类公共建筑。对于居住建筑来说，一类建筑为层数在19层及以上的高层建筑，而层数小于19层的居住建筑为二类居住建筑，总体来说，一类居住建筑比二类居住建筑在消防难度上有很大增加。对于公共建筑来说，一类建筑主要有医院、高级旅馆、重要的科研楼办公楼以及档案楼等重要的公共建筑，而二类公共建筑主要为高层的民用公共性建筑类别。不同类别的高层建筑对应的消防级别有所差异，可据此来构建适合的消防体系。

2高层建筑给排水施工

2.1给排水系统

高层建筑工程开展给排水施工主要是完成将城镇给水管网水资源引入到室内，以此满足各个用水点对水压、水质和水量的要求。同时，建筑给排水系统主要包含建筑给水系统和建筑排水系统两方面内容。

2.2给排水施工要求

为确保整个给排水施工顺利和高质量完成，需要在开展高层建筑给排水施工时对以下内容引起重视：①与多层建筑相比较，高层建筑高度更高、层数也更多，对安全和用水提出了更高的要求，并且随着城市经济不断发展，人们用水需求不断增加，一般城市用水压力无法满足高层建筑要求，需要应用分区给水措施，完成二次供水加压[2]。同时，受到高层建筑消防系统影响，一旦管道配件出现老化、损坏等问题，也将对居民正常用水构成威胁，为杜绝这一问题出现，经常运用竖向分区方式进行供水，不仅可以达到降低水压目的，还能够满足用水需求。②在进行高层建筑消防给水设计时，需要兼顾消防水量和水压问题，保障消防用水可以解决火灾问题，避免问题扩大致使更大损失发生。③与低层建筑相比较，高层建筑排水系统管道会更长，并且水流量和流速都比较大，受管道气压波动剧烈影响，也极容易出现管道堵塞问题，因此，在进行给排水系统设计施工时，需要对材料进行严格把关，并适当增加通气管提高系统排水能力，保障居民正常生活。④高层建筑对给排水施工质量提出的要求更高，若施工中出现管道问题，不仅会影响到建筑正常供水，还会威胁到工程整体建设质量，因此，需要通过增强施工人员技术能力、提前制定应急方案等措施，确保给排水施工质量。

3高层建筑给水排水施工技术要点

3.1给排水管道施工的细节把控

在进行管道热熔连接施工中，对管材进行切割时，需保证端面与管轴丝之间呈现垂直状态，并且完成切割以后要注意对毛边进行清理，在开展给水管道热熔连接作业时，需关注水流方向并标注位置，待连接处完成热熔作业并冷却以后才能开展下一步工作。另外，在管道安装时为确保管道密封性和通畅性，需要在完成地面保护层施工以后，将管线路径进行标记，敷设管路时注意对地面的保护，避免填充层出现杂物，完成管路敷设以后进行试压。同时，对于高层建筑给排水管道施工管道材料的选择也要进行多方面考虑。该项目开展排水施工所运用排水管道材料多为塑料，在开展管道粘结施工时，为确保粘结效果，通常会在施工之前对管道口和承接口进行清理，施工中也会加强承插间隙控制，确保施工质量。

3.2给水设计要点

在进行高层建筑给水设计之时，主要就是要做好以下３点。（１）经过实际测量，要将给水表和给水管线放在适宜的位置，尤其是水表的设计，位置的摆放十分重要，最佳位置应该设置在读数便捷的地方。在给水水表为１Ｃ水卡加上远传水表的情况下，如果髙层建筑没有列出特殊要求，在每个髙层用户总进水口的位置点上就可放置输水管线，不过应注意，此时的输水管线应放在输水管的底部位置。放在底部位置的目的，其实就是为有效避免髙层建筑在进行室内装修时，对输水管道造成破坏性影，须明确输水管道一旦遭受到歪曲变形的问题，很有可能就会出现漏水现象，从而会为髙层建筑带来不对预想的不利影响。（２）在给水管道，尤其是立管的顶端，需要设置自动运行的排气设备。排气设备能够将给水过程中，意外溢出的空气排放出去。如果这些逸到管道顶端的空气无法排除，就会形成气体阻碍，甚至还会严重破坏给水系统的良性运行，导致髙层建筑无法顺利给水。（３）需要相关的工作人员做好设计压力的工作。合理的压力设计，能避免静水压力过大导致给水管道异常破裂。压力控制需有独立性的合理范围，在控制压力设计进行中，工作人员可通过建设压力阀门将输水管合理划分成多个区域，对保障髙层建筑给水系统而言十分有利。

3.3废水污水的二次利用

为实现节能环保，该项目在进行施工时要充分考虑到废水分流问题，针对污染程度较轻的废水，通过排水系统优化设计实现再次利用，例如，将中水回用系统应用到高层建筑排水系统中，可以实现对高层建筑生活废水的处理，经处理以后的水资源可以达到建筑用水质量要求，并应用到其他用途当中，侧面也减少了自来水用量。另外，将污水单独出户应用到排水系统设计中，通过这一施工设计既能够有效预防水压过大致使反溢现象发生，又能够保障各楼层居民正常生活[5]。同时，在运用通气管开展排水施工时，也注意对异味进行处理，实际施工过程中可以借助增强通气管连接密封性，杜绝异味影响居民生活。

3.4消防给水阀门安装的技术要点分析

给水阀门安装阶段是给排水施工中的一个重要环节，其关系着整个体系是否处于可控状态。在安装的过程，要认真核对所要安装的阀门的型号、规格是否符合设计要求。然后对其光洁处理，并保持闭合状态，避免出现异物落入导致阀门密封性能不符合设计要求。在以上基础上，阀门的连接要保持足够的贴合紧密度，也使得安装过程符合规范要求，从而能够满足用户的功能需求。此外，还要确保阀杆与阀芯支架的连接处于灵活可控可靠的状态，所有安装设计过程要有利于维护，从而提升了这一环节的性能。

结语

在如今这个先进的时代当中，建筑排水工程施工技术管理逐渐得到了人们的高度重视。由于建筑排水工程施工技术管理对建筑工程最终的质量有着直接性影响，因此针对目前建筑排水工程施工中存在的问题，相关人员需要采取有效的措施解决，并加大对其施工的要点及难点的研究力度，促使建筑排水工程质量得到有效的提升及发展。

参考文献:

[1]曹淑雯.高层建筑给排水施工技术管理的要点分析[J].住宅与房地产,2018(12):54.

[2]邱清霖.高层建筑的给排水施工技术管理探讨[J].住宅与房地产,2017(36):146.

[3]宋跃荣.高层建筑给排水施工技术管理探讨[J].工程技术研究,2017(9):187-188.

[4]黄身营.浅析建筑给排水工程施工技术管理要点与难点[J].福建建材,2014(6):94-95.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2957ff85a09b519f7b221086.html