# 超结构聚苯乙烯膜在织物上的呈色性能

### 论文摘要

对纺织品采用结构色显色,可降低传统印染工艺对环境造成的污染.以无皂乳液聚合法制备了尺寸为340±10 nm的单分散聚苯乙烯微球,通过垂直沉积自组装法在织物上制备出超结构聚苯乙烯膜,以及改变织物的基底颜色和基底致密度来研究超结构聚苯乙烯膜的自组装和呈色效果.结果表明:当乳液浓度为1 wt%,干燥温度40℃,可以在织物表面自主装出具有明显蓝色的超结构聚苯乙烯膜.在致密度较高的织物基底中,纤维之间的孔隙较小,自组装产生的超结构形貌良好,呈现较明亮的蓝色;白色织物作为基底时,会反射其它波长的入射光,超结构聚苯乙烯膜的呈色效果较弱;黑色织物基底可以吸收其它波长的杂散光,超结构聚苯乙烯膜在其表面呈现明显的蓝色.

### 论文目录

- 0 引言

- 1 实验部分

- 1.1 原料

- 1.2 超结构聚苯乙烯薄膜的制备

- 1.3 测试与表征

- 2 结果与讨论

- 2.1 超结构聚苯乙烯膜在织物上的自组装形貌

- 2.2 超结构聚苯乙烯膜在不同致密度织物上的呈色效果

- 2.3 超结构聚苯乙烯膜在不同基底颜色的织物上的呈色情况

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 周烨民,王莉丽,李小朋,冯丽娜,王秀峰

关键词: 超结构,聚苯乙烯,织物,呈色

来源: 陕西科技大学学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 有机化工,材料科学,轻工业手工业,工业通用技术及设备

单位: 陕西科技大学材料科学与工程学院陕西省无机材料绿色制备与功能化重点实验室

基金: 国家自然科学基金项目(51402179,51272149),陕西科技大学博士科研启动基金项目(BJ14-17)

分类号: TS105.1;TQ325.2;TB383.2

DOI: 10.19481/j.cnki.issn2096-398x.2019.04.015

页码: 79-83

总页数: 5

文件大小: 293K

下载量: 85

### 相关论文文献

- [1].超结构逻辑形态的建筑语言辨析[J]. 华中建筑 2013(02)

- [2].树枝状大分子液晶的分子设计及其自组织超结构[J]. 化学进展 2009(Z2)

- [3].声学黑洞轻质超结构的低频宽带高效隔声机理及实验研究[J]. 西安交通大学学报 2019(10)

- [4].菲波纳契准周期超结构光纤光栅[J]. 光子学报 2009(08)

- [5].应变和温度变化对超结构光纤光栅光谱的影响[J]. 光通信研究 2013(03)

- [6].一种新型的利用重构等效啁啾超结构光纤光栅消啁啾技术研究[J]. 物理学报 2009(10)

- [7].间歇过程多杂质用水网络的超结构模型及求解[J]. 计算机与应用化学 2008(11)

- [8].基于枝状超结构的蒸汽管网优化及禁忌搜索策略[J]. 工程热物理学报 2011(02)

- [9].钢筋混凝土框架-核心筒超结构的抗震性能分析[J]. 农家参谋 2018(24)

- [10].炼油厂氢气分配系统超结构优化方法研究进展[J]. 化工管理 2019(34)

- [11].超结构法分步综合热集成的质量交换网络[J]. 化工学报 2010(10)

- [12].嵌入式轻质超结构设计与振动控制研究[J]. 噪声与振动控制 2018(S1)

- [13].“珠串”堆叠超结构的介孔铁酸锌的制备与表征[J]. 材料工程 2013(10)

- [14].Al-O化合物中的有序超结构与取向畴[J]. 电子显微学报 2020(05)

- [15].基于超结构光纤光栅的编/解码器的发展和应用:第二部分(英文)[J]. 光学仪器 2014(05)

- [16].超结构α-Fe_2O_3纳米棒作为新型无黏结剂阳极用于高性能纤维状镍/铁电池（英文）[J]. Science Bulletin 2020(10)

- [17].基于超结构的BN随机搜索学习算法[J]. 计算机研究与发展 2017(11)

- [18].聚乙二醇辅助水热法组装锑纳米片为三维纳米超结构研究[J]. 河南师范大学学报(自然科学版) 2009(02)

- [19].我校教师首次在《Science》发表研究论文[J]. 厦门理工学院学报 2017(05)

- [20].超结构光栅DBR半导体激光器的数值模拟[J]. 半导体光电 2008(01)

- [21].非标准模型的性质[J]. 时代金融 2015(03)

- [22].多元超结构Berkson测量误差模型的分析[J]. 应用概率统计 2012(01)

- [23].一族新的并超运算(英文)[J]. 重庆三峡学院学报 2008(03)

- [24].基于最大水回用规则的遗传算法用水网络优化[J]. 化工学报 2008(02)

- [25].Zr-0.75Sn-0.35Fe-0.15Cr合金在250℃去离子水中的初期腐蚀行为[J]. 金属学报 2020(02)

- [26].基于P-图的流程知识自动生成方法[J]. 化工学报 2019(02)

- [27].超结构光纤光栅在自发布里渊散射测量中的应用[J]. 湖南工业大学学报 2008(03)

- [28].100GPa条件下BC_4N(C_2)/(BN)_(2×1)(111)超结构的电子特性及光学性质研究[J]. 四川师范大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [29].多反馈混合模式振荡介质中超结构行波的模拟与分析[J]. 山东化工 2018(23)

- [30].有分流换热网络同步综合[J]. 大连理工大学学报 2013(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2974207e67bf67fdc775b238.html