# 长短桩布桩方式对复合地基沉降变形影响研究

### 论文摘要

针对蒙华铁路岳阳段软土和松软土地基问题,为了有效控制地基沉降,提出了采用分离式布桩和交叉式布桩的长短桩复合地基加固方案。基于离散元颗粒流仿真技术分析两种布桩形式、不同桩间距对软土地基沉降的影响规律和机理,提出合理的加固方案并通过现场测试验证。研究表明:①分离式布桩和交叉布桩下,复合地基最大沉降位移/桩体最大沉降位移均与桩间距均呈指数函数分布;②分离式布桩复合地基最大沉降位移出现在地基面上两种桩型的衔接处,桩体最大沉降位移出现在两种桩型衔接处的多向搅拌桩桩顶位置。③交叉式布桩复合地基最大沉降位移出现在地基面上的线路中心线处,桩体最大沉降位移出现在加固地基顶面中线附近的多向搅拌桩桩顶。④相同桩间距条件下,分离式布桩复合地基沉降和路基面宽度范围内地基的不均匀沉降量明显小于交叉式布桩复合地基。

### 论文目录

- 1 工程概况及地质条件

- 2 长短桩加固软土地基原理及模型建立

- 2.1 长短桩复合地基加固机理

- 2.2 PFC原理及模型建立

- 2.2.1 离散元法建模基本原理与假设

- （1） 基本原理。

- （2） 基本假设。

- 2.2.2 参数选取分析及模型建立

- 3 布桩方式对复合地基及桩体沉降影响

- 3.1 布桩形式对沉降影响

- 3.2 布桩形式对地基沉降空间分布规律影响

- 3.3 桩间距对沉降影响

- 3.3.1 分离式长短桩布置形式

- 3.3.2 交叉式长短桩布置形式

- 4 现场测试

- 5 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘彬

关键词: 沉降,长短桩,布桩方式,离散元,桩间距,地基沉降

来源: 人民长江 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 铁路运输

单位: 中铁十六局集团第四工程有限公司

基金: 中铁十六局集团有限公司科技研究开发计划项目(K20165C)

分类号: U213.1

DOI: 10.16232/j.cnki.1001-4179.2019.07.024

页码: 144-149

总页数: 6

文件大小: 3291K

下载量: 191

### 相关论文文献

- [1].复合地基非均匀布桩承载力计算[J]. 福建水力发电 2019(02)

- [2].浅析布桩形式对复合地基置换率的影响[J]. 科技创新与应用 2014(22)

- [3].基于ABAQUS的变刚度布桩复合地基沉降性状研究[J]. 工程建设与设计 2010(06)

- [4].浅析地基处理布桩型式对工程造价的影响[J]. 科技致富向导 2014(12)

- [5].抗滑桩不同布桩方式加固效果对比模型试验研究[J]. 应用基础与工程科学学报 2019(02)

- [6].抗拔桩布置型式对基础内力影响的对比实例分析[J]. 岩土工程技术 2015(04)

- [7].不对称布桩桩基的桩顶荷载效应分析[J]. 工业建筑 2015(04)

- [8].桩土刚度比及布桩位置对桩身内力分布的影响研究[J]. 防灾减灾工程学报 2019(03)

- [9].CFG桩布桩范围对路基水平位移影响数值分析[J]. 路基工程 2011(01)

- [10].不同布桩方式对h型双排桩支护结构影响的数值模拟[J]. 安全与环境工程 2020(03)

- [11].黄土场地正方形布桩刚性桩复合地基承载力研究[J]. 山西建筑 2012(14)

- [12].周期分布桩体对平面SH波隔振效应的解析求解[J]. 岩土力学 2020(09)

- [13].折线形布桩深基坑空间效应分析[J]. 结构工程师 2017(03)

- [14].基于最小差异沉降的桩筏基础优化[J]. 混凝土 2009(09)

- [15].单侧道路加宽工程中软弱路基加固范围的研究[J]. 地下空间与工程学报 2013(S2)

- [16].刚柔组合二元复合地基布桩对结构的影响分析[J]. 地下空间与工程学报 2010(05)

- [17].梅花形布桩桩筏基础抗冲切性能研究[J]. 建筑结构学报 2018(S1)

- [18].复合桩基差异沉降有限元分析[J]. 山西建筑 2008(14)

- [19].大面积压实填土荷载作用下群桩负摩阻力计算的新方法[J]. 工程勘察 2020(03)

- [20].建筑桩基概念设计问题研究[J]. 红水河 2011(05)

- [21].预应力高强混凝土管桩水平承载力试验研究[J]. 建筑结构 2012(S1)

- [22].高层住宅墙下布桩构造筏板基础的性能分析[J]. 青岛理工大学学报 2019(02)

- [23].抗拔桩布桩优化分析[J]. 建筑科学 2010(05)

- [24].桩间距和布桩形式对微型桩受力的影响[J]. 北京交通大学学报 2017(04)

- [25].高层筒体下桩筏基础的特点及其分析设计方法[J]. 四川建材 2013(06)

- [26].锚杆静压桩在地基加固工程中的应用[J]. 安徽建筑 2012(03)

- [27].不同布桩形式对桥墩地震响应的影响[J]. 城市道桥与防洪 2012(04)

- [28].不同布桩形式群桩基础模型试验研究[J]. 黑龙江工程学院学报(自然科学版) 2010(02)

- [29].广州南沙某工程桩基方案比选[J]. 低温建筑技术 2015(06)

- [30].上海市某地下车库桩筏基础设计[J]. 结构工程师 2020(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2a2f72cd95722dfe15167ef2.html