# 流星余迹干扰论文_薄超,顾红,苏卫民,陈金立

导读:本文包含了流星余迹干扰论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:视距,流星,干扰,天波,子波,回波,正交。

### 流星余迹干扰论文文献综述

薄超,顾红,苏卫民,陈金立[1]（2015）在《天波雷达欠密度流星余迹干扰抑制算法》一文中研究指出针对欠密度流星余迹干扰严重影响天波超视距雷达(OTHR)目标检测的问题,提出了欠密度流星余迹干扰抑制算法。应用二进小波变换(DWT)计算流星余迹干扰的位置,并将该位置的回波数据组成3阶Hankel张量;采用高阶正交迭代(HOOI)算法和总体最小二乘(TLS)算法,抑制张量中的噪声分量和求解流星余迹干扰参数,解得流星余迹干扰的时域回波数据;从回波数据中去除流星余迹干扰,得到干扰抑制后的时域回波数据。与现有流星余迹干扰抑制算法相比,该方法提高了目标的信杂噪比(SCNR)。(本文来源于《兵工学报》期刊2015年05期）

薄超,顾红,苏卫民,陈金立[2]（2015）在《天波雷达欠密度流星余迹干扰抑制算法》一文中研究指出针对欠密度流星余迹干扰影响天波超视距雷达目标检测的问题,提出了基于总体最小二乘旋转不变估计信号参数(Total Least Squares-Estimating Signal Parameter via Rotational Invariance Techniques TLS-ESPRIT)的欠密度流星余迹干扰抑制算法.首先应用复数据经验模式分解估算流星余迹干扰的位置,并将该位置的回波数据组成Hankel矩阵,然后采用TLS-ESPRIT方法求解Hankel矩阵,解得流星余迹干扰的时域回波,最后从回波数据中去除流星余迹干扰的时域回波,得到流星余迹干扰抑制后的回波数据.与现有流星余迹抑制算法相比,该方法减少了流星余迹干扰的残余和提高了目标的信杂比(SCNR).(本文来源于《电波科学学报》期刊2015年01期）

王阶,刘涛,陈晓旭,龚耀寰[3]（2009）在《天波超视距雷达流星余迹瞬态干扰抑制方法》一文中研究指出天波超视距雷达(OTHR)易受到流星余迹回波等强瞬态干扰的影响。目前对于流星余迹的抑制方法大多需预先抑制海、地杂波,复杂度高,实用性不强。实测数据统计表明,流星余迹与地海杂波信号的分形维区别较大,可利用其作为检测识别特征。本文提出了一种基于分形检测和预测恢复的流星余迹干扰抑制方法。该方法应用分形检测,提取信号的相似性特征,找到流星余迹干扰位置,再去掉相应干扰数据段,并通过线性预测算法恢复有效数据,达到干扰抑制的目的。该方法的优点是干扰检测前无需抑制海杂波,实用性强。仿真结果表明该方法能有效的检测干扰并抑制。(本文来源于《电子测量与仪器学报》期刊2009年10期）

魏旻,李军,龚耀寰[4]（2007）在《天波超视距雷达中流星余迹干扰模型》一文中研究指出已获得的实测数据表明,天波超视距雷达在3MHz-30MHz的工作频段内存在明显的流星余迹干扰。流星余迹干扰会对天波超视距雷达探测目标的距离和多普勒信息造成负面影响,严重时会影响到天波超视距雷达的正常工作。根据流星余迹的散射特性,结合天波超视距雷达的工作方式,建立了流星余迹干扰模型,为在天波超视距雷达中研究抑制流星余迹干扰技术提供了帮助。仿真结果与实测数据基本一致,验证了模型的有效性。(本文来源于《电波科学学报》期刊2007年03期）

蒋志焱,陈希信,黄银河[5]（2007）在《一种高频雷达流星余迹回波干扰消除方法》一文中研究指出流星余迹回波是高频雷达的主要干扰源之一,严重影响了雷达对目标的探测性能,必须加以抑制。该文根据地海杂波与流星干扰在多普勒谱上的差别,提出了用FIR型高通滤波器滤除杂波使流星干扰凸显出来;再根据流星干扰的分布特点分段计算背景噪声均值,求取流星干扰检测门限;最后用杂波信号来插值流星干扰位置上的数据,消除因去除干扰造成的杂波相位不连续。实测数据处理表明,该文方法工程实现性强,效果良好。(本文来源于《现代雷达》期刊2007年05期）

强勇,焦李成,保铮,邢孟道[6]（2003）在《天波超视距雷达抑制非瞬态流星余迹干扰研究》一文中研究指出工作在高频波段的超视距雷达会受到流星余迹的干扰,这种干扰严重影响了超视距雷达接收机的正常工作.对于欠密类流星余迹形成的瞬态干扰,已经有了有效的抑制方法.但对于过密类余迹或多个欠密类余迹混合而形成的长持续时间的干扰,目前尚未提出有效的抑制方法.针对流星余迹干扰的特点,利用特征子空间理论,提出了有效消除非瞬态流星余迹干扰MTI滤波的方法.实测数据的仿真结果表明了这种算法的有效性和实用性.(本文来源于《西安电子科技大学学报》期刊2003年01期）

强勇,侯彪,焦李成,保铮[7]（2003）在《天波超视距雷达抑制流星余迹干扰方法的研究》一文中研究指出工作在高频波段的超视距雷达 (OTHR)会受到流星余迹的干扰 ,这种干扰的存在 ,严重影响了OTHR的正常工作。流星余迹干扰在局部短时间幅度是很强的 ,与海杂波产生差拍 ,表现为奇异性特征。利用子波变换对信号的奇异性具有很好的检测效果 ,提出了用二进制子波变换的方法有效检测和消除流星余迹瞬态干扰 ,这种方法与正交子波滤波器比较 ,有较高的灵敏度和精度 ,并且在消除流星余迹干扰后 ,使信噪比得到提高。实测数据的仿真结果表明这种算法的有效性和实用性。(本文来源于《电波科学学报》期刊2003年01期）

### 流星余迹干扰论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对欠密度流星余迹干扰影响天波超视距雷达目标检测的问题,提出了基于总体最小二乘旋转不变估计信号参数(Total Least Squares-Estimating Signal Parameter via Rotational Invariance Techniques TLS-ESPRIT)的欠密度流星余迹干扰抑制算法.首先应用复数据经验模式分解估算流星余迹干扰的位置,并将该位置的回波数据组成Hankel矩阵,然后采用TLS-ESPRIT方法求解Hankel矩阵,解得流星余迹干扰的时域回波,最后从回波数据中去除流星余迹干扰的时域回波,得到流星余迹干扰抑制后的回波数据.与现有流星余迹抑制算法相比,该方法减少了流星余迹干扰的残余和提高了目标的信杂比(SCNR).

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 流星余迹干扰论文参考文献

[1].薄超,顾红,苏卫民,陈金立.天波雷达欠密度流星余迹干扰抑制算法[J].兵工学报.2015

[2].薄超,顾红,苏卫民,陈金立.天波雷达欠密度流星余迹干扰抑制算法[J].电波科学学报.2015

[3].王阶,刘涛,陈晓旭,龚耀寰.天波超视距雷达流星余迹瞬态干扰抑制方法[J].电子测量与仪器学报.2009

[4].魏旻,李军,龚耀寰.天波超视距雷达中流星余迹干扰模型[J].电波科学学报.2007

[5].蒋志焱,陈希信,黄银河.一种高频雷达流星余迹回波干扰消除方法[J].现代雷达.2007

[6].强勇,焦李成,保铮,邢孟道.天波超视距雷达抑制非瞬态流星余迹干扰研究[J].西安电子科技大学学报.2003

[7].强勇,侯彪,焦李成,保铮.天波超视距雷达抑制流星余迹干扰方法的研究[J].电波科学学报.2003

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2a773bcd58018b955fb0b076.html